# 沥青混凝土路面结构平整度的质量控制

### 一、沥青混凝土路面结构层平整度的质量控制（论文文献综述）

牟压强[1]（2021）在《环氧沥青超薄罩面关键技术研究》文中研究说明我国拥有世界上最大的公路网,截止2019年末,全国公路养护里程数达到了总里程数的98.8%,国家每年投入巨额养护维修资金,针对建设交通强国的目标和建设新一代高性能道路的需求,长寿命路面技术是我国未来路面技术发展的必然选择。超薄罩面是一种能有效改善路表功能性能的材料,既能用于养护也能用于新建路面,符合国家倡导建设“环保、低碳、节能、减排、降噪”道路的要求,具有良好的应用前景。由于超薄罩面力学性能要求高,普通沥青超薄罩面在服役过程中容易在路面结构层间和罩面层发生病害（主要表现为集料削落、脱层、滑移及反射裂缝等）,严重影响路面的服务水平和使用寿命。环氧沥青作为一种热固性长寿命材料,具有优异的黏结、抗剪切、高温及耐疲劳性能。为在降低全寿命周期成本的前提下,铺筑高性能长寿命路面,课题组提出将环氧沥青材料应用到超薄罩面层间和面层的方案,以满足超薄罩面较高的力学性能要求。为分析和评价环氧沥青超薄罩面层间和面层的性能,本文系统开展了环氧沥青超薄罩面混合料路用性能、疲劳性能、抗反射裂缝性能及层间黏结性能方面的试验和分析;除此之外,还结合环氧沥青混合料的化学改性特点和环氧沥青混合料“后掺法”施工工艺的工艺特点,针对施工流程中的关键环节展开了室内模拟试验研究;最后将本文的研究成果应用到了工程实践中。主要研究成果及结论如下:（1）路用性能方面的结论:环氧沥青SAC-10混合料马歇尔稳定度达到了85.08k N,浸水残留稳定度比达96.4%,冻融劈裂强度比达83.9%,动稳定度达到了55090次/mm,低温抗拉应变为3012,抗弯拉强度为6.02MPa;假设设计交通量为1×108时,环氧沥青SAC-10混合料的抗拉强度结构系数为2.18,而SBS改性沥青SAC-10混合料的抗拉强度结构系数为4.82,即环氧沥青混合料的抗拉强度结构系数仅为普通沥青的45%。说明环氧沥青SAC-10混合料强度高、抗水损坏能力好、高温稳定性和低温抗裂性能优、抗疲劳性能好,是一种性能优越的长寿命路表材料,采用环氧沥青混合料作为沥青铺装层时,可大大降低铺装结构层的厚度。（2）水泥混凝土面板-环氧沥青超薄罩面加铺层层间黏结性能方面的结论:该类路面结构层间具有较强的层间黏结性能。不同试验温度条件下,环氧沥青黏结材料最佳用量不同;加载速率对剪切强度有很大的影响,两种沥青黏结材料复合试件剪切强度随加载速率的增大而增大;浸水损害、长期老化后,环氧沥青黏结材料黏结性能均显着优于SBS改性沥青,且长期老化后,环氧沥青黏结材料的层间黏结性能反而增长。（3）沥青混凝土做基层-环氧沥青超薄罩面加铺层层间抗剪性能方面的结论:该类路面结构层间具有较强的抗剪强度。针对该路面形式,相比于冷粘结无黏结材料施工工艺,采用热粘结工艺或撒布环氧沥青黏结材料,均会显着提高路面的层间抗剪强度,但热粘结施工工艺对路面层间抗剪强度的增加更为有效;在相同层间处理方式下,超薄罩面级配为SAC-10时路面层间抗剪强度最大,AC-10次之,SAC-13最小。于复合式路面层间同时采用热粘结工艺和撒布环氧沥青黏结材料两种处理方式,不如单独采用其中一种对层间抗剪强度的改善程度大。（4）环氧沥青超薄罩面抗反射裂缝性能方面的结论:推荐0.135mm作为环氧沥青混合料OT（Overlay Tester）试验的目标位移值;环氧沥青混合料相较于SBS改性沥青混合料具有优异的抗反射裂缝性能,冻融破坏对两种沥青混合料抗裂性能的影响比长期老化大;对于最大荷载-周期数曲线,环氧沥青混合料符合对数函数变化规律,而SBS改性沥青混合料符合幂函数变化规律。（5）结合环氧沥青混合料材料特点和环氧沥青混合料“后掺法”施工工艺的工艺特点,对环氧沥青B组分混合料现场待料、环氧沥青混合料现场碾压、环氧沥青A组分添加量、拌和功、养生时间、B组分储存时间及容留时间等展开了室内模拟试验研究,详细分析总结了工程实践过程中可能出现的问题,为环氧沥青超薄罩面施工的实时控制及施工质量的保障提出了相应的措施。（6）以云南武倘寻高速公路（武定—倘甸—寻甸）禄劝1号隧道右幅沥青铺装工程为实体应用,将本文研究成果用于工程实践中。

于华洋,马涛,王大为,王朝辉,吕松涛,朱兴一,刘鹏飞,李峰,肖月,张久鹏,罗雪,金娇,郑健龙,侯越,徐慧宁,郭猛,蒋玮[2]（2020）在《中国路面工程学术研究综述·2020》文中研究指明改革开放40多年,中国公路建设取得了举世瞩目的成就,有力地支撑了国家社会经济的高速发展。近年来,与路面工程相关的新理论、新方法、新技术、新工艺、新结构、新材料等不断涌现。该综述以实际路面工程中所面临的典型问题、国家科技奖的技术创新内容、科技部及国家自然科学基金项目、优秀中文权威期刊的论文、Web of Science中的高被引论文的关键词为依据,系统分析了国内外路面工程7大领域的研究现状及未来的发展方向。具体涵盖了:智能环保路面技术、先进路面材料、先进施工技术、路面养护技术、路面结构与力学性能、固废综合利用技术及路面再生技术等。可为路面工程领域的研究人员与技术人员提供参考和借鉴。

马宝君[3]（2020）在《山区高速公路沥青混凝土桥面铺装质量的控制技术研究》文中认为近年来,随着社会和国民经济的快速发展,交通需求量不断增加,高速公路桥梁等项目日渐增多、建设进程快、发展迅猛成为目前交通行业发展的主要特点。而随着交通行业的不断发展,高速公路桥梁持续进行大力的开发建设,并不断地投入生产运营,导致前期建成的高速公路桥梁势必会出现各种不同的病害。高速公路的桥梁是建设的难点和重点,其中桥面作为病害集中暴发区,总是会成为问题的焦点。高速公路桥面铺装病害的发生很大程度上增加了高速公路的运营成本,更是影响到行车的安全,故需从工程建设的质量进行控制,研究高速公路桥面铺装质量的控制技术,从根本上降低病害的发生,提高高速公路桥梁等的服役时间,降低其工程项目的全寿命周期的造价,并且减少工程养护成本支出,从整体上提升高速公路桥梁等在运营过程中的经济效益。本文以渭武高速公路陇南段的建设为研究背景,研究沥青混凝土桥面铺装层的混合料配合比和组合结构的物理性能指标。首先针对沥青混凝土桥面铺装结构早期损伤及病害成因进行调查研究,分析发现,路面在施工和使用初期,主要有材料原因相关的病害有路面的表层裂缝、面层变形、铺装层表面损坏、层间的粘结防水损坏等。其次分析病害原因,从材料的物理力学性能入手探讨路面铺装层结构,发现初期病害的成因主要有桥面铺装层受力工况和材料的力学性能不相适应、荷载的计算不完全、铺装层间粘结的粘结度不够、原材料质量控制不足等。结果表明:防水层的粘结强度对路面主体结构的整体受力变形影响显着,防水粘结层的质量直接决定公路桥面铺装结构强度和耐久性能;沥青混凝土桥面铺装结构层上面层粗集料宜采用石灰岩及玄武岩等碱性有机制砂,下面层粗集料宜采用石灰岩碎石;细集料宜采用碱性石灰岩机制砂;上面层沥青宜采用SBS改性沥青,基质沥青为70#石油沥青,改性剂掺量为4%;下面层沥青宜采用70#石油改性沥青;沥青混合料矿粉宜采用洁净的优质石灰岩粉为原材料等。最后研究了铺装施工原材料性能的技术性能要求,研究了铺装沥青混合料的配合比设计,总结了沥青施工各环节的控制要点。结果表明:上面层为满足良好的抗车辙、抗滑和抗渗性能,宜采用具有较好的抗疲劳和低温缩裂性能的SMA-13沥青混合料,空隙率控制在3-4.5%之间;下面层采用高温稳定性较好的SUP-20沥青混合料,空隙率控制在4%;为提高路面防水粘结材料的抗剪和抗拉的性能,采用抗渗性能为承受0.05MPa的SBR改性乳化沥青作为桥梁铺装层的主要粘结材料;沥青混凝土桥面铺装层施工质量控制应从混合料的拌和控制、运输控制以及施工控制等各方面进行。

袁平平[4]（2020）在《水泥混凝土路面“白改黑”技术方案及经济分析》文中研究指明近年来,随着我国经济社会的快速发展,道路交通行车流量和行车荷载与日俱增,水泥混凝土路面凭借其在公路建设中的诸多优势,在我国的使用比例很大。但与日俱增的使用年限,在极端天气、湿度和地质条件等作用下,使得诸如开裂、破碎、板角断裂和脱空等不同方面的病害愈加频繁,从而严重影响了道路车辆的行驶安全,制约了其作为城市主干路的交通服务能力。因此,未来基于水泥混凝土路面的“白改黑”项目必然逐渐成为城市道路改造的趋势,对实现城市道路全寿命周期内的投资最小化和效益最大化具有重要的现实意义。本文以水泥混凝土路面“白改黑”的技术方案为研究对象,通过定量分析和定性分析相结合的方法对现有水泥混凝土路面的“白改黑”展开研究,提出一种新的技术方案评价方法,即引入全寿命周期费用理论和技术经济分析理论到“白改黑”技术方案评价体系中,为后期选择最优技术方案提供理论支撑。全寿命周期费用理论核心思想在于强调单件产品研制和生产的成本不足以用来判断产品总费用的多少,决策人员应该将生产成本和运营维护成本这两方面进行结合,考虑总体成本。本文从以下几个方面展开详细研究:（1）分析了论文研究的背景与意义,基于当前我国正处于快速发展的背景下,将全寿命周期成本分析理论引入到项目技术经济分析体系中,实现项目以有限的资源得到最大的经济效益,在此基础上介绍了全寿命周期评价理论,包括其概念、特点以及进行经济评价的标准,并论述了全生命周期费用管理的必要性,为项目研究奠定理论基础。（2）对水泥混凝土路面“白改黑”技术方案和技术经济进行了分析。介绍了本文研究案例项目建设的自然环境及公路现状概况、对国内三种常用的“白改黑”技术方案设计进行了分析,包括各方案的特点、施工要求及需要注意的事项以及三种技术方案进行对比分析,阐述了各方案实施方法及流程的异同,比较了三者的优缺点,界定了适用范围。（3）以南昌市经济技术开发区双港大道水泥混凝土路面“白改黑”项目为实例,选择了目前成熟的直接罩面技术方案、冲击碾压技术方案和碎石化技术方案三大类技术方案,对比分析了各技术方案的优势与适用性。通过全寿命周期理论得出各技术方案的全寿命周期费用,然后利用技术经济分析理论对上述三种技术方案进行可行性分析、合理性分析以及社会影响性分析,最后综合比选得出最优方案。本文通过研究论证,在“白改黑”技术方案评价体系中,引入全寿命周期理论和技术经济分析理论,为“白改黑”技术方案选择过程中提供理论依据,同时能够实现道路工程建设“降本增效”的目的。

李旭生[5]（2020）在《四川省南充市级配碎石柔性基层沥青路面应用技术研究》文中进行了进一步梳理我国公路路面结构主要以半刚性基层沥青路面为主,随着交通的发展,交通量的增加,半刚性基层沥青路面的缺陷也随之暴露出来。特别是低等级薄层沥青路面,由于基层刚度大,面层反射裂缝多,路面使用中破损严重。针对四川省南充市区域碎（砾）石丰富的特点,公路采用级配碎石基层沥青路面结构,将会提高路面的路用性能,降低工程造价。因此,进行级配碎砾石柔性基层沥青路面研究,有重要的现实意义和理论价值。本文通过调查分析,室内试验,室内试槽试验,理论分析,结合试验路研究对级配碎石柔性基层沥青路面进行了深入系统的研究,对级配碎石材料的物理力学性能进行分析、分析了级配碎石基层的承载力特性,提出了级配碎石筛孔通过率对力学性能的影响规律,并结果试验室试槽试验和依托工程试验路提出了级配碎砾石柔性基层沥青路面的推荐结构及柔性基层沥青路面施工控制技术。主要研究结果如下:（1）通过对比不同级配组成的级配碎石的力学特性、承载力特性,试验结果表明料级配碎石形成密实结构不仅与粗细颗粒的相对含量相关,还存在最大尺寸效应;回弹模量都随着单位压力的增加而增加、粗集料对级配碎石强度的提高有益;（2）通过对底基层和基层的回弹模量进行测定,结果表明基层顶面的当量模量和竖直方向的变形随荷载的增加而相应增加,其线性相关性很好;（3）本文通过室内级配碎石柔性基层沥青路面试槽试验,得到了级配碎石基层沥青路面的结构特性,荷载引起的竖向应力随深度增加迅速减小;（4）通过铺筑试验路,并进行三年以上的跟踪检测,实际路用状况表明,本文提出的级配碎石柔性基层沥青路面比传统使用的半刚性基层沥青路面表现出更好的路用性能,路面的破损明显减少。并结合室内试槽试验及试验路铺筑,提出了级配碎砾石柔性基层沥青路面的施工及控制技术。本文研究成果对柔性基层沥青路面结构分析的应用提供了相应的理论依据,并对路面结构设计、施工及分析具有一定的参考价值。

黄进波[6]（2020）在《窨井及周边路面破坏力学行为与防治技术研究》文中指出目前,随着城市道路车流量的日渐增大,城市道路窨井及周边路面会产生各种形式的破坏,严重影响城市交通的正常通行和市容市貌,甚至造成交通事故而导致人员伤亡。本文对重庆市城市道路窨井及其周边路面出现的常见病害进行了现场调查统计。对各种类型的破坏形式进行了分类研究,查阅相关资料对每一种病害产生的原因进行了细致分析。利用有限元软件ABAQUS对车辆荷载作用下窨井及周边路面的破坏的力学行为进行了数值模拟分析。最后根据破坏原因和力学行为结合相关的工程实践研究出了可以有效防治窨井及周边路面在车辆荷载作用下破坏的相关措施。将采取防治措施后的窨井及周边路面进行数值模拟并在具体工程中进行应用验证了防治措施的可行性和工程实用性。本文的主要研究内容与结论如下:（1）收集整理了国内外学者对窨井及周边路面破坏问题的相关研究资料,对相关结论与处治措施进行了归纳。（2）现场调查了重庆市部分道路窨井及周边路面破坏情况,对各种不同类型的破坏类型进行了分类统计及相关原因的描述。（3）调查发现井盖下沉及井周路面破碎是最常见的两种病害。对各种可能产生破坏的原因进行了详细研究分析。其中车辆荷载的作用是最主要的原因。（4）利用有限元软件ABAQUS模拟车辆荷载作用下窨井各结构部分及周边沥青路面结构层与回填土体的受力与变形机理。车辆荷载分为静态均布荷载和移动冲击荷载。静态均布荷载分为作用在井盖中心和井盖边缘两种情况。（5）根据窨井及周边沥青路面破坏原因与力学行为研究出了两种在工程上具有可行性的有效处治措施。一是将井周回填土体换成密实度更高、回填质量更好流态粉煤灰进行回填,取消砂浆层,对窨井结构的相关材料进行改进;二是将井圈换成井圈钢筋混凝土板结构并与井周路面结构层固结,使窨井结构和周边的路边结构层形成良好的受力整体,协调变形。进而防止窨井与周边路面出现不均匀沉降,有效地减小窨井及周边路面结构的各种破坏现象。（6）对采取防治措施后的窨井及周边路面模型进行数值模拟,与未采取防治措施时的模拟结果进行比较;在实体工程中进行应用并检验了防治治措施的有效性和实用性。

张富良[7]（2020）在《水泥砼路面超薄沥青混凝土罩面设计与施工技术研究》文中研究指明GT TECH超薄沥青罩面层是一种实施厚度为0.8cm～2.0cm的热拌沥青混凝土结构层。成型后路面具有良好的抗裂、抗渗水、抗滑性以及降噪功能,且造价适中,能够应用于桥、隧路面改造,公路以及城市道路路面改造和养护。本研究依托试验路段的修建,对试验路段周边的“白改黑”项目加铺常用路面结构作了对比。综述了改造前对现状水泥砼路面状况的调查以及分析,并对旧水泥路面的病害处治方案给出建议,对超薄沥青混凝土所选用的原材料技术指标要求以及试验方法做了详细的阐述。本研究根据超薄沥青罩面层性能要求,拟定适宜的矿料级配。以拟定的混合料级配制备标准马歇尔试件,以车辙试验来评价超薄沥青混合料的高温稳定性;用四点弯曲梁疲劳试验来评价超薄沥青混合料的低温性能;用浸水马歇尔试验以及冻融劈裂试验来评定超薄沥青混合料的水稳定性;用肯塔堡飞散试验来评价超薄沥青混合料内部沥青与石料间的粘结性。进而对本研究中提出的GT TECH超薄沥青混合料的路用性能进行评价。根据GT TECH超薄沥青罩面层在省道S352线试验段上的施工情况,本研究对超薄沥青罩面层施工机械的选择以及施工技术作了系统的总结;并对超薄沥青罩面层的施工工程质量验收提出具体要求。最后对铺筑后的试验路段进行现场检测,包括现场摩擦系数、构造深度、渗水系数、路面厚度、拉拔粘结强度、行车噪音等指标,得出超薄沥青罩面层具有良好的路用性能,值得在实际工程中应用推广的结论。本研究的相关成果对于在旧水泥砼路面上加铺超薄沥青罩面层的设计以及施工都具有重要的参考意义。

陈富达[8]（2020）在《高韧超薄沥青磨耗层的力学性能和功能属性研究》文中认为近年来,国家层面致力于倡导“资源节约型、环境友好型”社会发展战略,要求建设环保、低碳、节能、减排、降噪的道路,因此,寻求绿色经济的路面养护技术,改善现有路面状况,延长道路使用寿命成为了一种迫切需求。在此背景下,Nova Chip、微表处、薄层SMA和UTAC等磨耗层养护技术得以广泛推广应用。在一定程度上改善了路面使用状况,也取得一定的经济社会效益。但此类技术由于厚度的降低,其力学性能要求大幅提高,且受限于沥青材料的性能,较容易出现反射裂缝、脱皮、坑槽和推移等病害,限制了薄层罩面技术的进一步应用。本文针对目前普通超薄沥青磨耗层的技术缺陷,采用高性能沥青胶结料和粘层油材料作为原材,结合粗骨料空隙填充设计法（CAVF,Coarse Aggregate Voids Filling Method）设计厚沥青油膜的骨架密实型级配,形成高韧超薄沥青磨耗层技术。经各项室内基本路用性能测试验证,高韧超薄沥青磨耗层具有良好的高温稳定性（动稳定度>5000次/mm）、水稳定性（残留稳定度和冻融劈裂试验残留强度比均>85%）、抗飞散剥落能力、（飞散损失率<8%）、以及层间抗拉拔和抗剪切的性能（拉拔强度和抗剪强度均>0.4MPa）。薄层罩面的抗裂性能和抗滑耐久性是直接影响其使用寿命的关键因素。本文通过设计低温弯曲试验、小梁冲击韧性试验、半圆弯曲断裂试验和四点弯曲疲劳试验四种试验方法测试高韧超薄沥青磨耗层在不同加载模式下的断裂韧性和耐疲劳开裂的性能;此外,应用高精度三维激光扫描和压力胶片测试技术,结合传统的抗滑性能测试,设计搓揉试验,获取不同搓揉阶段下高韧超薄沥青磨耗层的表面构造和界面接触特性的变化趋势。试验结果表明,相比于传统的GAC-16、SMA-13等传统磨耗层,高韧超薄磨耗层具有更良好的断裂韧性、耐疲劳开裂性能和抗滑耐久性,这与其厚沥青油膜的骨架密实型级配设计有密切关系。将高韧超薄沥青磨耗层应用至实体工程铺筑当中,结合其技术特点、室内试验分析结果和现场施工特性,提出了涵盖原路面病害处治和界面处置、混合料拌制、摊铺、碾压等各项环节的完整的高韧超薄沥青磨耗层的施工工艺;根据现场质量测试获取的样本数据分析可知,高韧超薄沥青磨耗层具有良好的抗裂、抗滑、密水、降噪性能和平整度修复能力,并据此提出了高韧超薄沥青磨耗层交工验收时的技术指标要求。本文完成了高韧超薄沥青磨耗层的材料组成和配合比设计、室内路用性能分析、工程应用与验证等一系列工作,相关研究成果可丰富当前道路养护方案类型,进一步提升道路养护质量,同时也可为高性能薄层罩面铺装理论与设计提供技术支持和参考依据。

王都兴[9]（2019）在《旧水泥混凝土路面微裂均质化处治与加铺技术》文中研究表明水泥混凝土路面具有强度高、稳定性和耐久性好、成本低和使用寿命长等优点,因此自上个世纪八十年开始,在我国得到迅猛发展。随着时间的推移,越来越多的早期建设水泥路面到达了使用周期,出现了越来越多的病害。将原有旧水泥路面上进行升级和改造是改善道路行驶质量,提高路用性能的重要技术,在节省工程造价和环境保护等方面具有重要意义。论文针对旧水泥混凝土路面升级改造中,旧水泥路面的破碎化、变形均质化及加铺技术进行系统研究,取得了以下研究成果:1)对水泥混凝土路面的病害进行了介绍,将各大类病害程度的划分等级进行了详细说明以及总结分析了各类水泥混凝土路面病害成因,并且介绍了水泥混凝土路面状况评价方法。2)介绍了微裂式碎石化机的工作原理、技术参数,从夯击能的选择、夯击点位的布设形式分析它的碎石影响因素,以及研究了它的碎石效果。3)提出了水泥混凝土路面微裂均质化处治再生技术的施工流程和工艺,包括微裂化处治、均质化处治、加铺层铺筑。从主控项目和一般项目两方面,提出了水泥混凝土路面微裂均质化处治再生技术的质量控制标准。4)利用有限元软件Abaqus建立了由原旧路面复合地基、旧水泥混凝土路面、沥青加铺层组成的平面模型,在车辆轴载、沥青加铺层厚度、沥青加铺层模量以及地基模量改变的前提下,分析了沥青加铺层层底接缝处应力和弯沉变化,为防止和延缓“白加黑”加铺形式反射裂缝产生提供了理论依据。5)以咸阳市宝泉路旧水泥路面改造工程为依托,在对现有路况典型破坏形式分析基础上,制定了旧水泥混凝土路面微裂均质化处治方案,提出了处治流程和施工要点。

刘东元[10]（2018）在《高模量沥青稳定碎石HMAM基层路用性能及结构特性研究》文中研究表明随着“一带一路”战略的稳步推进和实施,我国将交通基础设施建设新材料和技术在非洲推广和应用。非洲国家道路交通设施相对落后,寻求适合于非洲地区气候和交通荷载条件的路面材料以及合理路面结构是非洲公路建设急需解决的问题之一。沥青路面高模量化是一种优化沥青路面结构组合、解决路面病害问题的有效手段,其中高模量沥青稳定碎石基层路面结构形式在非洲还处在探索阶段,没有形成适合于非洲地区应用技术规范。本文结合非洲埃塞俄比亚首都亚的斯外环路建设需求,研究高模量沥青稳定碎石合理级配组成、材料组成设计方法以及施工工艺等,以期获得承载能力高、抗疲劳寿命长、抗变形能力强的高模量沥青稳定碎石基层路面结构,并且能成功应用于亚的斯外环路建设工程。通过不同高模量剂沥青稳定碎石路用性能指标特征对比分析,推荐了适合于亚的斯外环路沥青路面结构的高模量剂。对依托工程实际应用的高模量沥青稳定碎石HMAM-25合理级配组成和范围进行了研究,基于灰色关联理论研究了高模量剂最佳掺量的确定方法,通过室内试验对其基本路用性能特征进行了研究。结果表明,我国交通部RA（NZ型）高模量剂和法国PRM高模量剂可以有效改善沥青稳定碎石高温抗抗变形能力,两类高模量剂的改善作用使沥青稳定碎石动态模量有效提高,极大提高沥青稳定碎石的抗高温变形能力、抗水损害能力、疲劳寿命以及抗老化性能,但低温抗裂性有所降低。采用数值分析方法研究了亚的斯外环路高模量沥青稳定碎石基层路面结构合理结构组合以及路面结构力学响应特征。不同基层路面结构组合研究结果表明,依据中国规范（JTG E40-2006）设计的高模量沥青稳定碎石基层路面结构相比普通柔性基层路面结构总厚度可以优化减小5%-10%,依据法国规范设计的路面结构总厚度能优化减小25%以上。路面结构力学响应分析结果表明,单轴次标准轴载作用下,高模量沥青稳定碎石基层和普通沥青稳定碎石基层可以有效减小基层层底拉应力,减小路面开裂病害风险。同时在减小竖向压应力、水平剪应力、、路面结构竖向变形和横向剪切流动变形以及提高基层抗裂性能方面更具优势。重复轴载作用条件下,高模量沥青稳定碎石基层路面结经受重复车辆轴载作用抵抗竖向变形的长期性能比较优越,设置高模量沥青稳定碎石基层路面结构能有效减小基层层底水平剪应力,改善其抗剪切变形能力,同时有助于提高路面结构长期抗裂性能。结合亚的斯外环路沥青路面结构现场试验路施工,研究了高模量沥青稳定碎石施工工艺和质量控制措施,对试验路路面结构埋设相关观测元件,验证高模量沥青稳定碎石HMAM-25在亚的斯外环路沥青路面结构中的应用效果。试验路观测结果表明,标准轴载作用下高模量沥青稳定碎石基层路面结构基层层底虽然处于拉应变状态,但可以充分发挥其优越抗裂性作用防止路面结构产生开裂病害。论文开展的高模量沥青稳定碎石基层强柔性路面结构研究对丰富沥青路面结构形式、完善路面修筑技术具有重要的意义。

### 二、沥青混凝土路面结构层平整度的质量控制（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、沥青混凝土路面结构层平整度的质量控制（论文提纲范文）

#### （1）环氧沥青超薄罩面关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 环氧沥青黏结材料及其黏结性能

1.2.2 沥青路面抗反射裂缝

1.3 主要研究内容及技术路线

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 技术路线

第二章 环氧沥青超薄罩面路用性能

2.1 原材料

2.1.1 沥青

2.1.2 集料和填料

2.1.3 集料筛分结果

2.2 配合比设计

2.2.1 设计级配

2.2.2 马歇尔稳定度试验

2.3 路用性能测试

2.3.1 水稳定性

2.3.2 高温稳定性

2.3.3 低温抗裂性

2.3.4 间接拉伸疲劳试验

2.4 本章小节

第三章 水泥混凝土基层试件层间黏结性能研究

3.1 试验方案

3.2 试件制备及层间处理

3.3 试件加载

3.4 试验结果分析

3.4.1 黏层油撒布量及温度对剪切强度的影响

3.4.2 剪切速率对层间抗剪强度的影响

3.4.3 复合试件拉拔强度

3.4.4 界面浸水对界面强度的影响

3.4.5 界面老化对界面强度的影响

3.5 本章小结

第四章 沥青混凝土基层试件层间抗剪强度研究

4.1 试验方案

4.2 试件制备及层间处理

4.3 试验测试结果及分析

4.3.1 试验测试结果

4.3.2 直观分析

4.3.3 方差分析

4.4 本章小结

第五章 环氧沥青超薄罩面抗开裂性能研究

5.1 试验方案

5.2 试件制备

5.3 试件加载

5.4 试验结果分析

5.4.1 不同目标位移值下的OT结果

5.4.2 常规条件下的OT结果

5.4.3 长期老化后的OT结果

5.4.4 冻融后的OT结果

5.4.5 不同条件对抗反射裂缝性能的影响

5.4.6 OT曲线拟合

5.5 本章小结

第六章 环氧沥青混合料“后掺法”施工工艺研究

6.1 环氧沥青混合料“后掺法”施工工艺介绍

6.2 环氧沥青混合料“后掺法”施工工艺研究

6.2.1 模拟现场待料

6.2.2 模拟现场碾压

6.2.3 模拟环氧沥青A组分添加量

6.2.4 拌和功及养生时间对混合料性能的影响

6.2.5 储存时间及容留时间对混合料性能的影响

6.3 本章小结

第七章 实体工程应用

7.1 工程概况

7.2 路面结构组合及混合料选择

7.3 环氧沥青混合料目标配合比设计

7.3.1 原材料检测

7.3.2 目标配合比设计

7.3.3 性能检验

7.4 环氧沥青混合料生产配合比设计

7.4.1 原材料检测

7.4.2 生产配合比设计

7.4.3 性能检验

7.5 施工质量检测

7.5.1 燃烧炉级配和油石比检验

7.5.2 室内环氧沥青混合料测试结果

7.5.3 环氧沥青混合料温度检测

7.5.4 现场马歇尔击实试验

7.6 路面铺筑效果评价

7.6.1 摊铺厚度

7.6.2 密水性能

7.6.3 抗滑性能

7.6.5 平整度

7.7 本章小结

第八章 结论及展望

8.1 主要研究结论

8.2 研究展望

致谢

参考文献

附录:(攻读硕士学位期间撰写的学术论文及获奖情况)

#### （2）中国路面工程学术研究综述·2020（论文提纲范文）

索引

0 引言（长沙理工大学郑健龙院士提供初稿）

1智能环保路面技术

1.1 自净化路面技术（长沙理工大学金娇老师提供初稿）

1.1.1 光催化技术

1.1.2 自清洁技术

1.1.3 其他自净化技术

1.1.4 自净化路面技术发展展望

1.2 凉爽路面技术（长沙理工大学金娇老师提供初稿）

1.2.1 路面热反射技术

1.2.2 相变调温技术

1.2.3 其他路面调温技术

1.2.4 凉爽路面技术发展前景

1.3 自感知路面技术（长安大学蒋玮老师提供初稿）

1.3.1 基于外部手段的感知技术

1.3.2 基于感知元件的感知技术

1.3.3 基于自感知功能材料的感知技术

1.3.4 自感知技术发展前景

1.4 主动除冰雪技术（哈尔滨工业大学徐慧宁老师提供初稿）

1.4.1 自应力弹性铺装路面

1.4.2 低冰点路面

1.4.3 能量转化型路面

1.4.4 相变材料融冰雪路面

1.4.5 主动融冰雪路面研究前景

1.5 自供能路面技术（长安大学王朝辉老师提供初稿）

1.5.1 道路压电能量采集技术

1.5.2 道路热电能量采集技术

1.5.3 光伏路面能量采集技术

1.5.4 路域能量采集技术发展前景

1.6 透水降噪路面技术（长安大学蒋玮老师提供初稿）

1.6.1 透水降噪路面材料组成设计

1.6.2 路面材料性能与功能

1.6.3 路面功能衰变与恢复

1.6.4 透水降噪路面发展前景

2先进路面材料

2.1 自愈合路面材料（由长沙理工大学金娇老师提供初稿）

2.1.1 基于诱导加热技术的自愈合路面材料

2.1.2 基于微胶囊技术的自愈合路面材料

2.1.3 其他自愈合路面材料

2.1.4 自愈合路面材料发展展望

2.2 聚氨酯混合料（德国亚琛工业大学刘鹏飞老师提供初稿）

2.2.1 聚氨酯硬质混合料

2.2.2 聚氨酯弹性混合料

2.2.3 多孔聚氨酯混合料

2.2.4 聚氨酯桥面铺装材料

2.2.5 聚氨酯混合料的服役性能

2.2.6 聚氨酯混合料发展前景

2.3 纤维改性沥青（哈尔滨工业大学王大为老师提供初稿）

2.3.1 碳纤维

2.3.2 玻璃纤维

2.3.3 玄武岩纤维

2.3.4 合成纤维和木质纤维

2.3.5 纤维改性沥青发展前景

2.4 多聚磷酸改性沥青（哈尔滨工业大学王大为老师提供初稿）

2.4.1 多聚磷酸改性剂的制备与生产

2.4.2 多聚磷酸改性沥青性能

2.4.3 多聚磷酸改性沥青混合料性能

2.4.4 多聚磷酸改性沥青改性机理

2.4.5 多聚磷酸改性沥青与传统聚合物改性沥青对比分析

2.4.6 多聚磷酸改性沥青技术发展展望

2.5 高模量沥青混凝土（长安大学王朝辉老师、长沙理工大学吕松涛老师提供初稿）

2.5.1 高模量沥青混凝土的制备

2.5.2 高模量沥青混凝土的性能

2.5.3 高模量沥青混凝土相关规范

2.5.4 高模量沥青混凝土发展前景

2.6 桥面铺装材料（长安大学王朝辉老师提供初稿）

2.6.1 浇注式沥青混凝土

2.6.2 环氧沥青混凝土

2.6.3 桥面铺装材料发展前景

3先进施工技术

3.1 装配式路面（同济大学朱兴一老师提供初稿）

3.1.1 装配式水泥混凝土铺面

3.1.2 地毯式柔性铺面

3.1.3 装配式路面发展前景

3.2 智能压实技术（东南大学马涛老师提供初稿）

3.3 自动驾驶车道建设技术（同济大学朱兴一老师提供初稿）

3.3.1 自动驾驶车道建设理念

3.3.2 自动驾驶车道建设要点

3.3.3 自动驾驶车道建设技术发展前景

3.4 大温差路面修筑技术（哈尔滨工业大学徐慧宁老师提供初稿）

3.4.1 大温差作用下沥青路面性能劣化行为

3.4.2 大温差地区路面修筑技术要点

3.4.3 大温差地区路面设计控制

3.4.4 大温差地区路面修筑技术发展前景

4路面养护技术

4.1 路面三维检测技术（北京航空航天大学李峰老师提供初稿）

4.1.1 路面三维检测用于病害识别

4.1.2 路面三维检测用于表面构造分析

4.1.3 路面三维检测技术的发展前景

4.2 人工智能与大数据的智能养护（北京工业大学侯越老师提供初稿）

4.3 功能性/高性能预防性养护技术（北京航空航天大学李峰老师提供初稿）

4.3.1 裂缝处治

4.3.2 雾封层

4.3.3 稀浆封层和微表处

4.3.4 碎石封层和纤维封层

4.3.5 薄层罩面和超薄罩面

4.3.6 预防性养护技术发展趋势

4.4 超薄磨耗层技术（华南理工大学于华洋老师提供初稿）

4.4.1 国内外超薄磨耗层发展历史

4.4.2 国内外常见超薄磨耗层技术简介

4.4.3 超薄磨耗层材料与级配设计

4.4.4 存在问题及发展趋势

5路面结构与力学性能

5.1 基于数值仿真方法的路面结构力学分析（德国亚琛工业大学刘鹏飞老师提供初稿）

5.1.1 基于有限元法的路面结构分析研究现状

5.1.2 基于离散元法的路面结构分析研究现状

5.1.3 未来展望

5.2 路面多尺度力学试验与仿真（浙江大学罗雪老师提供初稿）

5.2.1 基于纳微观分子动力学模拟的多尺度试验与仿真研究

5.2.2 基于细微观结构观测的多尺度试验与仿真研究

5.2.3 未来展望

5.3 微观力学分析（浙江大学罗雪老师提供初稿）

5.3.1 分析微观力学模型

5.3.2 数值微观力学模型

5.3.3 未来展望

5.4 长寿命路面结构（长沙理工大学吕松涛老师提供初稿）

6固废综合利用技术

6.1 工业废渣（武汉理工大学肖月老师提供初稿）

6.1.1 钢渣再利用

6.1.2 其他工业废渣

6.1.3 粉煤灰再利用

6.2 建筑垃圾（武汉理工大学肖月老师提供初稿）

6.2.1 建筑固废再生骨料

6.2.2 建筑固废再生微粉

6.3 生物油沥青（长安大学张久鹏老师提供初稿）

6.3.1 生物沥青制备工艺

6.3.2 生物沥青改性机理

6.3.3 生物沥青抗老化性能

6.3.4 生物沥青再生性能

6.3.5 生物沥青其他应用

6.3.6 生物沥青发展前景

6.4 废轮胎

6.4.1 大掺量胶粉改性技术（东南大学马涛老师提供初稿）

6.4.2 SBS/胶粉复合高黏高弹改性技术（华南理工大学于华洋老师提供初稿）

6.4.3 温拌橡胶沥青（华南理工大学于华洋老师提供初稿）

7路面再生技术

7.1 热再生技术（北京工业大学郭猛老师提供初稿）

7.1.1 高RAP掺量再生沥青混合料

7.1.2 温拌再生技术

7.1.3 再生沥青混合料的洁净化技术

7.1.4 热再生技术未来展望

7.2 高性能冷再生技术（东南大学马涛老师提供初稿）

7.2.1 强度机理研究

7.2.2 路用性能研究

7.2.3 微细观结构研究

7.2.4 发展前景

#### （3）山区高速公路沥青混凝土桥面铺装质量的控制技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 概述

1.2 国内外研究概况

1.2.1 桥面铺装结构设计概况

1.2.2 桥面铺装材料发展概况

1.2.3 桥面铺装防水粘结层发展概况

1.3 主要研究内容

1.3.1 选题目的

1.3.2 本文主要研究内容

第二章 桥面铺装层病害分析及质量控制

2.1 工程实例介绍

2.2 桥面铺装层病害调查

2.3 桥面铺装层病害原因分析

2.3.1 结构理论与设计的影响

2.3.2 水的影响

2.3.3 温度的影响

2.3.4 施工工艺的影响

2.3.5 桥面防水粘结层的影响

2.3.6 桥面铺装层结构受力的影响

2.4 桥面铺装受力情况分析

2.4.1 沥青混凝土桥面铺装层的受力特点

2.4.2 沥青混凝土桥面铺装层结构受力分析

2.4.3 桥面铺装受力分析结论

2.5 材料质量控制

2.5.1 集料的质量控制

2.5.2 沥青质量控制

2.5.3 填料质量控制

2.5.4 纤维的质量控制

2.5.5 混合料的质量控制及要求

2.6 本章小结

第三章 桥面铺装桥面防水粘层材料及性能研究

3.1 桥面铺装防水粘层材料应具备的功能

3.2 本文研究的防水粘层材料和铺装层结构型式

3.2.1 本文研究的防水粘层材料

3.2.2 研究的桥面结构型式

3.3 不同防水粘层材料的层间抗剪性能

3.4 不同粘层材料的层间抗拉性能

3.5 不同粘层材料的层间抗渗性能

3.5.1 加压渗水试件的制备

3.5.2 加压渗水装置的开发与加压渗水试验

3.5.3 加压渗水试验结果分析

3.6官亭1#特大桥公路桥面铺装工程验证

3.7 本章小结

第四章 桥面铺装沥青混合料配合比设计方法研究

4.1 铺装层沥青混合料级配确定

4.1.1 铺装上层沥青混合料级配的确定

4.1.2 铺装下层沥青混合料级配的确定

4.2 铺装上层沥青混合料组成设计研究

4.2.1 沥青混合料配合比设计

4.2.2 确定最佳油石比

4.3 铺装上层沥青混合料组成设计性能验证

4.3.1 谢伦堡析漏试验检验(烧杯法)

4.3.2 肯塔堡飞散试验检验

4.3.3 沥青混合料抗水损害试验检验

4.3.4 动稳定度试验检验

4.3.5 低温抗裂性检验

4.4 铺装下层沥青混合料组成设计研究

4.4.1 初选级配

4.4.2 沥青用量的估计

4.4.3 试验级配的评价

4.4.4 选择设计级配的沥青用量

4.4.5 最大次数验证

4.4.6 设计结论

4.5 铺装下层沥青混合料组成设计性能验证

4.5.1 水稳定性检验

4.5.2 高温稳定性检验

4.6 本章小结

第五章 沥青混凝土桥面铺装层施工质量控制

5.1 沥青混合料拌合质量控制

5.1.1 矿料级配的控制

5.1.2 拌合温度的控制

5.1.3 油石比的控制

5.2 防水粘结层施工质量控制

5.2.1 桥面板的准备工作

5.2.2 机械设备要求

5.2.3 防水粘层材料施工质量控制

5.3 沥青混合料摊铺质量控制

5.4 桥面铺装压实质量控制

5.4.1 合理的碾压温度

5.4.2 合理的压实速度与遍数

5.4.3 压实中的其他问题

5.4.4 沥青混合料碾压工程实例

5.5 本章小结

第六章渭武高速公路官亭1#特大桥桥面铺装工程性能检测

6.1 检测指标要求

6.2 检测结果

6.3 本章小结

第七章 主要结论及建议

7.1 主要研究结论

7.2 进一步研究建议

参考文献

致谢

#### （4）水泥混凝土路面“白改黑”技术方案及经济分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 研究现状评述

1.3 主要研究内容及方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 技术路线

1.4 本章小结

2 技术经济分析相关理论基础

2.1 全寿命周期评价理论

2.1.1 全寿命周期理论

2.1.2 全寿命周期经济评价标准

2.1.3 全寿命周期费用管理必要性

2.2 工程项目技术经济学分析

2.2.1 技术经济分析内容

2.2.2 技术经济分析原则

2.2.3 技术经济分析方法

2.3 工程项目技术经济分析评价

2.3.1 施工方案经济分析内容

2.3.2 施工方案经济指标分析

2.4 本章小结

3 水泥混凝土路面“白改黑”技术方案分析

3.1 双港大道建设环境分析

3.1.1 沿线自然环境分析

3.1.2 显现沿线公路现状

3.2 “白改黑”技术方案设计

3.2.1 直接罩面方案

3.2.2 机械重铺法

3.2.3 碎石化方案

3.3 “白改黑”技术方案对比分析

3.3.1 实施方法

3.3.2 实施流程

3.3.3 对比分析

3.4 本章小结

4 水泥混凝土路面“白改黑”技术经济分析

4.1 工程施工技术经济分析

4.1.1 路面现状分析

4.1.2 路面改造方案

4.1.3 工程造价概算及其影响

4.2 全寿命周期技术经济分析

4.2.1 决策阶段工程造价的管理

4.2.2 实施阶段工程造价的管理

4.2.3 运维阶段工程造价的管理

4.3 施工综合风险分析

4.3.1 项目影响分析

4.3.2 施工不利风险分析

4.3.3 项目社会稳定风险分析

4.4 本章小结

5 工程实例应用

5.1 项目基本概况

5.1.1 基本概述

5.1.2 重难点分析

5.1.3 实施必要性

5.2 水泥混凝土路面“白改黑”组织实施方案

5.2.1 资金来源及组织架构

5.2.2 高弹橡胶沥青施工工艺

5.2.3 橡胶沥青混凝土施工工艺

5.2.4 项目完工质量检测

5.3 水泥混凝土路面“白改黑”经济效益分析

5.3.1 投资估算分析

5.3.2 经济评价分析

5.3.3 社会效益分析

5.4 水泥混凝土路面“白改黑”保障机制

5.4.1 质量保障机制

5.4.2 进度保障机制

5.4.3 安全保障机制

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间主要研究成果

#### （5）四川省南充市级配碎石柔性基层沥青路面应用技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 国外柔性基层沥青路面的使用现状

1.2.2 国内柔性基层沥青路面的使用现状

1.3 主要研究内容

1.4 技术路线

第二章 柔性基层级配碎石材料的工程特性分析

2.1 级配碎石的力学性能分析

2.2 级配碎石材料承载力特性分析

2.3 筛孔通过率对级配碎石力学性能影响分析

2.4 级配碎石材料的CBR试验

2.5 本章小结

第三章 级配碎石柔性基层沥青路面室内试槽试验

3.1 试槽结构层铺设及检测

3.1.1 试槽土基

3.1.2 级配碎石基层

3.1.3 布设压力测定盒

3.1.4 底基层和基层回弹模量测定

3.1.5 沥青面层

3.2 试槽试验结果

3.3 本章小结

第四章 级配碎石柔性基层沥青路面试验路研究

4.1 试验路概况

4.2 级配碎石配合比

4.3 级配碎石基层沥青路面施工工艺

4.3.1 制作硬路肩

4.3.2 拌和

4.3.3 铺筑

4.3.4 洒布沥青透层油

4.3.5 碾压

4.3.6 接缝处理

4.4 级配碎(砾)石基层施工技术

4.5 试验路检测与评价

4.5.1 路面弯沉检测

4.5.2 平整度测定

4.5.3 路面破损调查分析

4.6 本章小结

第五章 柔性基层沥青路面推荐结构及施工控制技术

5.1 推荐结构组合

5.1.1 柔性基层沥青路面结构设计要点

5.1.2 适应公路级别

5.1.3 推荐路面结构

5.2 级配碎石基层施工控制技术

5.2.1 施工工艺

5.2.2 施工技术控制

5.2.3 质量控制

5.3 沥青面层施工控制技术

5.3.1 沥青混合料面层施工技术

5.3.2 沥青混合料面层施工控制措施

5.4 经济效益评价

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （6）窨井及周边路面破坏力学行为与防治技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 问题的提出

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究状况

1.2.2 国内研究状况

1.3 本文主要研究内容

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 研究方法及实施方案

研究方法

实施方案

1.4 技术路线

第二章 窨井介绍及其破坏类型调查与统计

2.1 市政窨井结构组成介绍

2.2 窨井及周边路面破坏情况分类

2.2.1 井盖下沉

2.2.2 周边路面出现碎裂、坑槽

2.2.3 井盖凸起

2.2.4 井盖倾斜

2.2.5 井盖破损

2.3 窨井及周边路面破坏情况调查

2.4 窨井几种常见病害原因初步分析

2.5 本章小结

第三章 窨井及周边路面破坏原因研究

3.1 车辆荷载对窨井及其周边路面的作用

3.1.1 车辆荷载的描述与研究

3.1.2 车辆荷载对路面的重力作用

3.1.3 车辆荷载对井体及周围路面的冲击作用

3.2 设计方面的原因

3.2.1 窨井在车行道中布置的位置分析

3.2.2 其他设计方面的原因分析

3.3 施工方面的原因

3.4 材料方面的原因

3.5 土压力理论与土体沉降变形相关原因

3.5.1 土的有效应力与附加应力

3.5.2 基底压力

3.5.3 土体沉降理论分析

3.5.4 井周回填土及井底压实土沉降变形原因分析

3.6 水损坏方面原因分析

3.7 本章小结

第四章 静态车辆荷载作用下窨井及周边路面受力与变形研究

4.1 ABAQUS有限元软件介绍

4.2 车辆荷载作用下窨井及周边路面仿真模型的建立

4.2.1 车辆荷载的介绍

4.2.2 车辆荷载对窨井及周边路面作用模型的简化

4.2.3 窨井各组成部分及周边路面与土体相关参数介绍

4.2.4 静态荷载主要建模分析内容

1.静态均布荷载荷载作用在井盖中央部位时:

2.静态均布荷载作用在井盖边缘时:

4.3 静态车辆荷载作用在井盖中央窨井及周边路面受力和变形研究

4.3.1 车辆荷载作用在井盖中央窨井及周边路面受力机理研究

4.3.2 车辆荷载作用在井盖中央窨井及周围路面变形机理研究

4.4 静态车辆荷载作用在井盖边缘窨井及周边路面受力与变形研究

4.4.1 车辆荷载作用在井盖边缘时窨井及周边路面受力机理研究

4.4.2 车辆荷载作用在井盖边缘时窨井及周边路面变形机理研究

4.5 本章小结

第五章 动态冲击荷载作用下窨井及周边路面受力与变形研究

5.1 研究模型

5.2 动态冲击荷载作用下窨井及周边路面受力机理研究

5.3 动态冲击荷载作用下窨井及周边路面变形机理研究

5.4 本章小结

第六章 窨井及周边路面破坏防治技术研究及其在工程上的应用

6.1 相关防治技术探索

6.2 采用流态粉煤灰对井周进行回填

6.2.1 流态粉煤灰的路用性质

6.2.2 流态粉煤灰工程应用及对窨井周围回填的效果分析

6.2.3 具体施工流程

6.2.4 施工注意事项及质量控制措施

6.3 采用井圈钢筋混凝土板并与周边路面固结

6.3.1 井圈钢筋混凝土板及相关技术介绍

6.3.2 井圈钢筋混凝土板配筋计算过程

6.3.3 施工流程及注意事项

6.4 采用防治措施后受力和变形情况仿真评价

6.4.1 建模情况介绍

6.4.2 结构受力情况分析

6.4.3 结构变形情况分析

6.5 防治措施在具体工程上的应用

6.5.1 工程介绍

6.5.2 窨井施工流程及质量控制

6.5.3 采取防治措施后新建窨井效果评价

6.6 本章小结

第七章 主要结论与展望

7.1 主要结论

7.2 后续研究展望

参考文献

致谢

在校期间发表的论文和取得的学术成果

一、发表的论文

二、参与的科研项目

#### （7）水泥砼路面超薄沥青混凝土罩面设计与施工技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 问题的提出及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究的主要内容和研究方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究的方法

第二章 工程概述

2.1 试验路段概况

2.2 旧路调查

2.2.1 初步调查

2.2.2 详细调查

2.2.2.1 交通调查与分析

2.2.2.2 路面主要病害调查统计

2.2.2.3 路面芯样试验与分析

2.2.2.4 水泥路面板下脱空评定

2.2.2.5 旧水泥路面路基缺陷检测

2.3 旧路病害处理建议

2.4 本章小结

第三章 原材料技术指标和试验方法

3.1 原材料技术指标

3.1.1 沥青

3.1.2 粗集料

3.1.3 细集料

3.1.4 填料

3.2 试验路段的混合料配合比设计

3.3 试验方法

3.3.1 车辙试验

3.3.2 四点弯曲疲劳试验

3.3.3 肯塔堡飞散试验

3.3.4 浸水马歇尔实验

3.3.5 冻融劈裂试验

3.4 本章小结

第四章 试验路段施工

4.1 沥青路面结构层比较

4.2 旧水泥路面病害处治

4.2.1 病害处治流程

4.2.2 水泥路面脱空板块处治

4.2.3 板角修补处理

4.2.4 破碎板处理

4.2.5 水泥路面铣刨处治

4.2.6 水泥路面灌缝处理

4.2.7 原水泥混凝土路面性能恢复标准

4.3 沥青混合料施工

4.3.1 工作面准备

4.3.2 沥青混合料摊铺和碾压

4.4 超薄沥青混凝土工程质量验收要求

4.5 本章小结

第五章 试验路段现场检测

5.1 摆式摩擦仪摩擦系数测定

5.2 表面构造深度测定

5.3 路面平整度测定

5.4 路面渗水系数测定

5.5 行车噪音测定

5.6 现场厚度测定

5.7 拉拔粘结强度测定

5.8 本章小结

第六章 总结和展望

6.1 主要研究结论

6.2 有待进一步研究的问题

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （8）高韧超薄沥青磨耗层的力学性能和功能属性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 前言

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内外超薄磨耗层发展历史

1.2.2 薄层用沥青性能研究

1.2.3 薄层级配设计研究

1.3 主要研究内容与技术路线

1.4 本章小结

第二章 材料组成与级配设计研究

2.1 原材料

2.1.1 粗集料

2.1.2 细集料

2.1.3 填料

2.1.4 改性沥青

2.1.5 粘层油

2.2 级配设计研究

2.2.1 级配选型

2.2.2 级配设计

2.3 高韧沥青混合料路用性能验证

2.3.1 车辙试验

2.3.2 浸水马歇尔试验

2.3.3 冻融劈裂试验

2.3.4 肯塔堡飞散试验

2.4 本章小结

第三章 高韧沥青混合料的抗裂性能试验评价研究

3.1 韧性试验方法对比分析

3.1.1 间接拉伸试验法

3.1.2 三点弯曲试验法

3.1.3 半圆弯曲试验法

3.1.4 不同韧性试验方法优劣对比

3.2 韧性试验方案设计与测试过程

3.2.1 试验方案设计

3.2.2 三点弯曲试验测试

3.2.3 半圆弯曲试验测试

3.3 韧性试验结果分析

3.3.1 沥青混合料低温断裂试验结果分析

3.3.2 沥青混合料冲击韧性试验结果分析

3.3.3 沥青混合料半圆弯曲试验结果分析

3.4 高韧沥青混合料疲劳特性分析

3.5 本章小结

第四章 高韧超薄沥青磨耗层的抗滑性能及其耐久性分析

4.1 路面抗滑性能测试方法及其评价指标

4.1.1 手工铺砂法

4.1.2 激光法

4.1.3 摩擦系数测定法

4.1.4 连续式摩擦系数测定法

4.1.5 界面接触测试方法

4.2 基于高精度激光与压力胶片技术的抗滑评价方法

4.2.1 沥青路面表面构造三维激光检测方法

4.2.2 轮胎-路面界面接触特性检测方法

4.3 基于搓揉试验的抗滑性能及其耐久性研究

4.3.1 室内模拟试验方案

4.3.2 常规抗滑性能指标评价研究

4.3.3 基于激光扫描技术的表面构造特性研究

4.3.4 胎-路接触特性分析研究

4.4 本章小结

第五章 高韧超薄沥青磨耗层施工工艺与实体应用研究

5.1 高韧超薄沥青磨耗层施工工艺研究

5.1.1 水泥混凝土路面病害调查与处治

5.1.2 水泥混凝土界面处理方案

5.1.3 沥青混凝土路面病害调查与修复

5.1.4 高韧沥青混合料的生产与施工

5.2 实体工程应用

5.3 应用效果验证

5.3.1 抗滑效果研究

5.3.2 密水性能研究

5.3.3 降噪性能研究

5.3.4 平整度修复研究

5.3.5 层间粘结效果研究

5.3.6 抗裂性能跟踪研究

5.4 本章小结

结论与展望

主要结论

研究展望

参考文献

攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （9）旧水泥混凝土路面微裂均质化处治与加铺技术（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与必要性

1.2 国内外研究现状

1.2.1 旧水泥路面病害分析与评价

1.2.2 旧水泥路面的破碎技术

1.2.3 化学压浆技术

1.2.4 旧水泥路面的加铺技术

1.3 本文研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线图

第二章 水泥混凝土路面病害及路面状况评价方法

2.1 水泥混凝土路面病害形式

2.1.1 水泥混凝土面层断裂类病害形式

2.1.2 水泥混凝土面层竖向位移类病害形式

2.1.3 水泥混凝土面层接缝类病害形式

2.1.4 水泥混凝土面层表层类病害形式

2.2 水泥混凝土路面病害成因

2.2.1 水泥混凝土面层断裂类病害成因

2.2.2 水泥混凝土面层竖向位移类病害成因

2.2.3 水泥混凝土面层接缝类病害成因

2.2.4 水泥混凝土面层表层类病害成因

2.3 水泥混凝土路面状况评价方法

2.3.1 路面破损状况评价

2.3.2 结构承载力评价

2.3.3 板底脱空评价

2.3.4 路面行驶质量评价

2.3.5 路面抗滑能力评价

2.3.6 路面使用性能评价

2.4 本章小结

第三章 影响旧水泥混凝土路面破碎的因素和效果评价

3.1 旧水泥混凝土路面微裂式碎石化机

3.1.1 旧水泥混凝土路面破碎化机理

3.1.2 微裂式碎石化机设备构成及技术参数

3.2 旧水泥混凝土板微裂均质化的影响因素分析

3.2.1 夯击能的选择

3.2.2 夯击点位的布设形式

3.3 微裂式碎石化机碎石效果分析

3.3.1 消除板底脱空

3.3.2 分散板端变形

3.3.3 提高旧水泥面板与加铺层结合力

3.3.4 充分利用旧路残余强度

3.4 本章小结

第四章 旧水泥混凝土路面微裂均质化处治与加铺技术

4.1 旧水泥路面微裂均质化处治再生与加铺施工工艺

4.1.1 施工流程

4.1.2 旧水泥混凝土路面微裂化破碎处治

4.1.3 旧水泥混凝土路面均质化处治

4.1.4 旧水泥混凝土路面加铺层铺筑

4.2 水泥路面微裂均质化处治再生施工质量控制标准

4.2.1 主控项目

4.2.2 一般项目

4.3 本章小结

第五章 微裂均质化水泥混凝土路面沥青加铺层力学分析

5.1 有限元计算模型及参数

5.1.1 Abaqus有限元软件简介

5.1.2 计算模型的建立

5.2 沥青混凝土加铺层结构层受力特性分析

5.2.1 轴载对沥青混凝土加铺层力学性能的影响

5.2.2 加铺层厚度对沥青混合料加铺层结构力学性能的影响

5.2.3 沥青加铺层模量变化对加铺层结构的影响分析

5.2.4 地基模量对沥青混合料加铺层结构的影响分析

5.3 本章小结

第六章 水泥混凝土路面微裂均质化处治再生技术工程实践分析

6.1 项目概况

6.2 旧水泥路面处治施工技术方案

6.3 微裂式破碎再生加固施工流程

6.3.1 施工准备

6.3.2 进行旧水泥混凝土路面板块微裂式破碎

6.3.3 地聚合物注浆加固处治

6.3.4 路表缺陷进行修复

6.3.5 旧水泥混凝土路面加铺层铺筑

6.4 微裂均质化处治再生技术处治效果评价

6.4.1 微裂式破碎效果评价

6.4.2 注浆加固效果评价

6.5 本章小结

主要结论及建议

本文研究结论

进一步研究建议

参考文献

附录

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （10）高模量沥青稳定碎石HMAM基层路用性能及结构特性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 问题的提出

1.2 论文研究目的和意义

1.3 国内外研究技术水平及发展现状

1.3.1 国外高模量沥青混凝土的研究应用

1.3.2 国内高模量沥青混凝土的研究应用

1.3.3 高模量沥青混凝土路面结构研究现状

1.4 本文主要研究内容

1.5 研究技术路线

第2章 不同高模量剂比选试验研究

2.1 研究思路及指标应用

2.2 沥青稳定碎石初选级配设计

2.2.1 原材料性能试验及结果

2.2.2 沥青混合料级配选择与确定

2.2.3 三种试验级配评价

2.3 高模量沥青稳定碎石材料组成设计

2.4 不同外加剂条件下最佳油石比确定

2.4.1 青川岩沥青

2.4.2 伊朗岩沥青

2.4.3 法国PR高模量剂

2.4.4 国内品牌高模量剂

2.4.5 特立尼达湖沥青

2.5 各种外加剂最佳油石比马氏指标结果比对分析

2.6 不同高模量剂最佳油石比状态下路用性能对比

2.6.1 高模量沥青稳定碎石高温抗车辙能力比较分析

2.6.2 高模量沥青稳定碎石抗水损害能力对比

2.6.3 高模量沥青稳定碎石标准劈裂强度对比

2.6.4 高模量沥青稳定碎石单轴抗压回弹模量试验

2.6.5 不同外加剂沥青稳定碎石性能试验结果评价

2.7 不同高模量剂沥青稳定碎石施工性能对比

2.7.1 高模量沥青稳定碎石成型温度散失

2.7.2 不同高模量沥青稳定碎石压实效果对比

2.8 不同高模量剂应用选择

2.8.1 按照施工工艺要求选择

2.8.2 按照路用性能指标要求选择

2.9 本章小结

第3章 高模量沥青稳定碎石HMAM组成设计

3.1 高模量沥青稳定碎石HMAM-25 合理级配组成

3.1.1 级配设计理论概述

3.1.2 粗集料逐级填充级配设计

3.1.3 细集料级配组成设计

3.1.4 矿质混合料最佳合成级配设计

3.2 高模量沥青稳定碎石HMAM-25 合理级配范围

3.2.1 不同级配最佳沥青用量确定

3.2.2 HMAM-25 体积指标和性能指标分析

3.3 高模量剂最佳掺量确定方法

3.3.1 研究思路

3.3.2 灰色关联法基本原理

3.3.3 灰色关联度计算

3.3.4 高模量剂最佳掺量确定

3.4 高模量剂改性机理和拌和工艺

3.4.1 高模量剂聚合物分散融合机理

3.4.2 高模量剂干拌法最佳拌和工艺

3.5 本章小结

第4章 高模量沥青稳定碎石HMAM路用性能评价

4.1 试验方案及试验原材料

4.2 马歇尔试验性能指标检验和评价

4.3 沥青稳定碎石路用性能对比和评价

4.3.1 高温稳定性检验和评价

4.3.2 DST动态蠕变模量检验和评价

4.3.3 水稳定性检验和评价

4.3.4 低温抗裂性检验和评价

4.3.5 劈裂疲劳性能检验和评价

4.3.6 抗老化性能检验和评价

4.4 本章小结

第5章 高模量沥青稳定碎石基层结构特性

5.1 依托工程基本情况

5.1.1 道路沿线地形地貌与地质特征

5.1.2 当地气候特征

5.2 外环路沥青路结构组成

5.3 路面结构层组合对比研究

5.3.1 普通柔性基层与高模量基层路面结构组合对比

5.3.2 半刚性基层与高模量基层路面结构组合对比

5.4 单轴次轮载作用路面结构力学特性

5.4.1 三种路面结构设计参数选取

5.4.2 交通荷载轮载接地压力确定

5.4.3 路面结构有限元分析模型建立

5.4.4 三种不同路面力学特性分析

5.5 重复轴载作用路面结构力学特性

5.5.1 轮载中心路表弯沉计算结果分析

5.5.2 基层层底水平剪应力峰值计算结果分析

5.5.3 基层层底水平拉应力峰值计算结果分析

5.6 本章小结

第6章 高模量沥青稳定碎石HMAM工程应用研究

6.1 HMAM-25 原材料选择及性能

6.2 HMAM-25 配合比组成设计与验证

6.3 PRM高模量沥青稳定碎石HMAM-25 试验路铺筑

6.3.1 原材料现场储存要求及施工作业面准备

6.3.2 高模量沥青稳定碎石混合料现场拌和施工

6.3.3 高模量沥青沥青稳定碎石混合料级配和路用性能现场验证

6.3.4 高模量沥青沥青稳定碎石混合料运输作业

6.3.5 试验段高模量沥青稳定碎石摊铺作业

6.3.6 试验段高模量沥青稳定碎石压实施工作业

6.3.7 试验段高模量沥青稳定碎石接缝施工

6.4 试验路路面结构性能现场验证

6.4.1 试验路路面结构观测元件布置

6.4.2 试验路路面结构加载和数据采集

6.5 试验路路面应用小结

第7章 研究结论和展望

7.1 本文主要研究结论

7.2 本文主要创新点

7.3 研究展望

参考文献

致谢

攻读博士学位期间科研成果

### 四、沥青混凝土路面结构层平整度的质量控制（论文参考文献）

- [1]环氧沥青超薄罩面关键技术研究[D]. 牟压强. 昆明理工大学, 2021(01)

- [2]中国路面工程学术研究综述·2020[J]. 于华洋,马涛,王大为,王朝辉,吕松涛,朱兴一,刘鹏飞,李峰,肖月,张久鹏,罗雪,金娇,郑健龙,侯越,徐慧宁,郭猛,蒋玮. 中国公路学报, 2020(10)

- [3]山区高速公路沥青混凝土桥面铺装质量的控制技术研究[D]. 马宝君. 长安大学, 2020(06)

- [4]水泥混凝土路面“白改黑”技术方案及经济分析[D]. 袁平平. 西安理工大学, 2020(01)

- [5]四川省南充市级配碎石柔性基层沥青路面应用技术研究[D]. 李旭生. 重庆交通大学, 2020(01)

- [6]窨井及周边路面破坏力学行为与防治技术研究[D]. 黄进波. 重庆交通大学, 2020(01)

- [7]水泥砼路面超薄沥青混凝土罩面设计与施工技术研究[D]. 张富良. 华南理工大学, 2020(02)

- [8]高韧超薄沥青磨耗层的力学性能和功能属性研究[D]. 陈富达. 华南理工大学, 2020(02)

- [9]旧水泥混凝土路面微裂均质化处治与加铺技术[D]. 王都兴. 长安大学, 2019(07)

- [10]高模量沥青稳定碎石HMAM基层路用性能及结构特性研究[D]. 刘东元. 武汉理工大学, 2018(07)

本文来源: https://www.45lw.cn/article/284c877296202de4554b19ff.html