# 风能发电论文摘要

##### 问：风力发电原理

- 答：风力发电机的原理是风能通过叶轮转化为机械扭矩(风轮的转动惯量)，发电机的定子电能经主轴传动链和齿轮箱提高到异步发电机的转速后，由励磁变换器并入电网。如果超过发电机的同步转速，转子也会处于发电状态，通过变流器向电网馈电。最简单的风力发电机可以由叶轮和发电机组成，站在一定高度的塔轴上，就是小型离网风机。原风力发电机产生的电能随风时变，电压和频率不稳定，没有实际应用价值。为了解决这些问题，现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、制动系统和控制系统等。详细介绍风扇有很多旋转部件，机舱在水平面上旋转，随时偏航对准风向；风轮沿着水平轴旋转，以产生动态扭矩。对于变桨距风机来说，组成风轮的叶片要绕着叶根的中轴线旋转，以适应不同的风况，改变桨距。当机器停止时，叶片应该顺桨以形成阻尼制动。早期，液压系统用于调节叶片桨距(同时，用于减震、停止、制动等。)，现在电动变桨控制系统逐渐取代液压变桨控制。就1,500kW风机而言，一般在风速为4m/s左右时自动启动，13m/s左右发出额定功率，然后随着风速的增大，一直控制在额定功率附近发电，直到风速达到25m/s时自动停止。现代风力发电机的设计极限风速为60-70m/s，这意味着在如此高的风速下，风力发电机不会立即遭到破坏。理论上12级飓风的风速范围只有32.7-36.9米/秒。风机控制系统应根据风速和风向控制系统，以稳定的电压和频率运行，自动接通和断开电网；同时，变速箱和发电机的工作温度以及液压系统的油压会对任何异常发出警报，并在必要时自动停机，属于无人值守的独立发电系统机组。

- 答：风力发电机原理就是利用风能带动风车转动，风车与磁力发电机同轴，风车转了，发电机就进入发电状态，发出来低压电，可以通过逆变变压器，升压到工作电压，带动负荷做工。也可以把低压电充入蓄电池，储存起来，做工或者二次升压做工。

##### 问：求天津大学的一篇论文，立轴风轮的实验研究和数值分析

答：立轴风轮的实验研究和数值分析

作者： 王毅

作者专业： 固体力学

导师姓名： 李鸿琦

授予学位： 硕士

授予单位： 天津大学

授予单位新名或规范名称：

授予学位时间： 20030101

分类号： TK83

关键词： 风力发电 叶片 导叶 有限元 ANSYS

摘要： 风轮是风力发电机产生动力的主要来源,它的效率的高低直接影响到风机的性能.该文以利用低风速风能为目的提出了一种不同于以往风轮的新型立轴式风轮,并且采用实验和计算两种方法对立轴风轮进行了可行性的探索研究.计算方面,该文利用空气动力学结合风机的基本理论,提出了计算风机动力的新方法,并用计算结果与实验结果相对照.实验方法,该文对风轮的基本性能(诸如扭矩、空载转速等)进行了测试,得到尖速比和风能利用系数等参数的变化关系.并且对风轮的参数(导叶角度、叶片个数、面积、弧度等)进行优化,进一步提高风轮的功率系数.该文应用大型有限元分析软件ANSYN对风力发电机的叶片的强度进行校核,并进行加固,得到强度可靠的结构.对其模态进行分析,计算其振动频率,避免共振.对图像相关方法在气流位移场计算中的可行性应用进行了分析,通过对图像进行滤波,分析噪声的影响范围.最后对风轮导叶部分的流场进行计算,得出一些有价值的结果.

文摘语种： 中文文摘

论文页数： 70页

- 数据库名： 中国学位论文全文数据库

##### 问：为什么海南不建风力发电厂?

- 答：谁说没有，海南东方很多风力发电机，九几年的时候先搞了6台小矮子hsw250，胡苏姆造的，之后又搞了12台丹麦造的an bonus600风力发电机，对面湖边还有一座老式风力发电机，塔筒用铁架搭的，早废了，如今就剩下一个桨叶了。之后又在高排村附近弄了24台更大的2MW的丹麦维斯塔斯风力发电机，四更也搞了24台中海油风力发电机，2016年的时候原先老化的6台胡苏姆造的HSW250风力发电机和12台丹麦an bonus600风力发电机全拆了，又搞了14台更大的西门子2mw风力发电机，在八所风轮直径最大，17年全部投入运行。

本文来源: https://www.45lw.cn/article/2c834d9b79d696d7b19e2e5f.html