# 提高反渗透回收率论文模板

##### 问：如何提高超滤反渗透出水率？

答：河南万达环保作为13年生产经验的反渗透净水设备厂家，可以帮您解答这个问题：

1、定期更换纯净水设备耗材。设备在使用过程中，除了要桐裂定期对设备进行检查维护外，耗材也要及时更换。一般：7-15天；阻垢剂：根据实际使用情况；：1-1.5 年；：1年；：1年（建议更换周期不要超过以上时间，不然会影响设备的使用性能和稳定性~）

2、增加RO膜的组数：在水泵供水量允许的范围内增加RO膜的数量，可以增加纯水的产量，使纯净水设备每小时产水量增高，满足生产侍山的要求。

3、加强管理，定期开机：使用纯净水设备的过程中，要加强操作管理，让操作员做好相关记录，累积数据;发现问题应当及时通知维修人员进行处理，节假日每日开机一个小时以上，使膜保持良好的工作状态。

4、浓水的利用：由于纯净水制造过程中产生的浓水硬度高，不能被重复利用，导致浓水大量的浪费，所以我老轮中们选择纯净水设备的时候要问厂家设备工艺设计方面的问题，合理的工艺设计在一定程度上回收利用率高，水完全被利用了，产水量会相应有所增加。

- 以上就是关于如何增加反渗透出水率的解决方法，更多关于纯水设备的问题可以咨询万达环保水处理。

##### 问：小型反渗透回收率

答：一、首先对于二级反渗透的回收率一般没有要求，因其进水已经非常地好。

二、关于您的问题，具体如下：

1、小型反渗透的回收率确定有两个因素影响，第一是膜串联的数量，串联的数量越多，回收率可以越高；第二是原水水质，原水水质较好或者加了阻垢剂或者进行软化，回收率就可以较高；

2、一般地，对于吨位在2-3吨的反渗透装置，最好选用4寸膜，因为膜使用的数量多，可以串联的长度也比较大，这样选择高压泵的流量可以较小（在其正常的回收率情况下）；如果吨位超过这个数量可以采用两种方式，第一就是选择2套设备采用4寸膜，第二就是选择8寸膜，选用8寸膜就需要进行反渗透装置的设计，如果回收率达不到则需要进行部分浓水循环回流（这时泵需要较大的流量，所以功率也就比较大）；

3、小型反渗透的回收率看膜串联的数量，一般可以按照每只膜12%回收率粗算；比如是4只串联（不算并列的）大体回收率可以做到50%左右。

三、对于您的提问：

“从上面分析一级回收率达75%，二级67%。这样的小水量串联的膜支数较短，能达到这么高的回收率吗？回收率高会导致上面情况的产生？”

我是这样想的：

1、对于一些小型反渗透，基本上工程公司在设计上都墨守成规，没有严格地按照膜的排列进行计算和设计的（大体都这样）；

2、现实的做法是只追求回收率，比如直接把浓水关小，使得回收率达到设计要求，虽然有些隐患，但是很多的场合都这样去做；

3、回收率较高容易引起结垢的产生，因回收率高使得膜表面横向流速较低，一些污染物容易在膜表面沉积。

四、建议

针对于你的系统情况，建议可以把二级反渗透的回收率提高，比如进3吨可以产出2.4吨，回收率80%是没有问题的，可以提高产水效率。

- 五、希望能对您有帮助，谢谢！

##### 问：反渗透回收率的举例

答：10（m3/h）埋陆透出弯冲顷水与在原水流量13.3（m3/h）时75%回收率相对判源应，

- 回收率（R）=10（m3/h）×100（%）/13.3（m3/h）=75（%）

本文来源: https://www.45lw.cn/article/5b67c926a903676e345d580b.html