# 均衡器测量数据库误差分析与插值应用

### 一、均衡器测量数据库误差分析与插值应用（论文文献综述）

李博[1]（2018）在《微波驱动放大模块研究》文中提出微波功率模块是现代化军事系统中不可或缺的功率器件,同时在航空、通信等方面也起着至关重要的作用。微波增益均衡器是微波功率模块的重要组成部分,其主要作用是通过均衡小型化行波管增益使其输出平坦曲线。随着微波电路小型化的需求日益强烈,均衡器小型化成为研究的重点,除了材料和工艺上的改进,新结构、新理论应用于均衡器设计是发展的关键。本文对均衡器结构进行了创新,提出了四种新型均衡器,解决了均衡器尺寸过大、均衡量低的难题,适合在高集成度的微波电路中使用。提出一种新型双开口环谐振器,此谐振器在一定频段内等效磁导率为负值,具有左手效应,可以有效减小电路尺寸,基于此谐振器设计了一种工作于2-8GHz的小型化均衡器,该均衡器具有尺寸小、均衡量大的特点,适应微波电路小型化的需求。分析了马刺线结构和缺陷地结构的电磁特性,将两者结合起来实现了一款工作于6-18GHz的小型化均衡器,实际测试该款均衡器带宽大,驻波好,易调节,适用于高集成度的小型化微波电路。提出了一种具有慢波效应的谐振器结构,该谐振器是通过在微带线上刻蚀螺旋缺陷结构实现,利用此谐振器设计了一种工作于6-18GHz的小型化均衡器,该均衡器只需要主传输微带线,不用外加谐振枝节,大大减小了纵向尺寸,适合小型化微波功率模块使用。利用双边平行线的物理特性,提出了一种衰减量大、对电阻阻值不敏感的陷波器结构,并设计了一种工作于2-12GHz的微波均衡器,该均衡器结构适用于均衡量大、对精度要求高的微波电路。为满足超宽带、高功率微波功率模块的需要,本文完成了一款工作在2-8GHz的固态驱动模块,模块在较宽频带内采用两路功率合成形式实现32d Bm的功率输出,实测结果满足项目需求。这种实现方式为宽带高功率微波功率模块的设计提供了新思路。

郎小元[2]（2017）在《宽带小型化均衡器设计与建模研究》文中指出微波功率模块是大功率系统重要的组成部分,均衡器是补偿行波管增益波动的关键措施,与固态放大电路一起构成功率模块的驱动前端。均衡器的结构和性能对模块的有着重要影响,电路小型化的需求使均衡器小型化成为研究的重点,除了材料和工艺上的改进,新结构、新理论应用于均衡器设计是发展的关键。经过多年的技术积累,目前已有众多可应用于工程的均衡器电路。传统的设计方式效率低、工作量大,均衡器设计软件极大的解决了这个问题,软件平台的功能发挥重点在于强大的模型库支撑。本文简单分析了均衡器理论,利用威尔金森功分器和电磁波相位特性设计了基于功分器的618GHz的均衡器模型,体积小,结构简单。基于复合左右手传输线理论,在终端开路条件下实现小型化谐振器,设计了一款26GHz均衡器,体积优势明显,性能良好。目前平面结构的均衡器多为固定形式,难以实现二次调节,因此每款均衡器适用对象窄且不能修正加工与装配上引起的偏差。本文利用二极管的变容和变阻特性,完成了频率可调与衰减可调的两款可调均衡器设计,为下一步可调均衡器发展提供参考。基于均衡器设计平台,本文完成了平台模型库建模,模型覆盖常用频段0.840GHz,并对非微带模型的结构进行了简要的特性、参数介绍,可为用户设计均衡器提供设计指导。本文还完成了618GHz三级放大的小体积功率驱动模块设计,实现了-25dBm输入信号到2628dBm输出功率的放大。

王腾[3]（2016）在《微波功率模块用宽带增益均衡器的研究》文中进行了进一步梳理均衡器在雷达收发机、微波功率模块等微波通信系统中扮演着越来越重要的角色。无线通信及雷达系统的不断发展,其对于宽带应用的要求使得微波放大器电路设计出现了前所未有的挑战;新型的发射模块对于各种指标的要求也越来越高,高平坦度、宽频带、低成本已成为其基本要求之一。在宽频带的条件下,使用增益均衡器来改善微波系统的不平坦度是现今常见且有效的一种办法。宽带放大器和增益均衡器的配套使用也越来越被人们所接受。本论文根据项目需要,对微波宽带增益均衡器进行了充分的调研,列举和分析了常见的综合理论,结合项目要求分析这些理论的优缺点,从而确定哪种方法适合本文的增益均衡器。在分析了各种方法后,最终选用了现在被大家广泛采用的计算机优化设计法,即在固定的电路形式下,通过计算机的优化确定各种元器件的参数,使设计的均衡器的各种指标满足项目的要求。本文共设计了三种微带形式的增益均衡器,探讨了一些新型陷波器及拓扑结构做成的均衡器的优缺点。首先,传统的均衡器都用电阻、谐振枝节来构成衰减幅度可调的陷波器,把按需要把陷波器级联起来,通过几级陷波器的共同作用来组成所需要的均衡器,这种均衡器的谐振枝节,一般由?/2短路线或?/4开路线来构成.这种均衡器一方面体积较大,另一方面由于谐振枝节的谐振带宽变化量不大导致有些特殊的均衡曲线不易实现。本文利用一种新型的谐振结构—马刺线代替了传统的谐振枝节来设计均衡器,利用马刺线谐振时尺寸小于?/4且能通过调节奇、偶模阻抗来调节谐振带宽的特点能有效改善传统的均衡器带来的问题。其次,传统的均衡器通过谐波器之间的?/4阻抗线来实现网络的匹配从而减少驻波。由于设计时无法有效故算出阻抗线的初值,这导致了均衡器在设计时不得不利用计算机优化来解决此问题。本文从拓扑网络出发,基于微波网络的散射矩阵设计了一种易于匹配的低驻波均衡器,并提出了一种相适应的实现电路。最后,为改善一款86-100GHz的毫米波放大器的增益平坦度,本文设计了一款W波段增益均衡器,由于频带过高无法再利用电阻来调节均衡器的衰减量,考虑后决定利用耦合谐振来设计均衡器,利用耦合量的多少来控制均衡器的均衡量。本文基于不同的目的设计了几种不同类型的均衡器,最终测试的结果论证了上述几种方案实现均衡器的可行性。

徐逊[4]（2014）在《微波均衡器仿真软件设计与实现》文中提出微波功率模块（MPM）作为新一代的电子微波功率器件,结合了固态放大器件与电真空放大器件两者的技术优势,在下一代电子战系统中将会被越来越广泛的得到应用。微波增益均衡器主要应用于微波功率模块中,作用是使行波管输出的幅频特性平坦,解决行波管放大器的增益的不平坦的问题。同时MPM中固态驱动模块关键技术的均衡器的性能也被提出越来越苛刻的要求:小型化、大均衡量,易调谐性、高均衡精度等性能指标在均衡器设计研制中受到越来越多的重视。现有的微波均衡器仿真软件设计均衡器的周期普遍都比较长,一般都是边设计、边测试、边改进。当高频信号通过传输线时,会产生多种分布参数。由于存在分布参数效应,因此造成了微波均衡器设计计算量大,并且理论计算与实际情况存在误差。本文在总结前人微波均衡器的设计方法和模型库建立的基础上,结合均衡器设计电路的理论和计算机大容量、高速运算的优点,采用了Microsoft visual studio软件进行C#编程,对微波均衡器的模型与结构进行分析与设计,然后基于Microwave office软件进行电路的仿真与优化,将两者结合,对微波均衡器进行设计,开发了一个基于AWR的均衡器模型设计软件。本设计软件在均衡曲线下,采用场路结合的方法,对均衡器的工作频率带宽、均衡量、均衡精度和输入/输出驻波系数等进行了仿真设计。最后对本文开发的软件进行验证,采用设计软件对2-6 GHz的微波增益均衡器进行设计,测试设计结果良好,然后采用设计出的均衡器进行制作并测试制作出的均衡器的结果,测试结果良好,均衡精度小于±1 d B。

马力,姜涛,牛忠霞,张德伟[5]（2009）在《基于测量数据库的微波均衡器优化设计》文中研究说明针对微波均衡器的复杂电磁特性,提出并验证了一种将现代微波测量技术和数据库技术相结合,实现对不规则微波器件的特性进行分析和工程设计的方法。该方法在对均衡器微波网络分析的基础上,开发了矢量网络分析仪的自动测试功能,将测量数据利用数据库技术组织和管理,利用计算机的数值处理功能和神经网络的插值建模功能,完成对均衡器特性的分析和设计。

马力,牛忠霞,姜涛[6]（2008）在《基于神经网络的微波均衡器建模与仿真》文中研究指明采用 RBF 神经网络对微波均衡器进行建模,并应用到微波均衡器的分析与设计中。由于神经网络具有精度高、实时调用速度快等优点,因此建立的微波均衡器神经网络设计方法具有准确、可靠、省时、辅助设计等优点。仿真结果证明了该方法在微波均衡器分析设计中的有效性。

马力,牛忠霞,姜涛[7]（2008）在《RBF神经网络在微波幅度均衡器设计中的应用》文中研究指明针对多谐振腔结构的均衡器其S参数测量数据库,提出了一种工程上实用的径向基函数（RBF）神经网络插值算法,介绍了该算法的主要思想,利用MATLAB软件给出了微波均衡器插值实例,并对其插值特性进行了分析和改进。计算和分析结果表明,该算法能在较高的插值精度条件下对数据进行有效的插值处理。该算法在微波器件的工程设计中具有一定的推广应用价值。

杨明珊,刘瑛,张德伟,牛忠霞[8]（2007）在《基于微波均衡器测量数据库的网络优化设计》文中提出基于微波幅度均衡器测量数据库的互联子结构网络计算机辅助设计的方法结合了数据实验测量的精确性和计算机大容量、高速运算的优点,它包括子结构设计、测量数据库的建立、子结构互联网络理论和优化算法设计等多步骤。该方法在微波幅度均衡器设计、调试中得到验证和应用,具有实际的工程价值。

马力,周东方,牛忠霞[9]（2007）在《计算机辅助的插值算法在微波器件设计中的应用》文中研究表明均衡器、多模多馈天线是具有复杂结构的微波器件,由于其测量数据库总是由离散的有限点集组成,因而对其子结构测量数据库采用插值法进行无缝化处理就成为这些微波器件优化设计的关键技术之一。针对这些微波器件的测量数据库,提出了一种工程上实用的多维插值算法,并介绍了该算法的主要思想。利用C++Bu ilder编程软件和MATLAB拟合软件,给出了均衡器、多模多馈天线的插值实例,并利用Origin图形软件对其插值特性进行了分析和改进。计算和分析结果表明,该算法能在较高的插值精度条件下对数据进行有效的插值处理。且该算法在微波器件的工程设计中具有一定的推广应用价值。

马力,周东方,牛忠霞[10]（2006）在《计算机辅助的插值算法在均衡器设计中的应用》文中研究说明多谐振腔结构的均衡器是一种典型的复杂微波结构,由于其测量数据总是由离散的有限点集组成,因而对其子结构测量数据库采用插值法进行无缝化处理就成为均衡器优化设计的关键技术之一。文章针对其S参数测量数据库,提出了一种工程上实用的多维插值算法,并介绍了该算法的主要思想。利用C++Bu ilder编程软件和MATLAB拟和软件,给出了均衡器一维、二维的插值实例,并利用O rigin图形软件对其插值特性进行了分析和改进。计算和分析结果表明,该算法能在较高的插值精度条件下对数据进行有效的插值处理。且该算法在微波器件的工程设计中具有一定的推广应用价值。

### 二、均衡器测量数据库误差分析与插值应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、均衡器测量数据库误差分析与插值应用（论文提纲范文）

#### （1）微波驱动放大模块研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外发展动态

1.2.1 国外发展动态

1.2.2 国内发展动态

1.3 本文内容

第二章 固态驱动放大器原理

2.1 微波固态驱动模块理论

2.2 增益均衡器理论

2.2.1 增益均衡器基本原理

2.2.2 增益均衡器分类

2.2.3 增益均衡器设计方法

2.3 本章小结

第三章 小型化均衡器设计

3.1 基于双开口环谐振的小型化均衡器

3.1.1 复合左右手传输线理论

3.1.2 小型化均衡器的实现

3.2 基于马刺线与缺陷地结构的小型化均衡器

3.2.1 马刺线结构陷波器

3.2.2 缺陷地结构陷波器

3.2.3 均衡器的实现

3.3 基于新型螺旋缺陷结构的小型化均衡器

3.3.1 微带缺陷结构理论基础

3.3.2 基于螺旋缺陷结构的小型化均衡器设计

3.4 基于双边平行线的新型均衡器

3.4.1 双边平行线理论

3.4.2 双边平行传输线在均衡器中的应用

3.4.3 基于双平行线的新型均衡器设计

3.5 本章小结

第四章 微波固态驱动模块（SSA）的设计

4.1 微波固态驱动模块设计指标

4.2 微波固态驱动模块设计方案

4.2.1 微波固态驱动模块设计流程

4.2.2 固态驱动模块测试与分析

4.3 本章小结

第五章 结论

致谢

参考文献

攻硕期间取得的研究成果

#### （2）宽带小型化均衡器设计与建模研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 均衡器简介

1.3 国内外发展动态

1.3.1 国外发展动态

1.3.2 国内发展动态

1.4 本文的主要内容

第二章 增益均衡器理论与设计技术

2.1 增益均衡器的基本原理

2.1.1 增益均衡器理论

2.1.2 常用谐振单元实现形式

2.2 均衡器设计技术研究

2.3 本章小结

第三章 小型化与新型可调均衡器设计

3.1 基于威尔金森功分器的均衡器设计

3.1.1 威尔金森比例功分器理论分析

3.1.2 基于功分器的均衡器设计

3.2 复合左右手结构小型化均衡器

3.2.1 复合左右手传输线理论分析

3.2.2 基于CRLH小型化均衡设计

3.3 频率可调均衡器

3.4 均衡量可调均衡器

3.5 均衡器软件平台模型库建模

3.5.1 均衡器设计平台介绍

3.5.2 模型库建模

3.6 本章小结

第四章 增益均衡SSA模块设计

4.1 设计指标与实施方案

4.2 驱动放大模块电路设计

4.2.1 射频电路与腔体设计

4.2.2 直流供电模块设计

4.3 均衡器设计

4.4 测试结果与分析

4.5 本章小结

第五章 结论

致谢

参考文献

攻硕期间取得的研究成果

#### （3）微波功率模块用宽带增益均衡器的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究工作的背景与意义

1.2 均衡器的国内外研究历史与现状

1.3 本文的主要贡献与创新

1.4 本论文的结构安排

第二章 增益均衡器的基本理论

2.1 增益均衡器的概念

2.2 增益均衡器常见的设计方法

2.2.1 达林顿网络综合法

2.2.2 实频数据法

2.2.3 原型电路归纳法

2.3 计算机优化设计法

2.3.1 级联网络分析

2.3.2 谐波单元的构成

2.3.3 常见的网络阻抗匹配方法

2.4 本章小结

第三章 基于马刺线的均衡器设计

3.1 马刺线的结构分析

3.2 马刺线微带均衡器设计

3.3 本章小结

第四章 基于匹配网络的低驻波增益均衡器

4.1 低驻波增益均衡器理论分析

4.2 低驻波增益均衡器的实现

4.3 本章小结

第五章W波段增益均衡器

5.1 放大器

5.2 波导-微带过渡设计

5.3 均衡器设计

5.4 放大器、均衡器的加工与测试

5.4.1 放大器的设计

5.4.2 均衡器腔体和基片加工

5.4.3 放大器和均衡器的测试

5.5 本章小结

第六章 全文总结与展望

6.1 全文总结

6.2 后续工作展望

致谢

参考文献

攻硕期间取得的研究成果

#### （4）微波均衡器仿真软件设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外的发展动态

1.2.1 国外动态

1.2.2 国内发展动态

1.3 课题的重点和难点

第二章 软件总体设计

2.1 增益均衡器的理论分析

2.2 系统需求分析

2.3 开发工具简介

2.3.1 C#编程语言介绍

2.3.2 SQL SERVER 2005技术介绍

2.3.3 Microwave office介绍

2.3.4 COM技术

2.4 软件总体结构设计

2.5 本章小结

第三章 系统数据库设计

3.1 设计目的

3.2 概念模型设计

3.2.1 模型和模型类

3.2.2 模型和材料

3.3 关系模型设计

3.4 系统数据库实现

3.4.1 建立数据库

3.4.2 建立数据库表

3.4.3 完整性设计实现

第四章 仿真软件的开发

4.1 系统界面设计

4.1.1 主界面设计

4.1.2 材料管理界面设计

4.1.3 参数设计界面设计

4.1.4 设计向导界面设计

4.2 均衡器模型设计

4.2.1 MWO中模型的建立

4.2.2 设计平台模型的建立

4.3 均衡器仿真设计

4.4 均衡器优化设计

4.5 本章小结

第五章 仿真软件的测试

5.1 均衡器的设计目标

5.2 仿真设计

5.2.1 在材料管理窗体中输入参数

5.2.2 在参数设置界面设定参数

5.2.3 在主界面设定参数

5.3 均衡器的制作

5.4 均衡器的测试

5.5 本章小结

第六章 总结

致谢

参考文献

#### （5）基于测量数据库的微波均衡器优化设计（论文提纲范文）

1 引言

2 网络测量系统的再开发

3 测试数据的数据库管理

4 测试数据插值处理

5 测量数据库辅助均衡器的优化设计

6 结论

#### （6）基于神经网络的微波均衡器建模与仿真（论文提纲范文）

1 均衡器基本单腔子结构

2 神经网络模型设计

2.1 RBF神经网络

2.2 网络的训练

2.3 仿真设计结果

#### （7）RBF神经网络在微波幅度均衡器设计中的应用（论文提纲范文）

1 引 言

2 神经网络模型设计

2.1 RBF神经网络

2.2 网络的训练

3 均衡器应用实例

4 结 论

#### （8）基于微波均衡器测量数据库的网络优化设计（论文提纲范文）

0 引 言

1 微波幅度均衡器的结构和调节因素

2 子结构互联网络的分析

3 测量数据库的建立与修正

4 基于测量数据库的计算机辅助设计实例

5 结 语

#### （9）计算机辅助的插值算法在微波器件设计中的应用（论文提纲范文）

1 引 言

2 插值模型

2.1 插值模型的选取

2.2 距离倒数权值插值方法

3 微波应用实例

3.1 均衡器的插值特性分析

3.2 多模多馈天线的插值特性分析

4 结 论

#### （10）计算机辅助的插值算法在均衡器设计中的应用（论文提纲范文）

1 引言

2 插值模型简述

3 均衡器应用实例

3.1 均衡器一维插值特性分析

3.2 均衡器二维插值特性分析

4 结论

### 四、均衡器测量数据库误差分析与插值应用（论文参考文献）

- [1]微波驱动放大模块研究[D]. 李博. 电子科技大学, 2018(09)

- [2]宽带小型化均衡器设计与建模研究[D]. 郎小元. 电子科技大学, 2017(02)

- [3]微波功率模块用宽带增益均衡器的研究[D]. 王腾. 电子科技大学, 2016(02)

- [4]微波均衡器仿真软件设计与实现[D]. 徐逊. 电子科技大学, 2014(03)

- [5]基于测量数据库的微波均衡器优化设计[J]. 马力,姜涛,牛忠霞,张德伟. 电讯技术, 2009(03)

- [6]基于神经网络的微波均衡器建模与仿真[J]. 马力,牛忠霞,姜涛. 电子技术应用, 2008(12)

- [7]RBF神经网络在微波幅度均衡器设计中的应用[J]. 马力,牛忠霞,姜涛. 电讯技术, 2008(10)

- [8]基于微波均衡器测量数据库的网络优化设计[J]. 杨明珊,刘瑛,张德伟,牛忠霞. 现代雷达, 2007(08)

- [9]计算机辅助的插值算法在微波器件设计中的应用[J]. 马力,周东方,牛忠霞. 计算机应用与软件, 2007(04)

- [10]计算机辅助的插值算法在均衡器设计中的应用[J]. 马力,周东方,牛忠霞. 计算机仿真, 2006(02)

本文来源: https://www.45lw.cn/article/63079eee278a544f24117213.html