# 脉动真空蒸汽灭菌器故障原因分析与维修

### 一、脉动真空蒸汽灭菌器故障原因分析与维修（论文文献综述）

李伯宁,谷鑫,王衍海,李雪柏,章苏[1]（2021）在《影响脉动真空压力蒸汽灭菌器灭菌质量的原因分析及对策》文中认为目的:分析影响生物安全实验室压力蒸汽灭菌器灭菌质量的根本原因,提出对应的解决方案。方法:分析脉动真空压力蒸汽灭菌器的基本原理,剖析其结构组成,检测汽源压力、蒸汽质量、温度及主体不密封性等指标,制定提高灭菌质量对策。结果:汽源压力不稳定、蒸汽质量不达标、温度不达标及主体不密封等是影响灭菌质量的基本因素。通过增加减压阀稳定汽源压力、降低蒸汽冷凝水提高蒸汽质量、有效的灭菌温度、定期清洗更换密封圈确保密闭性以及科学管理等有效可行对策,提高了生物安全实验室灭菌器灭菌质量。结论:采取有效可行的对策,可提高灭菌质量,为生物安全实验室管理提供参考依据。

陈善琼[2]（2020）在《以汇表和流程图方式分析处理MELAG Vacuklav 24 B/L+灭菌器故障》文中认为目的通过对MELAG Vacuklav 24 B/L+灭菌器的故障汇总、工作原理分析及故障处理案例,让使用人员熟悉、了解该设备,并方便工程技术人员对它进行日常维护和快速维修解决故障,提高该设备的稳定性和使用率。方法通过列表来汇总分析常见故障,结合流程图示来分析设备工作原理,并通过列举案例来处理设备故障。结果工程技术人员快速处理了故障问题,操作人员也能很快熟悉、了解该设备,一般的故障率减少,提高了设备的稳定性和使用率。结论通过列表汇总、流程示图、举例分析等方法很直观明了阐述该灭菌器的原理和故障处理方法,这对操作人员和工程技术人员都有帮助,对提高它的稳定性和使用率非常有效,但设备的安全使用和稳定运行涉及到很多方面,如人员、环境、使用方式、使用频率等都会造成影响,这些方面都应注意。

孟凡有[3]（2020）在《Tuttnauer Elara-11台式预真空脉动蒸汽灭菌器的工作原理与故障排除》文中进行了进一步梳理Elara-11是基于以色列腾氏（Tuttnauer）公司上一代产品NOVA3进行技术优化而全新设计的台式预真空蒸汽灭菌器,全部依照EN 13060的B级标准进行制造,技术上同时满足多次预真空和后真空干燥,确保B级灭菌结果。本研究介绍Tuttnauer Elara-11台式预真空脉动蒸汽灭菌器的工作原理与故障排除方法,以供同行参考。

李铁强,杨婉玲,冼志豪[4]（2020）在《脉动真空灭菌器的维修与保养》文中进行了进一步梳理脉动真空灭菌器是利用负压状态导入纯蒸汽在冷凝时释放潜热的物理性质,使灭菌物品处于高温和潮湿真空状态,细菌微生物蛋白质变性凝固而灭活达到灭菌目的。对敷料包、手术器械、玻璃器皿及其混合物进行灭菌,有灭菌彻底、效果好、时间短,对灭菌物品损坏程度低,压力、温度、湿度均匀性好等优势,可节省人力和物力,深受供应室的欢迎[1]。现探讨分析我院脉动真空灭菌器在使用过程

焦家林[5]（2020）在《新华XG1.H脉动真空灭菌器的常见故障及检修》文中研究说明医院消毒供应中心承担全院医疗器械的清洗、包装、灭菌工作,是医院感染管理的重要科室。医疗器械灭菌包括高温灭菌和低温灭菌,脉动真空灭菌属于高温蒸汽灭菌,具有容易操作、效果可靠、灭菌时间短、无毒性残留、经济实惠等优点[1-2],在各级医院消毒供应中心中得到广泛应用。现介绍我院新华XG1.H型脉动真空灭菌器的灭菌原理、常见故障检修方法及维护与保养方法,以供参考。1 灭菌原理高温蒸汽灭菌是利用饱和蒸汽遇到菌体时迅速液化放出的大量热能,使菌

何惠燕,黄凤玉,吴雪花,李水滔,吴立香,邓杏灵[6]（2019）在《脉动真空蒸汽灭菌器模拟升温阶段泄漏的灭菌风险研究》文中研究指明目的通过模拟脉动真空蒸汽灭菌器升温阶段泄漏,研究手术器械的灭菌失败风险,为提高灭菌保障和加强手术器械感染控制提供参考。方法在脉动真空蒸汽灭菌器的空气过滤器进气管上安装球阀,在灭菌程序升温阶段分别人为打开球阀0、5、15和25 s。采用温度压力检测仪测试手术器械包内的灭菌参数,并结合标准测试包测试灭菌器性能参数,手术器械包和标准测试包内分别放置生物指示物和化学指示卡,灭菌器腔体放置不同类型的PCD,同时记录日常物理监测结果。各时间组分别重复实验三次。结果灭菌器升温阶段进入空气0 s时,器械包内部分探头升温延迟,但均可以达到灭菌温度,而其他各项测试均合格;5 s三组测试,器械包内2号探头均达不到灭菌温度,而化学监测和生物监测均合格;15 s三组测试中,2号探头均达不到灭菌温度,六类PCD、标准测试包内的无铅四类卡与无铅五类卡均不合格,标准测试包内生物监测不合格一次;25 s三组测试中,1号和2号探头均达不到灭菌温度,六类PCD、标准测试包内的无铅四类卡与无铅五类卡均不合格,管腔PCD和标准测试包内爬行卡各一次监测不合格。除了进入空气0 s组,灭菌器性能参数测试均不合格。但是各组测试中,物理监测、器械包中心的探头和指示物均合格。结论进入空气的占位效应会造成灭菌失败,但是温度探头和指示物放置在器械包中心无法有效揭示灭菌风险。温度压力检测仪灵敏度较高,可及时发现灭菌失败风险,其次为六类PCD、无铅五类卡与无铅四类卡,值得推广应用于压力蒸汽灭菌监测。

王智锋,冯定,张园园[7]（2019）在《脉动真空灭菌器的工作原理与故障分析》文中指出脉动真空灭菌器又称脉动真空压力蒸汽灭菌器,是各类医疗卫生机构广泛对手术器械、敷料、玻璃器皿等医用耗材和骨科高值医用耗材进行蒸汽灭菌处理的Ⅱ类医疗设备。脉动真空灭菌器是利用饱和蒸汽作为灭菌介质,通过脉动抽真空和注入蒸汽的过程将灭菌器室内99%以上的空气排除,在高压高温下达到灭菌的目的。介绍了山东新华医疗器械公司生产的XG1.D型脉动真空灭菌器的工作原理和两例故障分析,旨在提高临床工程师对脉动真空灭菌器故障排除的技能,提高医务消毒人员对脉动真空灭菌器的认知水平,提高脉动真空灭菌器的使用寿命,从而节约成本。

吴佳伟,杨春艳,张俊明,张鹏[8]（2019）在《灭菌参数检测在灭菌器新装、移位、大修中的应用》文中研究说明目的检测移位后脉动预真空灭菌器的运行状态是否正常。方法采用温度压力检测仪和化学、物理、生物监测方法检测灭菌器的运行状态,对检测不合格灭菌器进行维修,监测移装后灭菌器运行状态直至各项指标合格。结果移装的4台灭菌器中,2、3、4号灭菌器的运行状态良好,1号灭菌器存在问题。移装前1号灭菌器物理监测、生物监测和管腔PCD检测合格,6类PCD、B-D测试发现灭菌器故障,温度压力检测仪检测也不合格。灭菌器厂家和温度压力检测厂家工程师共同查找原因,经过3次报修后,最后通过提高灭菌器的灭菌温度和压力,灭菌器检测参数明显改善且合格,最终将1号灭菌器调整至最佳运行状态。结论除常规监测外,依据标准WS310.3—2016使用温度压力检测仪对灭菌器进行温度、压力和时间等参数进行检测是十分必要的,同时新装、移位、大修后同样应使用温度压力检测仪对灭菌器进行检测。

李丽仙,叶碧华[9]（2019）在《脉动真空压力灭菌器生物监测阳性的原因及对策》文中认为目的分析脉动真空压力灭菌器生物监测阳性的原因及对策。方法回顾医院2015年7月至2018年7月 3台脉动真空压力灭菌器的生物监测情况,综合分析其生物监测结果阳性的原因。结果 3台脉动真空压力灭菌器共出现5例生物监测结果阳性,分析其原因,3例为生物指示剂培养液干涸,2例为生物阅读器荧光探测器故障。结论脉动真空压力灭菌器在使用中出现生物监测阳性时应采取有效的应急措施,且其原因是多方面的,应综合分析、排查和确定阳性的原因,避免医院资源的浪费,同时积极预防院内感染的发生。

王辉娥,黄爱玲,叶丽节[10]（2017）在《一种进口蒸汽灭菌器的故障分析与处理》文中提出目的通过归纳分析一种进口蒸汽灭菌器使用中的故障,确定维护、保养重点,降低设备故障率,提高灭菌效果,为灭菌器的检修和管理提供参考。方法根据6台蒸汽灭菌器的维修记录,分类统计2012年12月-2015年12月发生故障事件及处理情况,分析故障发生原因。结果使用3年共计114例故障中,与水质、水压相关故障占27%,开关门故障占21%,BD测试失败占8.8%,预热时间长占8.8%,LCS 8535软件连接不上占7%,灭菌器运行超时占总8.8%,其他故障占7.8%。其中第一年故障率最高,导致故障率高原因并非设备本身因素,主要是供水与人员因素。结论在导致灭菌器故障的诸多因素中,灭菌水质是主要因素,其次是设备本身及人员因素,应加强灭菌用水管理、设备管理和操作人员培训。

### 二、脉动真空蒸汽灭菌器故障原因分析与维修（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、脉动真空蒸汽灭菌器故障原因分析与维修（论文提纲范文）

#### （1）影响脉动真空压力蒸汽灭菌器灭菌质量的原因分析及对策（论文提纲范文）

1 脉动真空压力蒸汽灭菌器

1.1 基本原理

1.2 灭菌器结构

2 脉动真空压力蒸汽灭菌器灭菌效果

3 脉动真空压力蒸汽灭菌器灭菌质量不稳定原因分析

3.1 汽源压力不稳定

3.2 蒸汽质量不达标

3.3 温度不达标

3.4 主体不密封

4 提高脉动真空压力蒸汽灭菌器灭菌质量对策

4.1 稳定汽源压力

4.2 提高蒸汽质量

4.3 有效灭菌温度

4.4 确保密封性

4.5 科学有效管理

5 结论

#### （2）以汇表和流程图方式分析处理MELAG Vacuklav 24 B/L+灭菌器故障（论文提纲范文）

1 主要故障情况分析汇总

2 水路、电路、气路以及主控板的基本原理示意流程图[5-6]

2.1 水路流程

2.2 电路流程

2.3 气路流程

2.4 主控制板大体示意

3 常见的故障分析处理方法[7-10]

3.1 水路方面

3.2 电路方面

3.3 气路方面

4 讨论

#### （3）Tuttnauer Elara-11台式预真空脉动蒸汽灭菌器的工作原理与故障排除（论文提纲范文）

1 Tuttnauer Elara-11台式预真空脉动蒸汽灭菌器的基本工作原理

1.1 电子和机械双重锁定

1.2 简洁而实用的工作界面

1.3 热转换和热能回收再利用技术

1.4 更高真空度的真空泵

2 常见故障

2.1 故障一

2.1.1 故障现象

2.1.2 故障分析

2.1.3 故障排除

2.2 故障二

2.2.1 故障现象

2.2.2 故障分析

2.2.3 故障排除

3 小结

#### （4）脉动真空灭菌器的维修与保养（论文提纲范文）

1 工作原理

2 常见故障

2.1 故障一

2.1.1 故障现象

2.1.2 故障分析

2.1.3 故障维修

2.2 故障二

2.2.1 故障现象

2.2.2 故障分析

2.2.3 故障维修

2.3 故障三

2.3.1 故障现象

2.3.2 故障分析

2.3.3 故障维修

2.4 故障四

2.4.1 故障现象

2.4.2 故障分析

2.4.3 故障维修

2.5 故障五

2.5.1 故障现象

2.5.2 故障分析

2.5.3 故障维修

3 保养

4 小结

#### （5）新华XG1.H脉动真空灭菌器的常见故障及检修（论文提纲范文）

1 灭菌原理

2 常见故障

2.1 故障1

2.1.1 故障现象

2.1.2 故障分析

2.1.3 故障检修

2.2 故障2

2.2.1 故障现象

2.2.2 故障分析

2.2.3 故障检修

2.3 故障3

2.3.1 故障现象

2.3.2 故障分析

2.3.3 故障检修

2.4 故障4

2.4.1 故障现象

2.4.2 故障分析

2.4.3 故障检修

3 维护与保养

4 小结

#### （6）脉动真空蒸汽灭菌器模拟升温阶段泄漏的灭菌风险研究（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 材料

1.2 仪器与设备

1.3 方法

1.3.1 模拟灭菌器故障

1.3.2 灭菌器性能参数测试

1.3.3 器械灭菌参数测试

1.3.4 灭菌装载情况

1.3.5 观察指标

2 结 果

2.1 探头在器械的布点情况

2.2 进气0、5、15、25s灭菌参数结果

2.3 不同进气时间的研究结果

3 讨 论

#### （7）脉动真空灭菌器的工作原理与故障分析（论文提纲范文）

1 脉动真空灭菌器的工作原理

1.1 主要技术参数

1.2 工作原理与灭菌程序

2 脉动真空灭菌器的故障分析

2.1 故障一

2.1.1 故障现象

2.1.2 故障分析与维护

2.2 故障二

2.2.1 故障现象

2.2.2 故障分析与维护

3 结束语

#### （8）灭菌参数检测在灭菌器新装、移位、大修中的应用（论文提纲范文）

1 对象与方法

1.1 设备、材料

1.2 检测方法

1.2.1 灭菌监测方法

1.2.2 灭菌器检测

1.3 观察指标

2 结果

2.1 移装前灭菌器检测结果

2.2 原因分析

2.3 移装后灭菌器检测结果

2.4 移装后第一次报修

2.5 移装后第二次报修

2.6移装后第三次报修

3 讨论

#### （9）脉动真空压力灭菌器生物监测阳性的原因及对策（论文提纲范文）

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.2 生物监测方法

1.3 生物监测结果判定

1.4 临床评价

2 结果

3 讨论

3.1 生物监测阳性的可能原因

3.1.1 灭菌器发生故障

3.1.2 阅读器自身故障

3.1.3 自含式生物指示剂问题

3.1.4 灭菌时工作人员操作不规范

3.1.5 生物监测中培养操作不规范

3.2 脉动真空压力灭菌器故障的应急处理措施

3.3 脉动真空压力灭菌器使用中的管理对策

#### （10）一种进口蒸汽灭菌器的故障分析与处理（论文提纲范文）

1 资料与方法

2 结果

3 原因分析及处理

3.1 温度超高

3.2 开关门故障

3.3 BD测试不合格

3.4 软件连接问题

3.5 预热时间过长

3.6 维修级别报警

3.7 其他故障

4 讨论

### 四、脉动真空蒸汽灭菌器故障原因分析与维修（论文参考文献）

- [1]影响脉动真空压力蒸汽灭菌器灭菌质量的原因分析及对策[J]. 李伯宁,谷鑫,王衍海,李雪柏,章苏. 中国医学装备, 2021(06)

- [2]以汇表和流程图方式分析处理MELAG Vacuklav 24 B/L+灭菌器故障[J]. 陈善琼. 中国医学工程, 2020(12)

- [3]Tuttnauer Elara-11台式预真空脉动蒸汽灭菌器的工作原理与故障排除[J]. 孟凡有. 医疗装备, 2020(15)

- [4]脉动真空灭菌器的维修与保养[J]. 李铁强,杨婉玲,冼志豪. 医疗装备, 2020(09)

- [5]新华XG1.H脉动真空灭菌器的常见故障及检修[J]. 焦家林. 医疗装备, 2020(02)

- [6]脉动真空蒸汽灭菌器模拟升温阶段泄漏的灭菌风险研究[J]. 何惠燕,黄凤玉,吴雪花,李水滔,吴立香,邓杏灵. 中华医院感染学杂志, 2019(24)

- [7]脉动真空灭菌器的工作原理与故障分析[J]. 王智锋,冯定,张园园. 科技与创新, 2019(22)

- [8]灭菌参数检测在灭菌器新装、移位、大修中的应用[J]. 吴佳伟,杨春艳,张俊明,张鹏. 中国感染控制杂志, 2019(07)

- [9]脉动真空压力灭菌器生物监测阳性的原因及对策[J]. 李丽仙,叶碧华. 医疗装备, 2019(08)

- [10]一种进口蒸汽灭菌器的故障分析与处理[J]. 王辉娥,黄爱玲,叶丽节. 中国消毒学杂志, 2017(03)

本文来源: https://www.45lw.cn/article/b06e3f5a806f4a7b88f557d6.html