# 山东省区域地质构造演化探讨

### 一、山东省区域地质构造演化探讨（论文文献综述）

张尚坤,罗文强,于学峰,田京祥,唐璐璐,陈军,杨斌,杜圣贤,刘凤臣,仵康林[1]（2021）在《基于深反射地震剖面的沂沭断裂带岩石圈精细结构》文中提出为揭示沂沭断裂带深部结构及发生-发展过程,查清断裂切割深度及对岩石圈地幔的破坏,探讨沂沭断裂带的构造组合样式、运动方式、地壳稳定性及其对资源环境的约束作用,研究团队于2019年在沂沭断裂带南段沂南-莒县附近布设了一条长约60 km的深反射地震剖面,系统采集了沂沭断裂带和两侧地块的地震数据,对沂沭断裂带深部岩石圈精细结构进行了解剖。结果显示,该区岩石圈结构在横向上表现为以沂沭断裂带为界的块状结构特征,地壳厚度约30.8～39.5 km;莫霍面总体呈西浅东深态势,并被西倾的沂水-汤头断裂（F2）和昌邑-大店断裂（F4）错断,垂直落差达10.5 km。与浅部"两堑夹一垒"的构造组合样式不同的是,沂沭断裂带在深部剖面上表现为由沂水-汤头断裂（F2）和昌邑-大店断裂（F4）向上延伸与分叉散开的多条断裂组成"双枝状"构造组合样式。断裂带内被断层切割的界面反射波多呈向上的拱弧形,其构造形迹具有伸展、挤压和走滑并存的特征,推断这些界面为层间滑脱构造,它们指示了沂沭断裂带"多层滑移"构造运动方式。该断裂带不仅切穿了近地表、壳内地质界面,F2、F4断裂还向下切割莫霍面,深入岩石圈地幔,是深达地幔的深大断裂构造带,为地幔热物质的上涌提供了通道,对中生代的岩浆活动和内生成矿具有控制作用。地震剖面西端的铜井金矿成矿与沿F2断裂上侵的铜井杂岩体关系密切;剖面东端的火山机构保存完整,没有明显构造破坏痕迹,据此认为沂沭断裂带左行走滑主要发生在早白垩世青山期以前,其后水平滑移量应不大。从区域地质分布及地震反演结果看,昌邑-大店断裂（F4）明显将山东省分割为鲁西和鲁东两个地质构造单元,因此将其作为区域地质构造分界线是合理的。本项研究结果进一步加深了沂沭断裂带深、浅部结构的认识,为分析研究沂沭断裂带的深部过程和浅部构造响应及对资源环境的影响提供了资料约束。

张亮亮[2]（2021）在《胶西北焦家式金矿关键控矿要素及其地球化学勘查标志》文中认为焦家式金矿在胶东地区已探明金矿资源储量4000余吨,占山东省金矿资源储量72%,约为全国金矿资源储量29%,具有巨大的研究价值和经济价值。目前胶东地区的主要成矿带勘查深度已达到2000米甚至3000米,多家科研院所和地勘单位开展了一系列深部金矿勘查,显示焦家断裂带、招平断裂带的超深部仍具有较大成矿可能。然而,随着隐伏矿埋藏深度的增加、地质环境不清,不能获得直接的找矿信息,对勘查方法提出了更高的要求,本研究选择2处焦家式金矿床为典型矿床,梳理矿床的地球化学勘查标志,研究矿床的地球化学异常模式,在此基础上展开深部预测。焦家式金矿受区域性构造的控制,空间上与玲珑花岗岩、郭家岭花岗岩关系密切,具有明显的蚀变分带特征,矿体主要受断层泥以下黄铁绢英岩化蚀变的控制,具有界面成矿的特征。矿体在玲珑花岗岩中从地表到地下5km连续成矿,从浅部到深部,矿床蚀变类型、流体特征基本相同,于单个矿体而言,从浅部到深部矿体有差异性。焦家断裂带控制的矿体主要赋存于主断面下盘,断裂带发育在花岗岩中时,上盘发育钾长石化花岗岩、绢英岩化花岗岩、绢英岩化花岗质碎裂岩、（黄铁）绢英岩质碎裂岩,下盘发育黄铁绢英岩质碎裂岩、黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩、黄铁绢英岩化花岗岩和钾化花岗岩,蚀变类型在主断面两侧呈现对称分布特征,但主裂面两侧在岩性特征、结构构造、蚀变强度、化学成分等方面差异明显,表现出非镜像对称特征。一般下盘花岗岩的构造破碎程度比上盘花岗岩更严重;断裂带上盘黄铁矿含量低、一般无矿化显示,下盘黄铁矿含量高,出现金矿化;断裂带上盘的中生代花岗岩中韧性变形不发育,以脆性破裂为主,下盘发育明显的韧性变形;断裂带上下盘不同蚀变带的成矿元素Au,矿化剂元素S,成矿伴生元素Ag、Pb、Zn,微量元素Ba、Sr以及主量元素Na2O、Mg O含量具有差异性,指示焦家断裂带主断裂面两盘经历了不同的成矿作用过程,下盘花岗岩的热液蚀变作用与成矿作用的关系更为密切。依据焦家断裂带不同蚀变带元素的非镜像对称性特征,可利用上、下盘花岗岩和构造蚀变带的地球化学标志识别矿体或者不同蚀变带的位置。以多维异常体系理论为指导,查明了胶西北矿集区焦家深部金矿床、大尹格庄金矿床蚀变岩中元素分布特征、富集贫化规律和元素迁移规律,最终确定赋矿地质体,通过蚀变带-矿物-元素等不同尺度变化特征研究,明确赋矿地质体的地球化学标志,梳理总结了典型金矿床的矿致异常模式。在此基础上,构建了胶西北地区金矿深部找矿地球化学勘查模型。该模型中,地球化学勘查指标高度集中为矿化剂元素S、常量元素Na2O以及成矿元素Au等少数几个元素。矿化剂元素S含量是衡量构造蚀变带等地质体赋矿性的典型标志;Na2O负异常指示热液作用强度和影响范围;Au等成矿元素指示构造蚀变带等地质体的成矿物质条件。开展了招平断裂带3000米深钻岩心资料进行垂向蚀变分带与元素异常分带对比研究,利用元素异常特性标定招平断裂带北段的栾家河断裂、破头青断裂和九曲蒋家断裂在深部的位置及规模,并分析断裂性质、控矿特征及其深部成矿潜力。通过对招平带深孔ZK3401开展钻孔岩石测量,分析表征蚀变带的Au、Ag、Cu、Pb、Sb、S、Bi、Na2O等12种元素的协同异常特征,得出栾家河断裂大约在-600米,倾角为80°;破头青断裂破碎蚀变规模、程度较大,集中在-1700米至-2100米;九曲蒋家断裂发育在-2800米左右,破碎蚀变程度较低,Au、Ag高值区一般对应Na20的负异常值区,元素协同表明破头青断裂影响范围1700米-2100米的矿化区间。显示栾家河断裂东南侧深部-1700至-2500米范围内还有斜长1.6km（按倾角30°估算）的找矿空间,目标为相对浅部的破头青断裂。

刘方斌[3]（2021）在《青藏高原东南缘新生代剥露历史的热年代学约束 ——以临沧花岗岩地区为例》文中研究表明青藏高原东南缘作为青藏高原的一个重要组成部分,新生代期间经历了显着的构造隆升、断裂活动、气候变化和河流系统的重组,这些过程均伴随着岩石的快速剥露,是当今地学研究的热点地区之一。然而,目前关于青藏高原东南缘新生代期间的剥露过程及驱动机制仍存在较大争议。通过重建青藏高原东南缘的岩石冷却历史、研究其快速冷却的驱动机制对理解该地区的形成机制以及地貌演化具有重要意义。为此,本文选取了青藏高原东南缘临沧花岗岩地区为研究对象,首先借助磷灰石和锆石（U-Th）/He以及磷灰石裂变径迹等多种低温热年代学定年手段,并结合二维（QTQt）和三维（Pecube）热历史模拟方法,研究了临沧花岗岩地区新生代期间的剥露过程。其次,结合构造资料以及古气候数据分析,探讨了临沧花岗岩岩体快速变冷的驱动机制。最后结合已发表的低温热年代学数据,采用数学统计及数值模拟（Glide）的方法对整个青藏高原东南缘新生代期间的快速剥露期次以及剥露速率的时空演化特征进行了系统地分析。初步得出以下结论:（1）新生代期间,青藏高原东南缘临沧花岗岩地区主要经历了三次快速冷却事件,分别发生在晚始新世、渐新世以及中中新世。（2）通过综合分析区域气候及地质数据,认为晚始新世的快速冷却事件可能是由于地壳缩短所致,而渐新世的快速冷却则是由于地壳缩短以及侧向挤出共同作用引起,该两次事件的发生与印度板块的斜向俯冲可能存在必然的联系。我们把中中新世时期快速剥蚀归因为亚洲夏季风增强所导致的加速河流下切作用,河流的下切侵蚀进一步加速了该区域的地貌演化。（3）基于三维热-动力学数值模拟（Pecube）的方法分别采用稳定地形、高原-稳定地形以及高原-动态地形3种模型重建了青藏高原东南缘临沧地区的地貌演化过程。反演结果揭示了在早新生代（晚始新世）时期,只有高原-稳定地形模拟的结果能够精确的约束研究区冷却剥露的时空演化历史,并论证了在该时期经历了快速的构造抬升事件,从而达到现今海拔高度。该模型结果意味着青藏高原东南缘在新生代早期就开始快速隆升。（4）基于前人发表的低温热年代学数据,采用核密度估计（KDE）统计分析方法对青藏高原东南缘新生代期间的快速剥露事件及期次进行研究分析,得出整个青藏高原东南缘在此期间至少发生了6次快速剥露事件,分别为～61-58 Ma,38-35 Ma,32-23 Ma,18-13 Ma,11-6 Ma以及4-3 Ma。（5）通过区域数值模拟方法（Glide）计算分析了青藏高原东南缘新生代剥露速率的时空演化特征,得出青藏高原东南缘的剥露速率在时空上存在显着差异性,而这种差异性是由于区域构造和（或）气候变化作用所导致。

王斌,宋明春,霍光,周明岭,徐忠华,蒋雷,宋英昕,李杰[4]（2021）在《胶东晚中生代花岗岩的源区性质与构造环境演化及其对金成矿的启示》文中指出胶东地区位于华北板块与大别-苏鲁造山带拼合位置的东北端,晚中生代发育强烈的构造-岩浆事件,是研究区域构造活动体制转换和克拉通破坏过程的理想之地。本文以晚中生代花岗岩为研究对象,通过详细的岩相学、岩石地球化学、锆石LA-ICP-MS U-Pb年代学及Sr-Nd同位素研究,探讨了岩浆源区性质和成岩成矿的构造环境演变历史。研究结果表明,胶东地区的玲珑型花岗岩、郭家岭型花岗岩、伟德山型花岗岩的侵位时代分别为163.2～157.9、132.9～130.0和121.3～116.7 Ma,崂山型花岗岩和脉岩的侵位时代分别为125.0和120.7 Ma。由侏罗纪至早白垩世,岩石化学成分由高钾钙碱性系列→橄榄安粗岩系列,由过铝质→偏铝质;微量元素由高Ba、Sr→低Ba、Sr,由高Sr低Y→低Sr高Y;稀土元素由无或弱正铕异常→显着负铕异常;花岗岩类型由S型→Ⅰ型→A型;地幔性状由EM2型向EM1型演化,由富集地幔转向亏损地幔或由岩石圈转向软流圈演变。胶东地区晚中生代花岗岩的岩浆演化特征是深层次构造背景转换的反映,即由华北-扬子板块构造体系向欧亚-太平洋板块构造体系和由挤压机制向伸展机制的转换,在这一过程中发生的早白垩世热隆-伸展构造为胶东大规模金成矿提供了有利条件。

朱成林[5]（2020）在《郯庐断裂带沂沭段及周边地区地壳形变特征和地震危险性分析》文中研究指明我国是全球大陆地震最频繁、地震灾害最严重的国家,2008年汶川MS8.0、2010年玉树MS7.1、2013年芦山MS7.0、2017年九寨沟MS7.0等地震均造成重大人员伤亡和国民经济损失,地震危险性分析成为政府和社会必须面对的科学问题。通常而言,浅源地震是地壳岩石介质在缓慢区域构造运动持续加载下,应变能不断积累并达到极限状态时,发生突然断裂/错动释放出巨大能量的结果,活动断裂带是最易产生应变积累和破裂发震的具体场所。作为中国东部地区规模最大的活动断裂带,郯庐断裂带亦是华北地区的主要地震构造带,在其北段,曾发生1969年渤海MS7.4和1975年海城MS7.3等一系列强震;在其中南段,曾发生公元前70年安丘MS7和1668年郯城MS8?等强震。郯庐断裂带沂沭段（又称为沂沭断裂带）是郯庐断裂带出露最好、规模最大、新构造活动最强烈的段落,历史上曾发生过25次MS≥5地震。由于地处我国东部经济相对发达地区,区域人口稠密,沂沭断裂带及周边地区的地震危险性分析具有强烈的社会需求。受太平洋板块俯冲影响,日本2011年3月11日发生了MW9.0巨震（本文简称为“日本3.11地震”）,该地震后,沂沭断裂带及周边地区地震活动显着增强。由于郯庐断裂带与日本海沟同属一个地质构造系统,均受到太平洋板块俯冲的影响,该地震无疑对沂沭断裂带及周边地区的动力环境和地震潜势产生直接影响,使其地震危险性分析的需求更加紧迫。孕育地震的能量主要来源于地壳差异运动产生的应变能累积,提取地壳形变动态定量信息对地震危险性分析十分必要。基于GPS大地测量技术的高精度、大尺度地壳形变信息在区域构造背景和孕震环境研究方面发挥了重要作用,并被广泛应用于地震危险性分析。前人已通过华北地区GPS资料对沂沭断裂带及周边地区的地壳形变特征开展了诸多研究,但仍然存在以下科学问题有待解决:1)沂沭断裂带及周边地区处于欧亚板块、太平洋板块、北美板块的交汇区域,地壳动力环境复杂。太平洋板块俯冲产生的日本3.11地震无疑对该地区的动力环境产生直接影响。沂沭断裂带两侧地区分属华北平原地块和鲁东-黄海地块,引起日本3.11地震的板块间相互作用必定会在沂沭断裂带两侧地块有所体现,并构成影响该地区地震活动的动力环境。因此,日本3.11地震前后沂沭断裂带两侧地块间的相对运动如何演化及其对区域地震活动有何影响等问题值得深入探讨。2)日本3.11地震对我国华北地区造成了显着的同震形变,直接影响了沂沭断裂带及周边地区的地壳形变状态。日本3.11地震以后,该地区地震活动显着增强,发生了莱州ML5.0地震及序列、乳山震群、长岛震群等显着地震事件。因此,日本3.11地震对沂沭断裂带及周边地区地壳形变的同震影响及其对区域构造应力、地震活动、地震潜势的影响有待深入分析。3)沂沭断裂带及周边地区受太平洋板块俯冲的直接影响,需要关注日本3.11地震后最新的构造活动特征及其反映的地球动力学过程,定量分析该地区最新的地壳形变特征及其对地震潜势的影响。围绕着上述科学问题,本文以沂沭断裂带及周边地区为研究区,基于该区域高密度、高精度GPS观测并结合跨断层水准、定点地球物理观测和区域地质构造、地震活动资料,开展了以下工作并取得了相关认识:1)基于高密度GPS观测构建了研究区高时-空分辨率地壳形变场。研究分析了区域地壳形变状态在日本3.11地震前、同震及震后不同时段的变化。通过窗口滑动的形式给出形变场的演化过程,提高其时间分辨率,据此获得了研究区高时-空分辨率的地壳形变状态。2)研究分析了研究区地壳动力环境及其对地震活动的影响。我们基于滑动块体模型,研究了日本3.11地震前后沂沭断裂带两侧地块相对运动与地震活动参数演化过程之间的时间相关性,并通过建立块体相对运动与地震能量释放的回归关系来描述地震应变能累积-释放过程,从时间上印证了活动地块间相对运动对区域地震活动的控制作用,为区域地震危险性分析提供了依据。3)基于112个连续GPS观测站获取了日本3.11地震对研究区造成的高空间分辨率同震形变场,结合定点地球物理观测及地震b值反映的应力/应变特征并基于地震矩张量叠加分析讨论了日本3.11地震对研究区构造应力、地震活动和地震潜势的影响。结果表明:同震形变场对断裂带产生了南段拉张、北段挤压的不同同震作用,在鲁东隆起和鲁西断块产生了显着的剪应变,改变了这些区域的应力特征并积累了地震矩,上述区域在日本3.11地震以后的地震活动增强可能与此相关。4)研究分析了日本3.11地震以来研究区的地壳形变特征、沂沭断裂带的活动特征及其地震危险性。日本3.11地震以来胶东半岛隆起区和鲁西断块隆起区具有较高的地震矩累积率,与此相应,上述区域同期具有明显的地震矩释放。沂沭断裂带现今构造活动较弱,处于低滑动速率状态。日本3.11地震的同震滑动调节对沂沭断裂带走滑方向应变能具有释放作用,震后倾滑拉张对倾滑方向应变能具有释放作用,均有利于延缓沂沭断裂带的地震潜势。但是由于日本3.11地震对北段的同震挤压有利于其闭锁,对应变能释放作用较小,闭锁程度仍然较高,加上该段上次强震离逝时间较长,地震危险性相对较高。

耿耿[6]（2020）在《山东莱阳盆地下白垩统水南组无机地球化学特征及其沉积环境》文中进行了进一步梳理近年来,随着对中国东部白垩纪地层的研究不断深入,白垩纪含盐地层被不断发现,但是这些含盐地层的成因却存在海陆相的争议。莱阳盆地水南组为莱阳群代表层位,具有典型的湖泊沉积特征。然而,有的专家通过对水南组元素地球化学特征的研究,认为胶莱盆地水南组具有海相特征,这使得莱阳盆地含盐地层的成因存在了海陆相争议,对白垩纪含盐地层成因的判断具有很大影响。因此,有必要对胶莱盆地水南组的无机地球化学特征进行深入的研究来重新判定水南组的沉积环境。基于此,本文通过分析胶莱盆地水南组的无机地球化学特征,结合古生物化石特征,推测水南组的沉积环境和沉积背景。首先对研究区内主量元素、微量元素进行分析,定量计算古盐度,寻找古盐度指标、古氧化还原指标和古气候指标之间的关系,通过其在垂向上的变化规律,从而建立沉积环境演化和古气候变化模式;其次,结合前人的研究成果,分析水南组中的古生物化石（植物、孢粉、昆虫、介形类等）的特点,结合地球化学指标进行对比分析,探讨水南组的沉积环境;最后,将水南组含盐地层与灵山岛下白垩统法家茔组地层进行对比,寻找其相似之处,而后通过分析法家茔组地层的咸化过程来推测影响水南组沉积水体的主要因素。本论文通过分析水南组的无机地球化学特征,结合古生物的证据对水南组沉积环境进行恢复,发现莱阳盆地水南组属于陆相咸水—半咸水沉积环境,古气候条件相对干热,属弱还原—氧化环境。此研究不仅能够为重新认识胶莱盆地水南组的沉积环境提供参考,而且有助于解决中国东部含盐地层存在的海陆相的争议,为深入研究胶莱盆地发育特征及油气生成以及中国东部白垩纪地层的沉积序列提供了参考,对认识环太平洋白垩纪古环境演变有重要意义。

邓启军[7]（2020）在《大汶河流域基岩山区构造控水及找水方向研究》文中研究说明大汶河流域地处鲁中南丘陵地区,近年来随着社会、经济的快速发展,区内地下水供需矛盾日益加剧,资源环境约束问题越发突出。基岩地下水在区域地下水开发中所占的比重越来越高。开展基岩地下水赋存分布的研究,尤其是地质构造对基岩地下水的控制作用研究,对寻找新的地下水源、提高基岩山区打井取水成井率,保障缺水群众及工农业用水安全以及更好地保护区内宝贵的地下水资源等方面具有重要的实际意义。本文从构造地质学与水文地质学相结合的角度出发,通过收集资料、野外观测以及理论分析等方法,以基岩地下水赋存的宏观基础条件及不同构造的导水机理、地下水富集模式等方面开展构造对流域内基岩地下水的控制作用研究并对本区基岩山区找水方向进行了总结,取得主要认识如下:（1）盆岭构造格局对本区基岩地下水的分布、运动和集聚起重要的控制作用,基岩地下水的整体运动特征是由断块凸起向断陷盆地中部作“向心状”运动。（2）含水岩组的分布受地质构造控制,是基岩地下水赋存的基础,区内碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组整体呈单斜顺置型蓄水构造,其底部寒武系朱砂洞组直接覆盖于太古界变质岩之上,受地质构造影响,该组岩溶发育,补给充沛,形成了典型“似层状”岩溶水蓄水构造,是区内重要供水目的层。（3）沿莱芜、大汶口盆地北部控盆断裂条带状分布的古近系朱家沟组砾岩含水岩组,其地下水赋存与运动受构造控制,具类似岩溶水的富水特征,对该含水岩组富水性的这一认识,为本区基岩地下水开发提供了新的思路。（4）地质构造控制着碳酸盐岩的岩溶发育范围和强度,区内岩溶主要沿NE及NW向两组节理裂隙追踪发育。（5）本区基岩山区找水重点在于寻找断层蓄水构造及断层阻水型蓄水构造,其中构造的力学属性及后期活动性是影响山区找水成功至关重要的因素。在适宜补给条件下,出露于可溶性（脆性）岩石内NW方向张性断层及其断层影响带,其含水性、透水性较好,易形成断层蓄水构造;而NE及近EW走向断层其含水性、透水性相对较差,多为阻水性质,易形成断层阻水型蓄水构造。

王兆鹏[8]（2020）在《寒武系芙蓉统底界碳同位素漂移事件（SPICE）在华北台地东部的响应》文中认为寒武纪苗岭世与芙蓉世之交的碳同位素正漂移SPICE事件,是显生宙全球碳循环的一次较大波动（其正漂幅度可达～5‰）,在全球各大陆均有相关报道和研究。与之同时发生的是德雷斯巴奇阶（Dresbachian）生物灭绝事件,导致约40%的海洋生物灭绝,是早期寒武纪生命演化进程中较为严重的一次灭绝事件。大量研究认为SPICE事件是由有机碳大量埋藏导致,并伴随着显着的海洋缺氧和硫化,这也很可能是导致德雷斯巴奇阶生物灭绝事件的主要原因。但近期的一些研究显示SPICE事件的等时性与漂移幅度可能与沉积过程、水体深度密切相关,SPICE在全球不同区域的同步性和强度可能存在争议。华北台地寒武纪晚期属于典型的浅海碳酸盐岩台地,出露多条中上寒武统的露头剖面,但对SPICE的研究仅在有个别报道。为了分析SPICE的区域性空间变化特征,本文对华北台地东部由南至北的安徽宿州夹沟剖面、山东济宁两城剖面、山东济南陈沟湾剖面、北京西山下苇甸剖面和辽宁复洲湾白家山及沙山剖面进行了古生物地层学、沉积学和同位素地球化学研究。相对于辽宁地区寒武纪苗岭世晚期到芙蓉世早期完整的三叶虫化石带,山东地区因海平面下降发生暴露侵蚀现象而出现沉积间断,缺少三叶虫Prochuangjia化石带和Chuangia化石带下部。研究区崮山组上部和炒米店组下部主要岩相有页岩相、灰岩与泥灰岩互层相、薄板状泥晶灰岩相、生物扰动颗粒质泥晶灰岩相、生物碎屑泥质颗粒灰岩相、交错层理鲕粒灰岩相、生物碎屑亮晶颗粒灰岩相、竹叶状灰岩相及微生物岩相。并据此建立4个相组合:以页岩为主的相组合、薄层石灰岩相组合、颗粒岩相组合和微生物岩相组合,分别代表了深缓坡至陆棚相、浅缓坡相、鲕粒滩相和生物礁相沉积环境。沉积相分析表明寒武纪苗岭统和芙蓉统可划分为两个三级层序,苗岭世晚期海平面下降,随后在芙蓉世早期又快速抬升。在研究区六个剖面采集并测试得到514个碳酸盐岩δ13C数据,数据显示SPICE在所有研究的剖面中均存在,但在持续时间和强度方面显示出不同的特征。在山东西部的三个剖面济南陈沟湾剖面和万粮峪剖面、济宁两城剖面中,δ13C突然从约1.5‰增加到3.5‰,最大值仅出现在一个薄层（0.5-1.2米厚）的海侵滞后沉积物中（生物碎屑颗粒灰岩）。相反,辽宁复洲湾地区白家山和沙山剖面（约20米厚）的地层中,δ13C记录从约1.5‰逐渐增加到最大值4.7‰。然而,北京地区下苇甸剖面（约10米厚）的地层中,δ13C记录从0‰逐渐增加到最大值1.5‰,沉积相分析和三叶虫化石带对比都表明,华北台地SPICE的空间变化具有区域性特征,山东地区的δ13C突变很可能是由于山东段海平面下降时的侵蚀和未沉积造成的沉积记录（δ13C值较高）的缺失所致,在SaukⅢ侵蚀之前,在Laurentian盆地可能发生了一次沉积间断。与其他地区相比,北京地区的δ18O数据相对较负,说明北京地区该岩层的成岩蚀变作用较强,从而可能导致了 δ13C最大值较其他地方低。同时岩相分析表明SPICE并非与岩相单独相关的,而是与岩相独立的。华北台地东部多个剖面的综合研究表明,SPICE事件在全球不同区域的同步性和强度等时空区域特征是与沉积过程、海平面变化密切相关的。为了更好地了解SPICE事件,需要对沉积学,古生物地层学和沉积地球化学进行更高分辨率的综合研究。

韩振玉[9]（2020）在《山东省胶西北地区深部金矿资源评价与三维成矿预测》文中指出胶西北地区成矿地质条件优越,金矿资源丰富,探明资源储量约占整个胶东地区的90%以上。金矿床类型以破碎带蚀变岩型（焦家式）和石英脉型（玲珑式）为主,矿床受中生代岩浆岩和NE—NNE向断裂构造控制明显,多数矿床分布于岩体边缘、NE—NNE向主干断裂带内及其下盘次级断裂中,主要成矿带由三山岛金矿带、焦家金矿带和招远-平度金矿带组成。近年来,随着开采深度的增加和主矿体资源量的枯竭,寻找接替资源和深部找矿的需求越来越大。在深部找矿工作中,受经济成本的制约,以钻探为主的传统找矿方法难以再有突破;而以三维地质建模和三维成矿预测为代表的深部找矿新技术开始应用到找矿工作中。三维成矿预测是在综合分析成矿地质条件和控矿规律的基础上,依托地质勘查数据、地球物理和地球化学数据等综合多元找矿信息的不断完善,针对金矿集中区深部隐伏矿体开展找矿研究,这一技术的应用将极大的促进金矿集中区深部金矿资源的“定位”“定量”和“定概率”的找矿预测研究和评价。本次研究选取了焦家金矿带和招远-平度金矿带中南段为重点区域,在焦家带的南延部位通过可控源音频大地电磁测深剖面和激电测量剖面测量,对焦家带南延位置实施了验证,将焦家金矿带进一步向南延伸约3km;在招远-平度金矿带中南段通过开展1:5万重力测量和1:5万磁法测量,根据地质解译成果,在大尹格庄-夏甸金矿田开展了可控源音频大地电磁测深剖面和构造叠加晕研究,推断了招远-平度金矿带在第四系覆盖区下的南延部位。在焦家成矿带上勘查深度最深的纱岭矿区、招贤矿区以及招远-平度成矿带中南段大尹格庄、夏甸等矿区采集了钻孔内样品,开展了黄铁矿微量、稀土元素分析、包裹体成分分析、包裹体测温、多手段同位素分析研究。通过流体包裹体、S和He-Ar同位素、载金矿物黄铁矿研究,认为研究区金矿主成矿期流体包裹体类型是H2O-CO2混合流体,含少量CH4,是一种中温、中盐度、低密度流体,成矿晚期盐度降低,成矿环境为还原环境;成矿过程早期以岩浆热液为主,主成矿期有地幔流体的参与,晚期有较多大气降水的加入。成矿过程与岩浆期后巨大规模和深度的热液交代蚀变有关,是岩浆期后热液交代蚀变型金矿床。在分析了矿体赋存规律、侧伏规律等因素对金矿化富集控制作用的基础上,采用“立方体预测模型方法”开展三维建模,应用“三维证据权法”和“三维信息量法”对深部矿体开展定位、定量、定概率一体化的三维预测,建立了焦家成矿带和大尹格庄-夏甸地区三维地质模型。本次三维建模实现了胶西北金矿集中区的三维可视化,是传统的二维找矿向三维找矿预测的新突破。利用三维预测模型,圈定了6处找矿靶区,在焦家金成矿带深部的两处靶区实现了“定位”“定量”预测,证明了焦家带深部巨大的找矿潜力,利用本次研究布设的钻孔共圈定矿体27个,新增资源量x吨,达到特大型金矿规模。焦家成矿带和大尹格庄-夏甸地区三维成矿预测的成功应用,为整个胶西北地区深部找矿研究提供了可参考、可复制、可推广的技术方法。

田杰鹏[10]（2020）在《胶东栖蓬福矿集区中生代金多金属矿区域成矿作用》文中进行了进一步梳理栖蓬福矿集区是胶东地区乃至全国重要的金铜钼铅锌等多金属成矿区,晚侏罗世-早白垩世发生大规模岩浆活动及成矿作用,华北和扬子克拉通陆陆碰撞以及太平洋板块向华北克拉通的俯冲作用为本区的成岩成矿提供动力环境。本文采用矿床地球化学和同位素年代学的方法,对区内马家窑金矿、杜家崖金矿、香夼铜铅锌矿等典型矿床和侵入岩体进行研究,获得了成岩成矿年龄,分析控矿因素,总结成矿规律,进行成矿预测。获得如下认识:研究区内金多金属矿矿床类型主要为中低温热液脉型、斑岩-矽卡岩型以及层间滑脱拆离带型。流体包裹体研究表明,中低温热液脉型金矿床成矿流体属于中-低温度、中-低盐度,低密度,且富含CO2的还原性质的热液体系,根据流体包裹体的温压条件综合分析认为金矿床成矿深度集中于3.5～8km。石英氢氧同位素结果表明斑岩-矽卡岩型多金属矿床以岩浆流体为主;中低温热液脉型和层间滑脱拆离带型金矿床,初始流体为岩浆流体,后期有大气水的混入。原位硫同位素研究结果显示,斑岩-矽卡岩型矿床成矿物质具有幔源岩浆特征;而中低温热液脉型和层间滑脱拆离带型矿床具有壳幔混源的特征。铅同位素结果表明,中低温热液脉型和斑岩型多金属矿床具有壳幔混源的属性;层间滑脱拆离带型金矿铅的来源以上地壳和造山带为主。氦氩同位素结果显示中低温热液脉型金矿地幔流体参与成矿比例最高,其次为斑岩型多金属矿床,层间滑脱拆离带型金矿最低。采用黄铁矿等硫化物Rb-Sr同位素定年法、碳酸盐矿物Sm-Nd同位素定年法,首次精确获得马家窑金矿、大柳行金矿、杨家夼金矿和香夼铜铅锌矿的成矿年龄,分别为 123.4±2.9Ma、117.6±0.1Ma、123.5±8.1Ma和 125.8±3.8Ma。本区内燕山期发育晚侏罗世（160～145Ma）、早白垩世早期（130～126Ma）、早白垩世晚期（118～ll0Ma）三期岩浆活动,并伴随三期大规模成矿事件。其中金矿主要集中于早白垩世早期（123.5～117.6Ma）成矿。有色多金属矿床成矿可划分为三期:晚侏罗世的矽卡岩型钨钼矿（邢家山钨钼矿,158Ma）;早白垩世早期的斑岩型铅锌矿（香夼铜铅锌矿,125.8Ma）;早白垩世晚期的中低温热液脉型铜矿（王家庄铜矿,116.1Ma）。磷灰石裂变径迹研究结果表明,自ll0Ma以来,研究区内中生代岩体剥蚀深度约3.27～3.52km,剥蚀深度远小于矿床的成矿深度,说明研究区内矿床形成之后得到较好保存,目前区内矿床开采深度普遍较浅,深部仍有较大找矿潜力。

### 二、山东省区域地质构造演化探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、山东省区域地质构造演化探讨（论文提纲范文）

#### （1）基于深反射地震剖面的沂沭断裂带岩石圈精细结构（论文提纲范文）

1 地质背景

2 地震数据采集和处理

2.1 地震剖面布设

2.2 数据采集

2.3 数据处理和剖面速度结构

3 深反射地震剖面的地震波组特征

3.1 地壳反射结构

3.2 莫霍面特征

3.3 岩石圈地幔的反射特征

4 讨论

5 结论

#### （2）胶西北焦家式金矿关键控矿要素及其地球化学勘查标志（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题依据与研究意义

1.2 研究现状

1.2.1 勘查地球化学研究进展

1.2.2 焦家式金矿研究进展

1.3 存在问题和研究内容

1.4 研究思路与方法

1.4.1 研究思路

1.4.2 研究方法

1.5 完成主要实物工作量

第二章 胶西北焦家式金矿特征及成矿规律

2.1 焦家式金矿基本特征

2.1.1 焦家式金矿产出于胶北隆起区

2.1.2 焦家式金矿吨位大、品位稳定

2.1.3 焦家式金矿的矿石特征

2.1.4 焦家式金矿成矿物质来源的多源性

2.1.5 焦家式金矿成因具有特殊性

2.2 焦家式金矿成矿规律

2.2.1 区域金矿床矿化结构受地球化学场控制

2.2.2 中生代岩浆岩对金矿床的约束

2.2.3 胶西北地区构造体系对金矿的控制

2.2.4 蚀变岩分带对矿体控制规律

2.2.5 焦家式金矿具界面成矿规律

2.3 本章小结

第三章 焦家式金矿典型矿床矿体特征

3.1 焦家巨型金矿床

3.1.1 主要矿体特征

3.1.2 矿石成分和金矿物特征的变化

3.2 大尹格庄金矿床

3.2.1 主要矿体特征

3.2.2 金矿物特征变化

3.3 矿体从浅部到深部差异

3.3.1 矿体品位、厚度差异

3.3.2 矿石类型差异

3.3.3 矿化蚀变差异

3.4 本章小结

第四章 焦家式金矿蚀变分带非镜像对称特征

4.1 蚀变分带展示宏观对称性

4.1.1 蚀变带类型

4.1.2 蚀变岩分带岩性特征

4.1.3 蚀变岩带对矿体控制特征

4.2 主断裂面上下盘蚀变非镜像对称特性

4.3 矿源岩与金矿成矿作用

4.4 本章小结

第五章 控矿要素地球化学勘查标志

5.1 焦家试验区矿致异常模式

5.1.1 地球化学勘查指标

5.1.2 主要控矿要素及其地球化学勘查标志

5.1.3 焦家试验区矿致异常模式

5.2 大尹格庄试验区矿致异常模式

5.2.1 地球化学勘查指标

5.2.2 主要控矿要素及其地球化学勘查标志

5.2.3 大尹格庄试验区矿致异常模式

5.3 本章小结

第六章 基于3000 米深钻的成矿预测示范

6.1 示范区成矿深度与找矿空间

6.2 示范区地质背景

6.3 3000 米钻探验证发现深部矿体

6.4 钻孔岩石测量识别出更大规模蚀变矿化带

6.5 本章小结

结论和建议

结论

建议

致谢

参考文献

个人简历

#### （3）青藏高原东南缘新生代剥露历史的热年代学约束 ——以临沧花岗岩地区为例（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 选题依据及意义

1.3 青藏高原东南缘低温热年代学研究现状

1.4 拟解决的科学问题

1.5 研究内容与技术路线

1.5.1 研究内容

1.5.2 技术路线

1.6 论文工作量

1.7 创新点

第二章 区域地质背景概述

2.1 青藏高原东南缘

2.1.1 构造学特征

2.1.2 地貌学特征

2.1.3 运动学特征

2.2 临沧花岗岩带

第三章 低温热年代学方法简介

3.1 (U-Th)/He测年

3.1.1 基本原理

3.1.2 ~4He扩散行为

3.1.3 封闭温度与部分保存带

3.1.4 α离子射出效应

3.1.5 F_T校正

3.1.6 辐射损伤

3.2 磷灰石裂变径迹(AFT)测年

3.2.1 基本原理

3.2.2 AFT年龄计算

3.2.3 AFT退火特性

第四章 样品采集及实验流程

4.1 样品采集

4.2 实验流程

4.2.1 样品预处理

4.2.2 (U-Th)/He测试

4.2.3 AFT测试

第五章 临沧花岗岩带新生代剥露历史的热年代学约束

5.1 低温热年代学实验结果

5.1.1 磷灰石和锆石(U-Th)/He结果

5.1.2 磷灰石裂变径迹结果

5.1.3 锆石(U-Th)/He离散性分析

5.2 低温热年代学年龄-海拔关系

5.2.1 磷灰石和锆石(U-Th)/He年龄-海拔关系

5.2.2 磷灰石AFT年龄-海拔关系

5.2.3 伪海拔(Pseudo-elevation)-年龄关系

5.3 QTQt热历史反演模型

5.4 讨论

5.4.1 晚始新世快速剥露与驱动机制

5.4.2 渐新世快速剥露与驱动机制

5.4.3 中中新世快速剥露与驱动机制

5.5 小结

第六章 三维数值模拟检验

6.1 基本原理

6.2 参数设置

6.3 模拟结果

6.3.1 晚始新世阶段

6.3.2 中中新世阶段

6.4 小结

第七章 青藏高原东南缘新生代剥露历史探究

7.1 青藏高原东南缘新生代快速剥露事件时间及期次

7.2 新生代期间剥露速率时空演化特征

7.2.1 方法及参数选择

7.2.2 结果分析与讨论

7.2.2.1 古新世(64-56 Ma)

7.2.2.2 早始新世(56-44 Ma)

7.2.2.3 中始新世-早渐新世(44-32 Ma)

7.2.2.4 渐新世(32-24 Ma)

7.2.2.5 中新世(24-8 Ma)

7.2.2.6 上新世-至今(8-0 Ma)

7.3 小结

第八章 结论与展望

8.1 主要结论

8.2 不足与展望

参考文献

附录一 晚始新世三维数值模拟

附录二 青藏高原东南缘新生代期间的低温热年代学数据集

附录三 青藏高原东南缘低温热年代学剖面剥露速率一览表

附录四 基于Glide模拟青藏高原东南缘新生代剥露历史

附录五 图索引

附录六 表索引

在学期间的研究成果

致谢

#### （5）郯庐断裂带沂沭段及周边地区地壳形变特征和地震危险性分析（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 郯庐断裂带沂沭段研究现状

1.1.1 郯庐断裂带概况

1.1.2 沂沭断裂带研究现状

1.2 基于地壳形变的地震危险性研究现状

1.2.1 GPS地壳形变的应用现状

1.2.2 沂沭断裂带相关区域地壳形变研究现状

1.2.3 沂沭断裂带形变特征研究现状

1.3 日本3.11地震对沂沭断裂带相关区域影响研究现状

1.4 存在的科学问题及本文主要工作

1.4.1 存在的科学问题

1.4.2 本文研究目标及研究内容

1.4.3 论文技术路线

1.4.4 论文框架

第2章 区域构造分布及地震活动特征

2.1 区域主要活动构造带

2.1.1 沂沭断裂带

2.1.2 其它主要断裂带

2.2 区域构造单元

2.2.1 构造单元划分

2.2.2 主要构造单元

2.3 区域地震活动特征

2.3.1 华北地区地震活动特征

2.3.2 研究区地震活动特征

第3章 区域地壳形变观测与数据处理

3.1 GPS观测及数据处理策略

3.1.1 GPS观测概况

3.1.2 GPS数据处理策略

3.1.3 GPS非构造因素剔除策略

3.2 跨断层水准观测及数据分析

3.2.1 跨断层水准观测概况

3.2.2 跨断层水准垂直形变资料处理

第4章 沂沭断裂带两侧地块差异运动与地震活动性的关系

4.1 活动地块划分与块体模型

4.1.1 活动地块假说概述

4.1.2 华北地区活动地块划分

4.1.3 块体模型及其误差估计

4.2 沂沭断裂带两侧地块相对运动的时序过程

4.3 沂沭断裂带两侧地块相对运动与区域地震活动的相关性

4.4 讨论:沂沭断裂带两侧地块相对运动对地震活动的影响

4.4.1 块体相对运动对区域地震活动的可能影响

4.4.2 区域地震序列的震源机制分析

4.4.3 区域地震能量释放与块体相对运动的关系

第5章 日本3.11地震对研究区地壳形变和地震危险性的影响

5.1 华北地区地壳形变特征

5.1.1 华北地区的同震形变特征

5.1.2 华北地区地震以来的应变特征

5.1.3 燕渤断裂带两侧地块相对位移时序分析

5.1.4 环渤海区域应变时序分析

5.2 研究区同震形变特征及其对地震活动的影响

5.2.1 地震之前及同震形变场

5.2.2 定点应变和水位观测反映的区域同震应变

5.2.3 地震b值变化反映的应力状态

5.2.4 震前和同震地震矩累积状态及其叠加分析

5.3 日本3.11地震以来研究区地壳形变及其对地震活动的影响

5.3.1 基于GPS的区域水平形变特征

5.3.2 基于GPS的区域垂直形变特征

5.3.3 地震以来的区域地震矩累积状态

5.3.4 区域地震矩累积状态演化过程

5.4 沂沭断裂带运动特征及其地震危险性分析

5.4.1 基于GPS的沂沭断裂带水平形变特征

5.4.2 基于跨断层水准的沂沭断裂带垂直形变特征

5.4.3 沂沭断裂带地震危险性分析

第6章 结论与展望

6.1 主要研究内容与成果

6.2 存在的问题及展望

参考文献

致谢

作者简历及攻读学位期间发表的学术论文和研究成果

#### （6）山东莱阳盆地下白垩统水南组无机地球化学特征及其沉积环境（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题来源及选题依据

1.2 国内外研究现状

1.3 研究目的及意义

1.4 研究现状及存在问题

1.5 研究基础

1.6 研究内容、研究方法及技术路线

2 区域地质概况

2.1 区域地质概况及构造特征

2.2 地层特征

3 地球化学特征及沉积环境分析

3.1 定量古盐度的计算

3.2 沉积环境分析及其演化史

4 含盐地层古生物与湖泊水体盐度间的关系

4.1 水生生物化石的指示作用

4.2 孢粉化石的指示作用

5 胶莱盆地水南组与灵山岛法家茔组古生物对比

5.1 灵山岛法家茔组与莱阳盆地水南组之间的关系

5.2 白垩纪温室气候对中国东部湖泊的影响

6 结论及认识

参考文献

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （7）大汶河流域基岩山区构造控水及找水方向研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 引言

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 构造控水

1.2.2 区内研究基础

1.3 主要研究内容

1.4 主要研究方法

1.5 主要工作量

第2章 研究区自然地理条件

2.1 气象水文

2.1.1 气象

2.1.2 水文

2.2 地形地貌

2.3 地层与岩浆岩

2.3.1 地层

2.3.2 岩浆岩

2.4 水文地质概况

2.4.1 含水岩组划分及富水性

2.4.2 地下水补径排条件

第3章 地质构造特征

3.1 区域地质构造格局

3.1.1 地质构造演化概述

3.1.2 断陷盆地演化特征

3.2 地质构造形迹

3.2.1 断裂构造

3.2.2 褶皱

3.3 新构造运动特征

3.4 构造裂隙发育规律

第4章 构造对基岩地下水的控制作用

4.1 构造对含水岩组分布的控制作用

4.1.1 构造与区域含水岩组分布

4.1.2 典型含水岩组水文地质特征

4.2 构造对岩溶发育的控制作用

4.2.1 断裂对岩溶发育的控制作用

4.2.2 岩体侵入对岩溶发育的控制作用

4.3 构造对地下水系统边界的控制作用

4.4 盆岭构造格局及其水文地质意义

第5章 基岩地下水富集模式与找水方向

5.1 构造的导水机理

5.1.1 结构面性质及其水文地质意义

5.1.2 不同构造形式及不同构造部位控水

5.1.3 现代构造应力场对基岩地下水的影响

5.2 主要蓄水构造的地下水富集模式

5.2.1 断裂型蓄水构造

5.2.2 岩体阻水型蓄水构造

5.3 基岩山区找水方向分析

第6章 结论

致谢

参考文献

附录

#### （8）寒武系芙蓉统底界碳同位素漂移事件（SPICE）在华北台地东部的响应（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 前言

1.1 研究意义

1.2 SPICE研究现状与存在问题

1.3 研究内容和研究方法

1.4 论文主要工作量

2 寒武纪碳同位素异常事件

2.1 概述

2.2 碳同位素地层学及碳同位素异常事件

3 华北台地东部寒武系苗岭统和芙蓉统剖面实测

3.1 区域构造和地层

3.2 实测剖面描述

4 生物演化和沉积过程响应

4.1 生物地层特征

4.2 岩石地层特征

4.3 沉积相与相组合

5 层序和海平面变化响应

5.1 沉积韵律

5.2 层序地层

5.3 海平面变化响应

6 SPICE事件相关的特殊沉积构造特征

6.1 软沉积变形构造

6.2 滑塌构造

7 SPICE事件区域特征与形成机制

7.1 成岩蚀变作用及其影响

7.2 华北台地东部SPICE碳酸盐岩碳氧同位素记录

7.3 SPICE全球区域性特征对比

7.4 沉积模式及形成机制探讨

8 结论

8.1 结论与认识

8.2 论文创新点

参考文献

附录1 华北台地东部寒武系苗岭统晚期至芙蓉统早期碳氧同位素记录

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （9）山东省胶西北地区深部金矿资源评价与三维成矿预测（论文提纲范文）

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 引言

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容方法及技术路线

1.4 完成的主要工作量

1.5 主要创新点

2 研究区地质矿产背景

2.1 区域地质背景

2.2 地球物理特征

2.3 地球化学特征

2.4 矿产特征

2.5 研究区重点矿床特征

3 物探化探异常特征

3.1 重力测量

3.2 磁法测量

3.3 电法测量

3.4 地球化学测量

4 成矿作用研究

4.1 地球化学采样及测试

4.2 成矿地球化学特征

4.3 成矿流体来源

5 成矿地质条件与成矿规律研究

5.1 成矿地质条件分析

5.2 成矿规律研究

6 三维立体建模及成矿预测

6.1 建模思路与技术路线

6.2 资料的收集与整理

6.3 三维地质模型的建立

6.4 找矿模型的建立

6.5 成矿预测

6.6 钻探验证与资源量估算

7 结论

7.1 主要成果

7.2 存在问题

参考文献

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （10）胶东栖蓬福矿集区中生代金多金属矿区域成矿作用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1. 前言

1.1 选题背景及项目依托

1.2 研究现状与存在问题

1.2.1 基础地质

1.2.2 物化探工作

1.2.3 矿产勘查工作

1.2.4 以往科研工作

1.2.5 存在问题

1.3 研究内容

1.3.1 区域岩浆活动

1.3.2 矿床地质特征

1.3.3 成矿物质与成矿流体来源

1.3.4 成矿时代

1.3.5 区域成矿规律、成矿后变化保存及成矿预测

1.4 技术路线

1.4.1 资料系统收集

1.4.2 野外地质观测

1.4.3 岩相学和矿相学研究

1.4.4 岩石地球化学测试

1.4.5 流体包裹体研究

1.4.6 H-O-S-Pb-He-Ar同位素测试

1.4.7 年代学测试

1.4.8 磷灰石裂变径迹研究

1.4.9 区域成矿规律及成矿预测

1.5 论文结构与完成工作量

1.5.1 论文结构

1.5.2 完成实物工作量

2. 区域成矿地质背景

2.1 区域地层

2.1.1 新太古界地层

2.1.2 古元古界地层

2.1.3 新元古界地层

2.1.4 中生界地层

2.1.5 新生界地层

2.2 区域构造

2.2.1 褶皱

2.2.2 韧性剪切带

2.2.3 脆性断裂构造

2.3 区域岩浆活动

2.3.1 中新太古代侵入岩

2.3.2 古元古代侵入岩

2.3.3 中生代侵入岩

2.4 区域矿产概况

3. 区域地球物理、地球化学特征

3.1 区域地球物理特征

3.1.1 区域重力异常特征

3.1.2 区域磁场特征

3.1.3 重磁异常与矿化的关系

3.2 区域地球化学特征

4. 矿床地质特征

4.1 中低温热液脉型矿床

4.1.1 马家窑金矿

4.1.2 西陡崖金矿

4.1.3 大柳行金矿

4.1.4 笏山金矿

4.1.5 王家庄铜矿

4.2 层间滑脱拆离带型矿床

4.2.1 杜家崖金矿

4.3 斑岩-矽卡岩型多金属矿床

4.3.1 邢家山钨钼矿

4.3.2 香夼铜铅锌矿

5. 区域成矿作用

5.1 成矿流体特征及物质来源

5.1.1 流体包裹体研究

5.1.2 H-O同位素组成

5.1.3 原位S同位素

5.1.4 Pb同位素

5.1.5 He-Ar同位素

5.2 成矿时代研究

5.2.1 Rb-Sr同位素年代学

5.2.2 Sm-Nd同位素年代学

5.2.3 Re-Os同位素年代学

5.2.4 讨论

5.3 区域控矿因素

5.3.1 前寒武纪变质岩系与成矿

5.3.2 中生代花岗岩与成矿

5.3.3 构造与成矿

5.3.4 围岩蚀变与成矿

5.4 区域构造演化与成矿

5.4.1 基底构造演化与成矿

5.4.2 上叠构造演化与成矿

5.5 成矿后变化与保存

5.5.1 实验方法

5.5.2 热年代学结果

5.5.3 磷灰石热史模拟分析

5.6 成矿预测

5.6.1 成矿远景区的圈定

5.6.2 最小预测区的圈定

6. 结论

致谢

参考文献

附录

附表

### 四、山东省区域地质构造演化探讨（论文参考文献）

- [1]基于深反射地震剖面的沂沭断裂带岩石圈精细结构[J]. 张尚坤,罗文强,于学峰,田京祥,唐璐璐,陈军,杨斌,杜圣贤,刘凤臣,仵康林. 地质学报, 2021(11)

- [2]胶西北焦家式金矿关键控矿要素及其地球化学勘查标志[D]. 张亮亮. 中国地质科学院, 2021(01)

- [3]青藏高原东南缘新生代剥露历史的热年代学约束 ——以临沧花岗岩地区为例[D]. 刘方斌. 兰州大学, 2021

- [4]胶东晚中生代花岗岩的源区性质与构造环境演化及其对金成矿的启示[J]. 王斌,宋明春,霍光,周明岭,徐忠华,蒋雷,宋英昕,李杰. 岩石矿物学杂志, 2021(02)

- [5]郯庐断裂带沂沭段及周边地区地壳形变特征和地震危险性分析[D]. 朱成林. 中国地震局地质研究所, 2020(03)

- [6]山东莱阳盆地下白垩统水南组无机地球化学特征及其沉积环境[D]. 耿耿. 山东科技大学, 2020(06)

- [7]大汶河流域基岩山区构造控水及找水方向研究[D]. 邓启军. 中国地质大学(北京), 2020(04)

- [8]寒武系芙蓉统底界碳同位素漂移事件（SPICE）在华北台地东部的响应[D]. 王兆鹏. 山东科技大学, 2020(06)

- [9]山东省胶西北地区深部金矿资源评价与三维成矿预测[D]. 韩振玉. 山东科技大学, 2020

- [10]胶东栖蓬福矿集区中生代金多金属矿区域成矿作用[D]. 田杰鹏. 中国地质大学(北京), 2020(01)

本文来源: https://www.45lw.cn/article/cecc4f0477eee60a18a5f9a9.html