# 加强区域电网建设，实现资源优化配置

### 一、加强区域电网建设 实现资源优化配置（论文文献综述）

田立霞[1]（2021）在《高铁新能源微电网规划定容及调度优化研究》文中认为面对全球气候变暖,我国提出了“碳达峰、碳中和”发展目标。交通系统作为用能大户,为加速实现“双碳”目标,近年来,相关部门制定出台了一系列能源、交通融合发展的战略与政策。高铁作为中长途运输中的主力军,近年来发展十分迅速。在高铁用电构成中,牵引用电占比最大,是碳减排的重点领域之一。高铁运营部门为积极响应国家号召,实现深度绿色交通,在保障牵引供电安全的前提下,开展了一系列新能源发电并入牵引供电系统的研究,以优化高铁用能结构,提升能源综合利用效率。高铁牵引负荷不同于生活、工业用电负荷,具有分布广、冲击性强、随机不稳定、功率大、时段特征显着、安全要求高等特征,大大地增加了新能源牵引供电理论研究与实际应用的难度。在前期各学者研究的基础上,本文根据高铁牵引负荷的特征、新能源发电出力特征及高铁沿线新能源分布情况等因素,在高铁沿线分段构建基于能源互联网技术的高铁新能源微电网,使之与沿线大电网一同为高铁牵引供电系统供电。在保障牵引供电安全的前提下,对高铁新能源微电网的规划、容量配置以及后期运行调度展开研究,最后对高铁微电网的构建及运行进行了综合效益评价。本文主要创新点包括以下几点:（1）高铁新能源牵引供电安全性测度方法研究安全是高铁运行的前提条件。牵引供电系统作为高铁运行的唯一动力来源,在高铁安全稳定运行中起着至关重要的作用。本部分中,首先介绍了高铁新能源牵引供电安全性测度的重要性;其次,分别从高铁牵引供电风险分析和新能源发电并网影响的角度出发,确定高铁新能源牵引供电风险因子;然后,结合风险因子、高铁牵引供电和新能源发电相关技术条例,建立了高铁新能源牵引供电安全测评体系;最后,根据安全测评体系,提出高铁新能源牵引供电安全系数,为后续高铁新能源微电网的构建及运行优化研究奠定基础。（2）高铁新能源微电网规划方法研究首先,通过对比分析高铁牵引功率、新能源出力及储能系统的特征,确定新能源发电采用高铁新能源微电网AT所的方式并入牵引供电系统。其次,综合高铁牵引网络分布特性及沿线风光分布情况,基于能源互联网技术,给出了“局部微电网、全国高铁微电网互联、区块链技术做监督、大电网做安全保障”的高铁新能源微电网的构建原则和基本框架,解决了传统微电网供电范围与高铁路网分布广的冲突。互联高铁新能源微电网间电能互传互济,有效平抑不稳定新能源带来的冲击,提高新能源利用率。高铁新能源微电网与沿线大电网相联,实现“自发自用、余电上网”,可保障高铁牵引供电安全,提高能源综合利用率。（3）基于安全约束的高铁新能源微电网定容模型研究首先,基于能源互联网技术,将牵引供电安全作为微电网定容模型的约束条件之一,采用多目标均衡优化理论,建立以牵引供电安全系数最大、成本最低、碳排放最少为目标的高铁新能源微电网定容模型。通过有效整合高铁线可用空闲土地面积、风光分布情况及相联高铁新能源微电网装机等资源,实现互联新能源微电网新能源装机及储能容量的优化配置,提高能源利用率,降低投资成本。其次,采用改进型量子遗传算法（IQGA）对模型求解,结果发现高铁牵引供电系统具有较好的新能源消纳潜力。（4）基于安全约束的高铁新能源微电网调度模型研究首先,以牵引供电安全、优先消纳新能源电力为指导,提出了高铁新能源微电网安全调度的基本原则;其次,根据牵引负荷特征,在牵引供电安全的约束下,对互联高铁新能源微电网牵引供电系统进行“源-网-车-储”多环节互动调节,采用多目标优化理论,建立以牵引供电安全系数最大、成本最低、碳排放最少为目标的高铁新能源微电网调度模型,可提高互联微电网各环节能量综合利用率、牵引供电质量和安全可靠性;最后,采用IQGA对模型进行求解,发现互联高铁新能源微电网的运行成本低于不互联模式。

卜银河[2]（2021）在《新配额制下高比例可再生能源消纳优化研究》文中认为中国已经宣布了面向2030年碳达峰和2060年碳中和的碳减排目标,这意味着在稳定推进煤电机组清洁化高效利用的同时,必须在未来十年内大幅提高可变可再生能源的装机比例、发电渗透率和消纳比重。2019年5月,中国发布了可再生能源电力消纳保障机制的新配额制,直接考核各省域年度可再生能源和非水可再生能源电力消纳量是否达到按分配消纳责任权重计算的责任消纳量,将作为电力调度机构按经济性最优或碳减排效果最优优化机组开停机计划和发电计划,和电力交易机构按同样的低碳和经济原则实现市场出清的重要约束条件。虽然强制配额政策下可再生能源消纳水平得到了基本保证,但高比例可再生能源的消纳仍需要高电力系统灵活性作为支撑。我国电源侧的不灵活燃煤火电机组占比高、可再生能源富集区的电网侧互联互通水平有限、需求侧响应和抽水蓄能等储能侧灵活性资源规模化效应不明显,源-网-荷-储的灵活性资源不足以支撑含高比例可变可再生能源的电力系统灵活性需求。通过多种灵活消纳措施提高电力系统灵活性已成为目前提高可再生能源并网消纳量的重要基础。（1）高比例可再生能源消纳优化模型构建及应用研究。以西北地区实际数据和HRP-38数据库为基础,通过提取西北地区电网结构和电源结构的特征,并充分考虑电力系统负荷和非水可再生能源出力的特性,搭建了具有电网节点结构复杂、机组数量多和可再生能源占比高等特点的实际案例场景。基于此,本研究以传统基于安全约束的机组组合（SCUC）和经济调度模型（SCED）为基础开发了适用于高比例可再生能源的消纳优化模型,适用于大规模机组组合、高比例可再生能源并网情景下一日运行优化决策的快速求解。进而构建了四类提升电力系统灵活性的灵活消纳措施情景,电网侧以提高省间输电能力和区外输电容量为代表,需求侧以提高负荷可灵活调节水平的需求侧管理为代表,电源侧以火电机组深度调峰改造为代表,评估了四种灵活消纳措施对西北地区高比例可再生能源消纳的影响。（2）新配额制下高比例可再生能源消纳优化模型构建。在高比例可再生能源消纳优化模型基础上,引入新配额制消纳责任权重的约束,并对其中非线性部分进行线性化,构建了基于调度运行优化的新配额制下高比例可再生能源经济消纳优化模型、低碳消纳优化模型以及经济与低碳双目标消纳优化模型。首先是以区域整体发电运行成本最小为优化目标、基于省域互联的单目标经济消纳优化模型;随后引入305台机组的碳排放参数,以区域整体总碳排放为目标,构建了基于省域互联的单目标低碳消纳优化模型,接着在约束方面进一步考虑38个节点间的线路传输容量和机组在各节点的分布限制,构建基于网架互联的单目标低碳消纳优化模型;最后基于区域整体碳排放和系统购电成本最低构建省域互联的经济与低碳双目标消纳优化模型,并对比展开新配额制下高比例可再生能源低碳消纳的案例分析。（3）新配额制下高比例可再生能源消纳优化模型应用研究——以西北地区为例。基于新配额制下高比例可再生能源消纳优化模型,以西北地区为模型应用场景,首先评估了新配额制对西北地区省域可再生能源经济消纳的影响,以及新配额制下四项灵活消纳措施对高比例可再生能源消纳的促进效果,并将其与新配额制实施前灵活消纳措施的效果作比较。随后分析了新配额制对低碳消纳的影响,并与经济消纳的结果作比较,结果表明当西北地区配额较低时,整体上以经济消纳为目标的优化模型结果具有成本优势且减排效果与低碳消纳接近,但当配额水平较高时,整体上以低碳消纳为目标的优化模型减排效果明显更优而增加的发电成本反而较小,此外还单独分析了区域内网架结构对低碳消纳优化结果的影响。最后对新配额制下经济与低碳双目标消纳优化结果进行了分析,与单目标低碳消纳相比,双目标权衡后,区域碳排放水平接近但消纳指标变劣,并且当风光可以平价上网时将出现较严重的限电情况。（4）新配额制下基于市场交易的高比例可再生能源消纳模型构建及应用研究。该部分研究首先基于确定性成本报价,构建了省域互联的日前电能量市场和日前辅助服务市场联合出清模型,以西北地区为案例,计及各省域间和区域整体主网架约束,讨论电能量和辅助服务市场联合出清对新配额制下促进高比例可再生能源消纳的影响。结果表明,双市场联合出清模型的消纳水平和区域整体发电成本介于经济调度和低碳调度模型之间,不同辅助服务需求规模下各省域弃电量和弃电率指标变化明显,而消纳量和消纳比重指标变化不大。随后进一步构建了考虑火电机组辅助服务市场报价不确定性的双市场鲁棒出清模型,得出了 305台机组在五类辅助服务市场和电能量市场的联合出清结果,并分析了报价对区域可再生能源消纳、辅助服务费用和碳排放的影响。本文在以上模型应用研究的基础上,提出新配额制下高比例可再生能源消纳优化的政策建议,新配额制下含高比例可再生能源的电力调度和交易提供决策支持。

杨蕙嘉[3]（2021）在《输电网项目视角下可再生能源消纳时空特征及驱动模型》文中指出随着能源发展变革的不断推进,以风能、太阳能为代表的可再生能源正逐步替代传统化石能源,成为实现健康可持续发展的重要选择。中国可再生能源资源禀赋丰富,电力作为可再生能源开发利用的主要方式,开发利用前景广阔,中国可再生能源产业及市场发展水平处于世界前列。但在可再生能源开发利用快速发展的同时,存在重开发轻消纳、省域发展不平衡不充分等问题,限制了可再生能源的跨越式发展。电网输电项目,尤其是特高压项目,在促进可再生能源大规模优化配置中有重要作用,是实现可再生能源大规模、高比例、高质量、市场化发展的重要基础设施支撑。“十四五”时期是推动我国能源清洁低碳绿色转型的关键窗口期。2020年中国提出了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和的目标。面对新形势要求,加快能源变革,以可再生能源为主导转变能源生产方式,以电为中心转变能源消费方式,以大电网互联转变能源配置方式,将有力推动构建以新能源为主体的新型电力系统,切实贯彻落实高质量发展战略。面对新形势下的问题与目标,探索实现可再生能源利用水平发展特征及区域协同具有重要意义。本文以电网输电项目建设时序模型为基础,以2015-2019年中国31个省域可再生能源开发利用为研究对象,开展可再生能源开发利用“格局-机理-模拟”的研究,定量刻画研究我国可再生能源消纳的时空格局特征与演化趋势,探讨省域的空间作用与驱动机制,并进行省域演化模拟。本文的主要研究内容及成果包括以下几个方面:（1）构建了中国跨省跨区输电项目空间权重矩阵模型。研究系统梳理中国区域电网与特高压项目的建设发展历程及电力输送特点,基于2015-2019年跨省跨区输电网项目建设投运时序数据,建立输电项目空间权重矩阵,研究其连通性时空演化特征,为后续省域电力经济分析提供基础工具。（2）分析了中国省域可再生能源开发利用格局及时空演化特征。运用空间计量经济分析工具,识别分析中国3 1个省域可再生能源资源禀赋、装机出力、电力消纳的时空分布与匹配特征;研究表明,开发利用格局均分布向东南方向偏移,开发指标呈扩散均衡特征,利用消纳指标呈集聚趋势。基于输电项目空间权重矩阵,研究省域可再生能源消纳水平的空间异质性与依赖性的时序发展特征;空间总体消纳格局由单核极化集聚向多极扩散演化,集聚地区由北部地区向西北地区和东北地区局部省份扩散。针对省域可再生能源消纳在输电项目联通关系下的四类特征,探讨各类型省域动态演化规律及转移路径;不同消纳类型的省域间存在6种转化关系,8条转化路径,各类型转化概率有显着差异,区域增长极的极化与溢出效应依赖电网项目关系在类型转化中发挥关键作用。（3）建立了基于输电项目联通的省域可再生能源消纳影响因素驱动分析模型。通过文献查阅和资料收集,本文从消纳环境因素、基础设施因素、能源结构因素和市场政策因素4个维度,识别分析用电增长率、新能源市场化交易等8个影响因素及其时空特征。基于输电项目空间权重矩阵,以2015-2019年31个省域的空间面板数据,从全国总样本、地区样本、阶段样本三个角度构建影响因素驱动机制分析模型,定量测度各影响因素对省域可再生能源消纳水平的直接效应与间接效应,分析省域内、外生动力作用机制及时空演化特征。结果表明,在输电项目联通关系下,省域经济水平、用电增长潜力、市场化交易因素在省域间具有良好的空间溢出效应,能够逐步发挥溢出驱动作用拉动消纳水平。（4）开展了省域可再生能源消纳动态演化模拟研究。基于电网输电项目联通关系下的省域可再生能源消纳格局特征、空间作用规律、省域消纳特征及其转移概率,设定自然发展与碳达峰政策两类发展情景,运用CLUE-S模型研究不同政策情景下到2025年、2030年省域可再生能源消纳特征的演化特征。两情景下各省域可再生能源消纳类型转移均表现为高值类型演化为主向低值类型演化为主,但在碳达峰情景设定下省域类型转化更为活跃,且低值类型演化起步较早。综合来看,沿“内蒙-华北”“西北-华中”方向继续向华中、华东地区延伸优化电网输电项目的规划布局,畅通并优化现有高消纳地区的拉动作用,培育并激活潜在增长极发展将促进省域可再生能源消纳水平提升。所建立的模型为合理规划省域可再生能源消纳政策提供可靠理论方法和决策工具。本文基于省域电网输电项目关系建模,以系统性、时序性的空间经济思维围绕省域可再生能源开发利用开展“格局-机制-模拟”研究,是对能源电力领域理论体系与实践应用领域的创新与补充。研究成果从电网项目和省域规划视角为可再生能源开发利用提供政策建议和研究工具,为制定可再生能源开发利用战略政策与电网输电项目规划布局提供理论与实证参考。

王珂珂[4]（2021）在《计及新能源的电力现货市场交易优化研究》文中指出能源是社会进步和人类生存的物质基础,随着能源资源约束日益加剧,绿色低碳发展成为我国经济社会发展的重大战略和生态文明建设的重要途径,我国亟需加快建设以可再生能源为主导的清洁低碳、安全高效的能源体系,实现“30·60”双碳目标。电力工业在现代能源体系中处于核心地位,在减少温室气体排放方面发挥着重要作用,应加大力度发展以风电、太阳能为代表的绿色电力。但由于中国风能、光能富集区与需求区逆向分布,市场在优化资源配置中的作用发挥不够充分,亟需完善新能源参与的电力现货市场交易机制,构建高比例新能渗透的电力现货市场交易决策支持方法,以实现资源有效配置,促进新能源消纳。鉴于以上考虑,本文从新能源参与对电力现货市场影响、新能源发电功率预测与电力现货市场电价预测、计及新能源的中长期合约与现货日前市场的衔接与出清机制、电力现货市场各阶段市场的衔接与出清机制、碳交易权市场与电力现货市场的耦合机制等多个方面展开研究。本文主要研究成果与创新如下:（1）对新能源参与对电力现货市场的影响进行研究,基于电力现货市场价格信号的复杂性,构建由三个模块构成的新能源对电力现货市场影响分析模型,包括基于数据统计的相关性分析、基于小波变换与分形理论的全部特征值分析与基于关键因素提取的相关性分析。以丹麦两地区现货市场的历史数据进行验证,证实新能源发电对于电价影响高于常规历史数据;基于小波变换分析与分形理论求得全部特征值方法,计算两地区分类准确率为分别为80.35%,82.30%,分类结果表明负荷、新能源发电量序列与新能源发电量占比分类错误率较高;通过关键特征提取的相关性分析结果,重要程度位于前三的因素均存在新能源发电相关因素。因此研究中仅考虑负荷等常规因素不足以支撑电力现货市场电价预测、交易匹配与出清问题的研究。（2）对电力现货市场中新能源发电功率与电价预测进行研究,构建基于完全集成经验模态分解（complementary ensemble empirical mode decomposition,CEEMD）与样本熵（sample entropy,SE）的数据预处理策略,基于和声搜索（harmony searchm,HS）算法优化的核极限学习机（kernel extreme learning machine,KELM）的混合新能源发电功率预测模型,基于相似日筛选与长短期记忆模型（long short-term memory,LSTM）的电力现货市场电价预测模型。针对非线性、非稳态的短期新能源发电功率预测,首先通过皮尔森相关系数筛选模型输入数据,减少数据冗余;而后,采用CEEMD-SE的组合数据预处理策略,对发电功率时间序列进行分解和重构,消除数据噪声,减少模型计算量;其次,采用HS-KELM模型对重构后的多个子序列进行建模预测,集成处理后得到最终的新能源发电功率预测值。基于CEEMD-SE-HS-KELM新能源发电功率预测模型具有更高的预测精度。针对电力现货市场电价预测,将新能源出力指标纳入电力现货市场电价预测中,首先采用CEEMD-SE对电价序列进行分解与重构;而后,构建基于随机森林（random forest,RF）与改进灰色理想值逼近（improved approximation ofgrey ideal values,IAGIV）的新能源出力影响量化模型,筛选出与待预测天数关联性较强的历史天作为输入集;其次,采用LSTM模型对重构后的多个子序列分别进行预测,基于CEEMD-SE-RF-IAGIV-LSTM预测模型对于电价序列的拟合效果较好,可为电力现货市场参与主体制定交易策略、现货市场出清撮合提供支撑,降低电力现货市场中的风险。（3）对计及新能源与中长期市场影响的现货日前电力市场优化模型进行研究。本文提出计及中长期合约电量分解与新能源参与的日前电力市场交易优化模型,首先构建考虑火电厂合约电量完成进度偏差的中长期合约电力分解模型,将分解得到的每日中长期合约电量作为约束引入日前市场的优化模型中,保证中长期合约电量物理执行;针对系统不确定性进行建模,在电力现货市场价格模拟中加入新能源渗透率,更精准地刻画能源参与对于电力现货市场的影响;构建新能源参与的日前市场多目标出清优化模型,利用模糊优选方法对多目标进行转换,较好地平衡经济性与节能减排目标;最后采用基于GA-PSO组合优化模型对构建模型进行求解。模型求解结果表明,本文构建的多目标优化函数能够在保证系统运行经济效益的基础上,实现环境效益最大化,达到节能减排的效果;同时随着新能源渗透率的增加,系统不确定性增加,常规机组的成交电量有所下降。（4）对计及新能源的日前市场与日内市场的衔接机制进行分析,并构建相应的出清优化模型。在日前市场与实时市场之间增加日内市场,以减少系统辅助服务成本、降低用于平衡间歇性、波动性新能源的化石燃料容量、灵活性资源配置与储能成本,以提高现货市场效率,更好的发挥市场对资源优化配置的作用。采用基于模型预测结果与误差分布函数结合的不确定性刻画模型,而后构建了基于拉丁超立方采样进行场景集生成法与改进谱聚类分析的场景集削减策略,能够选择出最具代表性的场景集。基于电力现货市场出清流程,将含有新能源较多的系统将引入日内市场,以减小实时市场的功率偏差,提高系统运行的经济性和稳定性,采用预测模型对新能源出力、电力负荷进行预测,结合预测误差分布函数刻画系统不确定性;构建日前市场和模拟日内市场联合出清优化模型,在各个日内市场考虑对应实时市场新能源偏差功率的不确定性、电价不确定性,建立各日内市场和模拟实时市场联合优化模型。（5）考虑到中国“30·60”双碳目标与宏观发展规划,本文构建一个基于STIRPAT模型碳排放影响因素分析与改进烟花算法（improved fireworks algorithm,IFWA）优化的广义回归神经网络（general regression neural network,GRNN）预测模型。基于不同的社会环境与政策环境,对碳排放影响因素进行模拟并设定,预测结果表示中国的碳排放总量将于2031年达到峰值。以此为基础分析现行政策下中国的碳减排压力,并进行相应的建设全国统一的碳交易权市场必要性分析。而后,基于电力市场和碳市场的建设现状,利用系统动力学模型进行碳交易对电力现货市场的影响分析,系统动力学模型分析结果证实电力市场价格与碳交易价格呈现正相关关系;最后,基于对于碳交易对电力市场作用机理的分析,提出碳交易机制与电力现货市场机制协同建设建议。

刘燕[5]（2021）在《智能电网下充电站优化运营模型及决策支持系统研究》文中指出近年来,随着我国绿色低碳发展战略的实施,电动汽车充电站的建设与运营倍受关注。智能电网双向高速的数据通信系统,使充电站的运营与电网、充电网络和不同发电厂具备了动态协同运行的条件,充电站又联动电动汽车,让电动汽车、智能电网与充电站成为联动体,充电站优化运营决策拓展为多系统协调优化的综合决策问题。本文梳理了充电站运营面临的问题,提出并构建了包括优化运营的充电站选址、用户充电决策行为、引导电动汽车有序充电和提升风力发电消纳等多个决策模型,并设计了相关决策支持系统的框架。为提升充电站综合运营目标与效率提供决策工具,为政府制定充电服务产业激励政策提供理论依据。本文在深入分析充电站优化运营决策现状研究的基础上,充电站作为电能综合调度枢纽,充电站调度供需两侧电网、电动汽车用户电能资源,围绕充电站供需两侧协同调度与优化决策问题开展研究。首先从优化运营角度布局充电站选址提升设备利用效率。其次分别从预测负荷、管控负荷、调用负荷三个层面挖掘充电站供需两侧可调度的资源,逐层优化充电站运营的综合效率,综合运用鲁棒优化、优化理论、预测理论等理论,进行了优化运营模型群的构建和算例求解。然后,从充电服务供需侧匹配、支撑技术和政策激励三方面进行充电站运营机制设计。最后基于上述研究进一步细化研究了充电站运营决策支持系统。以期为充电站运营带来经济效益和社会效益,解决充电服务供需实时匹配、提升设备利用率、协同电网消纳规模化风力发电等问题。本文的主要工作和创新成果如下:（1）基于大量文献的查阅对我国充电站建设运营项目的发展现状进行分析。研究智能电网与充电站运营交互作用,归纳了我国近年来针对充电站建设运营各类优惠补贴政策;从经济、技术角度分析充电站建设运营现状,展望其发展趋势。结合本文研究的内容探讨充电站优化运营待解决的决策问题。（2）构建基于鲁棒优化方法的充电站选址模型。从充电站优化运营角度根据城市路网产生的不确定的充电需求进行区间限定,分析电动汽车接受充电服务的排队现象,增加充电站负荷能力作为模型的递进约束条件。设计算例验证了选址方案的合理性,优化建站数量与站内设备配置。该模型为充电站优化运营提供合理选址的决策。（3）构建充电站运营系统优化决策模型群。从精准解析充电需求、管控充电过程、协助电网调度提高风电消纳三个方面构建优化决策模型,用户充电决策行为模型、电动汽车有序充（放）电控制模型、充电站协同电网消纳风电模型,将充电站优化运行策略与电动汽车充电需求、充电过程、风电消纳进行多系统协同优化。充电站的多系统综合优化充分利用了充电站调度各类资源的能力,完善充电站优化运营决策,充电站与智能电网调度协同实现电能高效配置。（4）充电站优化运营机制研究。从充电服务供需侧匹配、供需调度、激励政策和市场博弈四方面构建可持续发展的充电站运营机制。通过建立高效供需调度,将精确预估需求侧充电负荷和快速供给侧分层调度实现充电服务供需侧匹配;分析支撑充电服务供需匹配的关键技术;利用需求侧优化电价、参与辅助服务、扩大负荷响应、推动电力市场建设等激励政策;分析市场博弈下充电站运营中各个主体的市场地位、经济策略、权益。为制定可持续发展的充电站运营机制建设提供依据和帮助。（5）进行充电站优化运营决策支持系统设计。将上述优化运营模型群引入到充电站优化运营决策支持系统中的模型库设计,以充电站运营的系统需求、业务流程和优化决策为基础,搭建充电站优化运营决策支持系统。该系统作为连接智能电网、电动汽车用户和可再生能源发电厂的充电站综合电能管控与调度的运营决策平台,集成了运行数据查询和在线监测功能、历史数据统计分析功能、运行调度及协同电网管控功能、综合优化决策功能为一体,实现了为充电网络优化运营决策实施提供平台支持。运用大数据处理和云计算技术构建充电智能服务平台,对充电站运营中的多类数据进行融合与挖掘,为电网、电动汽车用户、充电站以及参与充电站运营的各个主体提供优化决策支持。本文旨在从整体上提高充电站运营的实效性,完善充电站多系统综合优化的管控和调度措施,搭建充电站优化运营决策支持系统。本文是对现有智能电网下充电站优化运营的理论补充,为我国充电站协同智能电网、用户、充电服务平台运营的发展提供了理论依据。

王永华[6]（2021）在《经济转型背景下的中国智能电网运营优化研究》文中研究指明中国正处在以“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念实施的现代经济体系构建的关键转型期,经济增长速度明显放缓,产业结构优化和新动能培育效应凸显。在此背景下,中国智能电网运营状态如何,是否能够更好地适应新发展理念实施过程中经济转型发展引起的新电能服务需求,新的电能供应需求对原有的智能电网建设提出哪些新的发展方向,电网企业如何更好地提高运营效率以达到满足用户更高质量电能供应的需求?回答这些问题,需要对中国现阶段电网企业的运营状态进行综合评估基础上,识别现阶段经济转型发展的新需求特性规律变化,进而提出未来加速智能电网建设和电网企业提升运营效率的优化建议与发展对策具有重要的实践价值,也对未来电网企业在高质量发展中提升运营效率提供科学参考。基于此,本论文开展的主要研究工作如下:（1）根据国家智能电网发展规划和十四五发展目标,立足性能、信息传递速率、环保程度及效益等层面来建立健全智能电网企业运营状态综合评价指标体系,利用TOPSIS—ANP—熵权组合评价模型,对2018年28家省级电网企业智能电网运营绩效进行了综合评估。结果发现:基于各个地区经济发展的差异,为此智能电网在国内的普及程度也呈现出不均衡态势,东部与西部之间的智能水平差异明显,前者要略高于后者,因此未来如何更好的挖掘中东部地区电网企业的运营发展潜力,更好地加速其向更高质量的智能电网布局以及提升自身运营绩效是国家智能电网布局中的重要内容,同时,西部省级电网智能化发展水平和运营效率,也是中国智能电网建设“补短板”中的重要内容,也是国家落后地区通过电网智能发展运营高质量发展带动其社会经济发展实现“追赶效应”提供契机。（2）根据国家转型发展的典型特征分析,识别未来中国智能电网发展中的主要转变方向,分析其对电网运营状态可能带来的直接或者间接影响效果。首先,以国家绿色发展转型背景和碳达峰2030、碳中和2060年“双碳目标”约束下的清洁能源替代发展对智能电网企业运营带来的影响效果分析,以分布式电源对电网网架规划带来的影响为典型情景进行了具体分析。其次,选取城市电网智能化发展中网格化发展对电网运营规划布局可能带来的影响进行分析;第三,选取智能化发展对电网企业运营效率的影响进行了详细分析,为提升经济效益提供了方向。结果发现:分布式电源发展将通过电网稳定性、可扩展性、满足灵活性需求等路径对电网运行效果产生影响,采用遗传算法对西北地区分布式电源接入产生的网架影响进行了实证检验;以某局域网为样本,通过负荷特性互补、站间互济的配电网规划思路,并利用蚁群算法和分支线组合方法进行优化求解,验证了网格化方法通过精准预测、合理分区和主辅网配合方式,为用户提供更高质量电能的同时,也提升电网企业的运营绩效水平。（3）根据上述结论,从企业内部运营和外部满足需求两方面提出中国加速智能电网发展和提升运行绩效的优化方向。首先,详细分析现阶段智能电网运营中的投入产出效率,通过国内外对比以及运行状态的多维度比较,识别资产效率效益不高的原因,提出精准化规划、标准化建设、精益化运维等方向下的智能电网企业效益提升路径,以及应用物联网、需求侧响应、自动化、大数据等技术手段,提升用户交互服务质量,支撑运营效率提升。其次,根据电动汽车和分布式电源等快速发展情景下,电力用户行为的新特点,用电行为改变规律等分析,识别用户行为对电网负荷特性的影响机理,并根据模型测算结论,预判电动汽车对电网负荷的多重直接和间接影响效果,为加速电网布局和提升用电质量提供科学参考。论文的主要创新点如下:（1）从安全可靠、信息交互、智能高效、绿色环保和经济效益五个维度构建智能电网企业运营状态综合评价指标体系,进一步构建TOPSIS—ANP—熵权组合评价模型对中国28家省级智能电网企业2018年运营绩效进行了综合评估,为识别处当前智能电网企业运营中的“短板”因素和区域进行了详细识别,为后期加快智能电网补短板和优化对策研究提供了依据。（2）通过构建改进遗传算法模型,在增加智能电网的经济性和可靠性方面有着相当积极的价值与意义。引入考虑分布式电源的网供负荷分析方法,按照蚁群算法和提出的分支线组合求解算法进行自动布线,最终拟定出能够符合地方发展需要的、成本更为低廉的线路投资方案及成本策略,对于网格化优化城市配网规划具有科学的参考意义和价值。（3）以中国现阶段经济转型发展为背景,对“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念实施过程中对经济系统产生的显着影响为约束条件和发展契机,以中国经济在实现高质量转型中的电网企业智能化发展中的运营状态为研究对象,通过对运营状态评估、经济转型的电网智能化发展的新需求以及运营优化的优化方向等详细分析,提出未来加快中国电网智能化发展布局优化和提升运营绩效水平的政策建议,为中国实现智能电网的高质量发展提供科学参考。

刘沆[7]（2021）在《气电耦合虚拟电厂运营优化及风险评价模型研究》文中进行了进一步梳理随着化石能源的持续开发全球大气二氧化碳排放量达到历史最高水平,排放强度逐年上升,对未来世界的可持续发展带来了严重挑战。传统虚拟电厂应用项目普遍存在能源结构单一、参与市场不足、能源耦合关系稀疏和新型负荷缺失等显着问题,导致传统虚拟电厂的运行稳定性差、经济效益低、风险管理难度大。在此背景下,气电耦合虚拟电厂的概念逐步成为未来分布式能源发展应用的一个重要技术方式,通过进一步聚合电转气装置（P2G）、燃气锅炉等气电转换设备,使得分布式可再生能源机组的利用效率得到提升,减少了出力不确定性对系统稳定、经济运行的影响。然而,当前气电耦合虚拟电厂的运行控制及市场运营研究还较为缺乏,无法有效协调多类型灵活性资源并入虚拟电厂,支撑气电耦合虚拟电厂的调度优化及市场运营决策。基于此,亟需计及多重不确定性、电动汽车特性及综合需求响应特性展开对气电耦合虚拟电厂运营优化及风险评价,以便为多类型分布式能源、可控负荷、电转气耦合设备等灵活性资源参与虚拟电厂调度提供强大动力,有效支撑电力系统与虚拟电厂的协同运行,提高虚拟电厂的经济效益与运行效率。第一,基于气电虚拟电厂的研究现状和相关理论,阐明了本文所研究气电虚拟电厂运营优化研究的理论和应用价值。首先,围绕气电耦合虚拟电厂的基本概念、发展过程和主要类型阐述了气电耦合虚拟电厂的基础理论;其次,为了实现供给侧多能互补和负荷侧综合互动的运行目标,从形态特征、结构特征、技术特征和应用特征四个方面对气电耦合虚拟电厂的运营运行特征进行了详细分解;再次,基于气电虚拟电厂多种能源主体的复杂结构及相互关系,梳理了气电虚拟电厂参与外部能源市场的类型和运营优化模式及内部各类能源形式和设备的协同运行模式;最后,针对国内外虚拟电厂应用项目进行了现状分析与经验总结,并指出对气电虚拟电厂经验启示,为本文后续章节开展相关研究奠定扎实的理论基础。第二,基于可再生能源出力、负荷的不确定性以及能源价格波动对气电虚拟电厂运营优化带来的风险,建立了计及多重不确定性的气电耦合虚拟电厂运营优化模型。首先,分析了气电虚拟电厂内部分布式可再生能源出力、负荷需求、碳排放权价格及能源电力价格的不确定性,采用概率分布模型对上述不确定性因素进行了建模;其次,构建了以系统经济效益最优、碳排放最小为目标的计及多重不确定性的气电耦合虚拟电厂运营优化模型,并提出了改进捕食遗传算法的求解算法和具体的计算流程;最后,选取北方某气电虚拟电厂为例,设置了六种不同情景进行了对比研究,验证了在计及内外部多重不确定性下气电耦合虚拟电厂更具有市场竞争力,能够实现经济效益和环境效益的共赢。第三,基于电动汽车特性及耦合设备运行特性对系统运行的影响,建立了计及电动汽车特性的气电耦合虚拟电厂运营优化模型。首先,对电动汽车运行特性及可与电动汽车耦合运行的虚拟电厂相关设备特性进行了研究,设计了考虑电动汽车特性的气电耦合虚拟电厂运行结构;其次,以气电虚拟电厂在日前能量市场中的运营收益最大化为目标,构建了计及电动汽车特性的气电耦合虚拟电厂运营优化模型;然后,考虑了运营优化模型的非线性、多维度问题,为了提高粒子群算法存在收敛速度、计算精度,避免早熟的问题,提出了基于Tent映射的改进混沌优化算法,以及具体的计算流程;最后,选取某工业园区进行实例分析,并对四种情景下的系统收益进行了优化求解,得到了气电虚拟电厂各设备在运行日各时刻的优化出力方案,证实了考虑电动汽车充放电特性并将其与P2G设备引入气电虚拟电厂可显着提升系统收益。第四,基于虚拟电厂参与需求响应的交易机制和需求响应特性分析,建立了计及综合需求响应特性的气电虚拟电厂运营优化模型。首先,分析了气电虚拟电厂参与需求响应的交易机制和需求响应负荷特性,设计了气电虚拟电厂参与综合需求响应的总体框架;其次,以气电虚拟电厂收益最大化为目标,根据各耦合设备出力交换功率和多能源需求响应的互动关系,考虑可控负荷、电力网络、热力网络、天然气网络及能源耦合、存储设备等约束,构建了气电虚拟电厂参与综合需求响应的运营优化模型;然后,针对综合需求响应中各种能源的价格存在不确定性,在原模型基础上引入了均值-方差模型,实现了气电虚拟电厂效益最大化并降低了不确定性带来的风险;最后通过算例和多情景对比研究,结果表明了虚拟电厂参与综合需求响应相比于传统需求响应能够获得更高的效益。第五,基于气电耦合虚拟电厂参与多种能源市场交易中面临内外部多方面风险因素的影响,建立了考虑气电虚拟电厂参与市场运营的全流程风险评价模型。首先,从多重不确定性、电动汽车特性及综合需求响应特性三个方面,深入分析了不同特性对气电耦合虚拟电厂造成的风险影响;其次,结合气电虚拟电厂的运行结构和特点,多维度考虑了外部政策、参与主体、耦合技术、运营交易、信用管理5个方面,设计了包含29个风险评价指标的气电耦合虚拟电厂风险评价指标体系;然后,在熵权-序关系赋权法和云模型解决不确定性评价信息的优点基础上,构建了基于熵权-序关系法改进的云模型风险评价模型;最后,针对四种场景下的气电虚拟电厂进行算例分析,对比研究了不同场景及不同评价模型的评价结果,验证了所提出模型的有效性和优越性。

吴静[8]（2021）在《分布式资源聚合虚拟电厂多维交易优化模型研究》文中研究说明化石能源的大规模利用在推动我国经济高速发展时,也加剧了能源与环境间的矛盾,可再生能源的高效利用成为能源结构优化的主要方向及可持续发展的重要支撑。为了进一步合理化能源结构、探索市场对资源配置的决定性作用,我国新一轮电力体制改革将充分发挥市场化功能,建立公平合理、竞争活跃的电力市场,挖掘发电侧多源竞争活力。而分布式可再生能源具有单体容量小、地域分散、出力波动的特点,增加了电网统一调度的难度,也为配网运行带来风险。因此,实现对分布式资源的聚合管理,提高可再生电力的消纳水平与市场竞争水平是未来分布式可再生资源发展的重要基础。基于此,本文结合虚拟电厂技术,聚合多分布式资源进行运行优化建模,同时,结合我国电力市场化改革路径,对虚拟电厂参与中长期电力市场、日前市场及日内-实时市场等进行交易优化建模,并基于我国未开展电力现货市场运行地区的实际情况,对虚拟电厂参与辅助服务市场交易进行了建模分析,从而形成了对虚拟电厂参与多级电力市场交易下的优化研究。本文的主要研究内容如下:（1）梳理了虚拟电厂的基本概念、特点、典型项目模式及类型功能。首先对虚拟电厂的定义及特点进行了详细介绍,分析了虚拟电厂的典型结构。其次,从国内和国外两方选取典型虚拟电厂项目展开研究,选择了德国、欧盟等国外虚拟电厂典型项目分析其结构及供能,同时结合上海、冀北、江苏及天津的虚拟电厂项目,总结了我国典型虚拟电厂项目的实施内容及突出效益。最后,总结虚拟电厂类别,提出虚拟电厂参与电力市场交易的主要可行路径,为后续章节虚拟电厂电力交易优化模型构建的研究做出铺垫。（2）提出了考虑“电-气”互转的虚拟电厂低碳运行优化模型。首先,结合“碳减排”的政策导向,考虑引入P2G技术后虚拟电厂中的能源流向,提出接入“P2G”设备的虚拟电厂结构。其次,结合虚拟电厂中的能量流向及初步测算,引入碳交易以实现碳原料的充分供给,基于“零碳排”目标及经济性目标,构建考虑“电-气”互转的虚拟电厂多目标运行优化模型。最后,设置多情景分析引入P2G设备的虚拟电厂运行方案,并进一步分析了碳交易价格对虚拟电厂运行影响的价格传导影响机理。（3）提出了中长期市场交易下虚拟电厂的交易策略。首先,分析了我国电力市场的两种模式,总结了中长期市场下的交易品种和交易方式;其次,梳理了目前市场中中长期合约电量分解的相关规则,提出固定电价合约与差价合约机制下虚拟电厂的收益模型;然后,结合可再生能源配额制及绿色证书交易机制,构建了计及可再生能源衍生品的虚拟电厂中长期合约交易优化模型;最后,在综合绿证交易、合约交易及各单元出力成本的基础上,计算不同可再生能源出力情景下虚拟电厂在集中式电力市场交易规则和分散式电力市场交易规则下参与中长期市场合约交易的收益。（4）提出了日前市场下虚拟电厂的交易优化模型。首先,建模分析了虚拟电厂参与日前市场交易的不确定性来源;其次,提出日前市场中虚拟电厂出力的不确定性综合模型,从发电预测方面进行预测方法的优化改进,构建了基于EEMD-CS-ELM方法的风光出力预测模型,并结合CVaR理论,构建基于预测方法优化与CVaR的虚拟电厂日前市场交易优化模型;最后,选取典型地区对进行算例分析,验证了改进预测方法的有效性和模型的可实现性。（5）提出了基于主从博弈的虚拟电厂三阶段交易优化模型。首先,分析日前市场、日内市场与实时市场的关联耦合关系,提出虚拟电厂可在日内交易中通过博弈达到优化均衡。其次,结合日前、时前、实时三个阶段,以虚拟电厂收益最大的目标,考虑不同阶段下的收益构成,分阶段构建相关优化模型。最后,参考北欧地区丹麦市场2020年4月的现货市场交易数据,设计进行虚拟电厂的市场交易算例,以验证所构建的三阶段交易优化模型的有效性。（6）提出了基于信息间隙决策理论的虚拟电厂辅助服务交易优化模型。首先,结合P2G技术与调峰补偿机制的联合优化,提出参与调峰辅助服务市场的含P2G虚拟电厂的交易路径及内部物理模型;其次,考虑市场交易中的负荷不确定性,分别以不考虑负荷不确定性及考虑不确定性两种前提条件下提出虚拟电厂的交易优化模型;最后,结合拉丁超立方抽样场景生成法和距离测算场景削减法,处理源侧不确定性,联合多目标粒子群算法、帕累托最优解筛选模型和模糊理论对所提模型进行求解,并设计算例进行多情景分析。

武昭原[9]（2021）在《高比例新能源电力系统灵活运行的市场机制设计研究》文中研究表明随着碳中和、碳达峰目标的提出,构建以新能源为主体的新型电力系统已成为未来能源电力的发展形态,高比例新能源接入使系统净负荷（负荷减去新能源出力）曲线波动性和不确定性大幅度增强,对电力系统灵活性提出了新挑战。目前我国已从技术层面投入大量资金进行灵活性改善,但仅从技术层面难以充分发挥资源灵活性价值,需要合理的市场机制激活系统灵活性潜力。然而,电力市场设计之初并没有考虑到现如今大规模新能源的接入与迫切的灵活性需求,已有的市场设计缺少对灵活性价值合理的量化评估方式,难以发挥有效的激励作用。另一方面,不同于国外成熟电力市场,我国正处于现货市场建设初期,市场发展具有一定的特殊性,未来较长一段时间将处于“计划-市场”双轨制。为此,本文针对提升电力系统灵活性的市场机制设计开展研究,初步构建了适应高比例新能源电力系统灵活运行的市场机制设计理论架构,包括灵活性资源的价值量化方法、适应新能源电力系统灵活运行的平衡市场结算机制、保证灵活性资源充裕性的容量补偿机制、以及促进灵活性资源跨区优化配置的收益分配方法,旨在探索适应我国新型电力系统灵活运行的市场机制。针对不同特性灵活性资源所提供的灵活性价值难以统一量化这一难题,本文聚焦系统平衡成本,将市场成员的灵活性价值统一通过平衡成本的变化来体现,即该市场成员投入运行前后相应平衡成本或不平衡结算费用的变化。选取具有灵活调节能力的光热电站这种新型灵活性资源,研究光热电站对不确定和波动性风电的灵活调节作用,提出了光热发电与风电联合优化运行模型以及考虑灵活性价值的收益分配机制,理论证明该收益分配机制满足个体理性、收支平衡、社会福利最大化等性质,能够激励市场成员提供灵活性,有利于充分挖掘系统各环节的灵活性潜力。针对集中体现灵活性资源对波动性新能源调节价值的平衡市场机制设计,利用基于主体的建模方式构建了考虑个体行为与市场机制交互作用的平衡市场仿真模型,揭示异质性市场主体的“有限理性”行为与平衡市场机制之间的交互作用;并从主体层和市场层两个维度构建市场运行评价指标体系,提出了基于多属性决策的平衡市场机制综合评价方法。利用我国典型市场参数仿真分析,结果表明所构建的平衡市场结算机制能有效规范市场成员行为,揭示系统真实平衡成本,保障新能源电力系统的灵活高效运行。针对保证灵活性资源中长期充裕性的容量补偿机制,考虑到在以新能源为主体的新型电力系统中,火电机组将逐步从发电主体转换为调节性电源,更多地体现为容量充裕性价值,选取火电机组为研究对象,提出了考虑火电机组决策行为及与现货市场运行交互的容量优化补偿机制的双层模型。所提出的模型通过小时级高精度的电力市场运行模拟,能精准量化火电机组对系统运行的灵活性价值,并相应给出火电机组的最优容量补偿价格,有助于保障未来新能源电力系统灵活性资源的充裕性。针对促进灵活性资源在更大空间优化配置的跨区电力市场,分析了不同区域平衡市场模式下的合作剩余来源以及对原有各区利益分配格局的影响,提出了考虑各区灵活性贡献的灵活性资源跨区平衡价值分配方法,所提的收益分配方法在提升跨区平衡市场效益的同时,尽可能保证原有的利益分配格局,有助于多区域市场间灵活性资源共享、互利共济。针对新能源电力系统灵活高效市场运营问题,本文提出了灵活性资源价值量化评估模型;基于我国电力市场化建设情况,从时间、空间两个维度构建了确保电力系统运行灵活性的平衡市场、容量补偿以及跨区市场机制,为促进市场成员发挥灵活性价值以及考虑个体决策与灵活性市场交互的市场机制设计提供了模型和方法。以期为我国新型电力系统灵活运行及灵活性资源市场化运营提供理论和方法支撑。

丛野[10]（2021）在《与电力现货市场协同的输电定价理论与方法研究》文中进行了进一步梳理我国的新一轮电改将“有序推进电价改革,理顺电价形成机制”作为“形成主要由市场决定能源价格的机制”这一目标的重点任务之首。输电价格作为电价的重要组成部分,其价格水平与结构不仅影响终端电价水平,还会与电力现货市场价格相互协同、相互掣肘,共同影响市场交易价格乃至资源的优化配置。因此,电力现货市场环境下的输电价格体系设计和机制选择需要与电力现货市场价格机制协同,在保障输电成本公平分摊的同时,共同促进市场竞争的公平与效率。然而,我国新一轮输配电价改革先于现货市场建设,输电价格机制和电力现货市场价格形成机制缺乏统筹设计和协同。欧美等电力现货市场先行国家虽存在着输电价格机制与电力现货市场价格形成机制协同的、各具特色的实践,但相关的学术研究少见,难以为我国的电价改革提供理论指导。为此,本文在“与电力现货市场价格机制协同”的核心理念引领下,以促进成本公平分摊,提高电力现货市场竞争公平与效率为问题导向,构建了“影响机理分析—协同机制研究—定价模型设计”的研究框架;借助电力现货市场仿真模型等分析工具,针对我国电力现货市场机制下的输电价格体系和输电价格形成机制,进行系统、深入的理论研究,为建立、健全我国电力现货市场环境下的输电价格体系与定价机制提供理论支撑。本文主要创新性研究工作归纳如下:（1）提出了计及电力现货市场竞争公平与效率的输电定价机制量化评价方法,揭示了输电价格影响电力现货市场竞争公平与效率的机理,验证了二者存在协同关系。从分析电力现货市场竞争公平与效率的内涵出发,研究输电价格对电力现货市场竞争公平与效率的影响机理,建立评价输电价格机制对电力现货市场竞争公平与效率影响的指标体系。为实现评价指标的计算,论文提出了基于“电源投资时序及选址预测模型”、“基于电力需求弹性系数的节点负荷增长模型”以及“计及输电价格的电能量现货市场生产成本仿真模型”等的评价指标计算方法。（2）以共用网络输电价格机制与电力现货市场价格形成机制协同为核心,提出与电力现货市场协同的分区输电定价机制优化设计模型。从电能量现货市场价格与输电价格在提供位置信号的协同机理研究出发,采用电能量现货市场生产成本仿真方法,分析单时段/多时段、环网/辐射网、阻塞/无阻塞系统环境下电能量现货市场价格形成机制与输电定价机制在提供位置信号方面的协同关系,明确应用分区输电定价机制的条件;结合（1）中提出的公平性评价指标,提出基于“基于粒子群算法的分区输电定价机制设计双层优化模型”的关键核价参数优化方法。（3）以价格结构协同为核心,提出基于数据驱动的发电厂标杆接入价定价模型。从促进接入价与共用网络输电定价机制协同出发,提出不同接入价回收模式和定价方式的选择方法;结合发电厂接入工程的特点,提出基于“核价标杆的选择”、“分档价格的优化”和“回收年限的选择”等三个维度的标杆接入价机制设计方法。在“核价标杆的选择”中,提出单位公里和单位兆瓦公里输电线路投资标杆;在“分档价格的优化”中,设提出数据驱动的分档接入价优化定价模型;在“回收年限的确定”中,应用经营期方法,通过调整回收年限的方式降低同组内标杆接入价产生的交叉补贴问题。（4）以价格形式协同为核心,提出面向电力现货市场的专项工程两部制输电价格双层优化模型。从经济学理论和电力现货市场竞价原理出发,分析专项工程电量输电价格对跨省区电力交易产生的社会总福利,以及受端电力现货市场竞争效率的影响;建立基于一维搜索算法的专项输电工程两部制电价双层优化模型,以此确定两部制电价中通过电量电价回收专项工程年准许收入的比例之上限。论文上述研究成果可为电力现货市场环境下我国输电价格体系的设计、输电价格机制的选择提供理论与方法指导,通过输电价格机制与电力现货市场价格机制的协同,促进输电成本公平分摊,提高电力现货市场竞争的公平与效率。

### 二、加强区域电网建设 实现资源优化配置（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、加强区域电网建设 实现资源优化配置（论文提纲范文）

#### （1）高铁新能源微电网规划定容及调度优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

1.2.2 实际意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 高铁供电安全研究现状

1.3.2 新能源发电并入牵引供电系统研究现状

1.3.3 基于能源互联网的微电网定容研究现状

1.3.4 基于能源互联网的微电网调度研究现状

1.4 研究思路及主要研究内容

1.4.1 研究思路

1.4.2 主要研究内容

1.5 创新点

第2章 高铁新能源微电网及相关基础理论

2.1 高铁供电理论

2.1.1 高铁供电系统基本架构

2.1.2 牵引供电原理

2.2 高铁新能源微电网牵引供电

2.2.1 可行性及必要性

2.2.2 高铁新能源微电网牵引供电的特殊性

2.2.3 重点研究内容

2.3 相关理论基础

2.3.1 牵引供电安全理论

2.3.2 定容优化理论

2.3.3 调度优化理论

2.3.4 多目标优化理论

2.4 本章小结

第3章 高铁新能源牵引供电安全性测度方法研究

3.1 高铁新能源牵引供电安全性测度的重要性

3.2 风险识别

3.2.1 历史电力机车故障分析

3.2.2 新能源发电并网的影响

3.2.3 风险因子

3.3 高铁新能源牵引供电安全性测度

3.3.1 高铁新能源牵引供电安全测评体系

3.3.2 高铁新能源牵引供电安全系数

3.4 本章小结

第4章 高铁新能源微电网规划方法研究

4.1 新能源发电并入牵引供电系统的并入方式

4.1.1 特征分析

4.1.2 并入方式的选取

4.2 高铁新能源微电网的构建原则

4.3 高铁新能源微电网的基本架构

4.4 建立高铁新能源微电网的核心技术

4.4.1 能源互联网技术

4.4.2 区块链技术

4.5 本章小结

第5章 基于安全约束的高铁新能源微电网定容模型研究

5.1 高铁新能源微电网定容主要相关因素分析

5.1.1 新能源发电预测

5.1.2 牵引负荷预测

5.2 “源-源-储”互动调节机制

5.3 基于安全约束的高铁新能源微电网定容模型

5.3.1 MOPEC模型框架

5.3.2 目标函数

5.3.3 约束条件

5.4 基于改进型量子遗传算法求解

5.4.1 量子遗传算法基本原理

5.4.2 改进型量子遗传算法基本原理

5.4.3 改进型量子遗传算法流程

5.5 算例仿真

5.5.1 输入数据

5.5.2 参数设置

5.5.3 结果分析

5.6 本章小结

第6章 基于安全约束的高铁新能源微电网调度模型研究

6.1 高铁新能源微电网调度的基本原则

6.1.1 高铁“源-网-车-储”多环节互动机制

6.1.2 情景分析

6.2 基于安全约束的高铁新能源微电网调度模型

6.2.1 目标函数

6.2.2 约束条件

6.2.3 模型求解

6.3 算例仿真

6.4 本章小结

第7章 高铁新能源微电网综合效益评价模型研究

7.1 高铁新能源微电网综合效益评价指标体系

7.1.1 评价指标体系构建原则

7.1.2 评价指标体系的构建

7.2 高铁新能源微电网综合效益评价模型基本理论

7.2.1 模糊神经网络

7.2.2 模糊神经网络原理

7.3 高铁新能源微电网综合效益评价模型

7.3.1 模型的构建

7.3.2 模型评价过程

7.4 算例仿真

7.4.1 数据预处理

7.4.2 模型求解

7.4.3 结果分析

7.5 本章小结

第8章 结论与展望

8.1 研究结果与结论

8.2 展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （2）新配额制下高比例可再生能源消纳优化研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 问题的引出及研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 可再生能源消纳影响因素研究

1.2.2 可再生能源配额制研究

1.2.3 基于系统优化理论的可再生能源消纳研究

1.2.4 基于多尺度电力市场的可再生能源消纳研究

1.3 主要研究内容和创新点

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 主要创新点

1.3.3 研究技术路线

第2章 新配额制下高比例可再生能源消纳相关理论基础

2.1 可再生能源消纳的电力系统灵活性基础

2.2 基于新配额制的可再生能源消纳优化研究

2.3 基于系统优化理论的可再生能源经济消纳优化方法

2.3.1 电力系统优化理论基础

2.3.2 基于SCUC和SCED的市场出清模型

2.3.3 不确定性问题的优化方法

2.4 基于多尺度电力市场交易体系的可再生能源消纳

2.5 本章小结

第3章 高比例可再生能源消纳优化模型及应用研究

3.1 高比例可再生能源消纳优化模型

3.1.1 目标函数

3.1.2 约束条件

3.2 西北地区案例介绍

3.2.1 数据库来源

3.2.2 电网结构相关参数设定

3.2.3 电源结构相关参数设定

3.2.4 负荷特性相关参数设定

3.3 高比例可再生能源灵活消纳措施情景设定

3.3.1 电网侧灵活消纳措施情景设定

3.3.2 需求侧灵活消纳措施情景设定

3.3.3 电源侧灵活消纳措施情景设定

3.4 高比例可再生能源灵活消纳措施经济效果评估

3.4.1 电网侧灵活消纳措施效果评估

3.4.2 需求侧灵活消纳措施效果评估

3.4.3 电源侧灵活消纳措施效果评估

3.5 本章小结

第4章 新配额制下高比例可再生能源消纳优化模型

4.1 新配额制的内涵

4.2 新配额制下高比例可再生能源经济消纳优化模型

4.2.1 模型构建

4.2.2 参数设置

4.3 新配额制下高比例可再生能源低碳消纳优化模型

4.3.1 模型构建

4.3.2 参数设置

4.4 新配额制下高比例可再生能源经济与低碳双目标消纳优化模型

4.4.1 模型构建

4.4.2 参数设置

4.5 本章小结

第5章 新配额制下高比例可再生能源消纳优化模型的应用研究

5.1 新配额制下高比例可再生能源经济消纳的量化分析

5.1.1 新配额制对经济消纳的影响

5.1.2 新配额制下灵活消纳措施效果对比

5.1.3 新配额制实施前后灵活消纳措施效果对比分析

5.2 新配额制下高比例可再生能源低碳消纳的量化分析

5.3 新配额制下高比例可再生能源低碳消纳和经济消纳对比分析

5.4 新配额制下的经济与低碳双目标消纳的量化分析

5.5 本章小结

第6章 新配额制下基于市场交易的高比例可再生能源消纳优化模型及应用研究

6.1 新配额制下基于市场交易的高比例可再生能源消纳优化模型

6.1.1 基于确定性成本报价的电能量和辅助服务市场联合出清模型

6.1.2 基于不确定成本报价的电能量和辅助服务市场联合出清模型

6.2 新配额制下西北地区高比例可再生能源市场化消纳结果分析

6.2.1 基于确定性成本报价的双市场联合出清结果分析

6.2.2 基于不确定成本报价的双市场联合出清结果分析

6.2.3 市场化消纳优化与经济低碳消纳优化结果对比

6.3 本章小结

第7章 研究成果与结论

7.1 研究成果

7.2 结论及政策建议

参考文献

附录

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （3）输电网项目视角下可再生能源消纳时空特征及驱动模型（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外相关研究现状

1.2.1 可再生能源开发利用评价研究

1.2.2 区域可再生能源影响机制研究

1.2.3 区域可再生能源规划优化研究

1.2.4 相关文献研究评述

1.3 研究内容、技术路线及创新点

1.3.1 研究内容及技术路线

1.3.2 研究创新点

第2章 相关基础理论研究

2.1 能源资源流动与空间结构理论

2.1.1 能源资源流动

2.1.2 区域空间结构基础理论

2.1.3 区域空间结构模式

2.2 空间计量经济学理论

2.2.1 空间依赖性与异质性理论

2.2.2 空间权重矩阵的构建原理

2.2.3 空间计量经济学模型

2.3 区域规划理论

2.3.1 区域规划的属性与特点

2.3.2 区域协调发展机制

2.3.3 区域规划模拟方法

2.4 本章小结

第3章 中国输电项目格局时空演进特征及空间建模

3.1 中国输电项目发展历程

3.1.1 区域电网项目建设发展历程

3.1.2 特高压项目建设发展历程

3.2 输电项目建设运行情况

3.2.1 输电项目电压等级及输电特点

3.2.2 输电项目输送可再生能源技术特点

3.2.3 我国跨区跨省输电布局情况

3.3 输电项目空间权重矩阵建模及特征

3.3.1 电网输电项目空间权重矩阵的建立

3.3.2 电网输电项目空间权重矩阵时空演进特征

3.4 本章小结

第4章 省域可再生能源消纳空间格局及演化特征

4.1 空间统计研究数据及方法

4.1.1 研究数据

4.1.2 研究方法

4.2 省域可再生能源开发利用格局分析

4.2.1 水力开发利用格局分析

4.2.2 风力开发利用格局分析

4.2.3 光伏开发利用格局分析

4.3 省域可再生能源消纳的空间匹配特征

4.3.1 发电量与消纳量空间匹配特征

4.3.2 发电量占比与消纳量占比空间匹配特征

4.3.3 消纳量与消纳量占比空间匹配特征

4.4 省域可再生能源消纳水平的空间演化格局分析

4.4.1 省域可再生能源消纳水平的空间特征检验

4.4.2 省域可再生能源消纳水平的空间异质性演化分析

4.4.3 省域可再生能源消纳水平的空间依赖性演化分析

4.5 本章小结

第5章 基于输电项目的省域可再生能源消纳驱动模型

5.1 省域可再生能源消纳影响因素识别

5.1.1 消纳环境因素

5.1.2 基础设施因素

5.1.3 电源结构因素

5.1.4 政策环境因素

5.2 省域可再生能源消纳驱动模型构建

5.2.1 空间驱动模型设定

5.2.2 数据处理与变量检验

5.3 全国省域可再生能源消纳空间驱动效应分析

5.3.1 全国样本空间模型参数估计与检验

5.3.2 全国空间驱动效应分析

5.4 地区省域可再生能源消纳空间驱动效应分析

5.4.1 地区样本空间模型参数估计与检验

5.4.2 地区空间驱动效应分析

5.5 分阶段省域可再生能源消纳空间驱动效应分析

5.5.1 阶段样本空间模型参数估计与检验

5.5.2 阶段空间驱动效应分析

5.6 省域可再生能源消纳影响因素驱动机制总结

5.7 本章小结

第6章 基于CLUE-S的省域可再生能源消纳演化模拟模型

6.1 模拟模型构建方法

6.1.1 模拟模型概念结构

6.1.2 模拟模型步骤方法

6.2 模拟模型参数设定

6.2.1 消纳类型转移规则

6.2.2 驱动因子回归分析

6.2.3 发展情景目标设定

6.3 模拟模型结果分析

6.3.1 模拟消纳结果精度验证

6.3.2 消纳情景模拟结果分析

6.4 模拟模型结论建议

6.5 本章小结

第7章 研究成果和结论

参考文献

附录

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （4）计及新能源的电力现货市场交易优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 新能源对电力现货市场的影响研究

1.2.2 新能源发电功率预测研究

1.2.3 电力现货市场电价预测研究

1.2.4 新能源参与电力现货市场交易研究

1.2.5 计及碳交易的电力现货市场研究

1.3 论文主要研究内容和技术路线

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 研究技术路线

1.3.3 主要创新点

1.4 本章小结

第2章 电力现货市场交易优化相关理论基础

2.1 典型国家电力现货市场发展概述

2.1.1 美国电力现货市场

2.1.2 英国电力现货市场

2.1.3 北欧电力现货市场

2.2 中国电力现货市场发展概述

2.2.1 能源电力现状分析

2.2.2 电力现货市场现状分析

2.2.3 建设基本原则

2.2.4 建设关键问题

2.2.5 未来发展方向

2.3 电力预测理论基础

2.3.1 经典预测方法

2.3.2 机器学习预测方法

2.3.3 深度学习预测方法

2.4 系统优化理论基础

2.4.1 模糊规划

2.4.2 鲁棒优化

2.4.3 随机规划模型

2.5 SD模型及其应用

2.6 本章小结

第3章 新能源对电力现货市场的影响分析

3.1 新能源对电力现货市场的影响分析模型

3.1.1 基于统计数据的影响分析

3.1.2 基于小波变换与分形理论的特征表示

3.1.3 基于SVM的特征因素分类

3.1.4 基于因子分析的特征提取

3.1.5 影响分析模型框架与流程

3.2 新能源对现货市场电价影响的实证分析

3.2.1 数据收集

3.2.2 基于统计数据的影响实证分析

3.2.3 基于全部特征的影响实证分析

3.2.4 基于关键特征的影响实证分析

3.3 本章小结

第4章 电力现货市场中新能源发电功率预测与电价预测

4.1 基于CEEMD-SE-HS-KELM的新能源发电功率预测模型

4.1.1 CEEMD-SE模型

4.1.2 HS-KELM模型

4.1.3 CEEMD-SE-HS-KELM

4.1.4 实例分析

4.2 基于相似日筛选与LSTM的现货市场电价预测模型

4.2.1 电价影响因素初选

4.2.2 基于RF的新能源影响量化

4.2.3 基于改进灰色关联的相似日筛选

4.2.4 RF-IAGIV-CEEMD-SE-LSTM模型

4.2.5 实例分析

4.3 本章小结

第5章 计及新能源与中长期市场影响的现货日前市场交易优化

5.1 计及新能源与中长期市场的日前市场交易模式

5.2 中长期合约电量分解模型

5.2.1 目标函数

5.2.2 约束条件

5.3 系统不确定性分析及建模

5.3.1 新能源出力不确定性

5.3.2 电力现货价格不确定性

5.4 计及新能源与中长期合约电量分解的现货日前市场出清模型

5.4.1 目标函数与约束条件的建立

5.4.2 多目标函数的模糊优选处理

5.4.3 基于GA-PSO的优化模型求解算法

5.5 实例分析

5.5.1 算例设置

5.5.2 中长期合约电量分解结果

5.5.3 系统不确定性求解

5.5.4 现货日前电力市场出清结果

5.5.5 惩罚系数对多目标优化结果的影响

5.5.6 新能源渗透率对多目标优化结果的影响

5.6 本章小结

第6章 计及新能源的现货日前与日内、日内与实时市场交易优化

6.1 现货日前、日内与实时市场的组合及及关联分析

6.2 系统不确定性建模

6.2.1 系统不确定性模拟

6.2.2 拉丁超立方生成场景集

6.2.3 基于改进谱聚类算法的场景削减策略

6.3 计及新能源的电力现货市场两阶段交易优化模型

6.3.1 计及新能源的日前与日内市场联合优化模型

6.3.2 计及新能源的日内与实时市场联合优化模型

6.4 实例分析

6.4.1 算例设置

6.4.2 场景集生成与削减

6.4.3 日前与日内市场联合优化出清结果

6.4.4 日内与实时市场联合优化出清结果

6.5 本章小结

第7章 计及碳市场影响的电力现货市场建设路径分析

7.1 碳排放相关政策梳理

7.2 现行政策下碳排放压力分析

7.2.1 碳排放预测模型

7.2.2 碳排放预测效果检验

7.2.3 碳排放总量及碳排放强度预测

7.2.4 基于碳排放预测结果的政策建议

7.2.5 碳排放市场建设必要性分析

7.3 碳交易实施对电力现货市场的影响分析

7.3.1 碳交易市场现状

7.3.2 碳交易对电力现货市场的影响分析

7.4 碳交易与电力现货市场的协同建设建议

7.5 本章小结

第8章 研究成果与结论

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （5）智能电网下充电站优化运营模型及决策支持系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 充电站选址规划模型研究现状

1.2.2 充电站运营与可再生能源协同优化配置模型的研究现状

1.2.3 充电站引导有序充电协同优化运营模型研究现状

1.2.4 充电站运营管理机制及平台研究现状

1.3 论文框架结构及主要内容

1.4 论文研究创新点

第2章 充电站建设运营项目发展与问题分析

2.1 充电站系统运营界定

2.1.1 充电站运营特点

2.1.2 充电站运营业务

2.2 充电站站建设运营项目发展分析

2.2.1 充电站建设运营政策分析

2.2.2 充电站建设运营经济分析

2.2.3 充电站建设运营发展技术分析

2.3 智能电网与充电站运营交互作用

2.3.1 智能电网与充电站运营的交互过程

2.3.2 智能电网是充电站优化运营的条件

2.3.3 智能电网提升充电站对资源的优化配置

2.3.4 智能电网对充电站建设运营影响

2.4 多角度优化充电站运营决策问题的提出

2.4.1 如何从运营优化的角度进行充电站选址决策

2.4.2 如何从多系统协同优化的角度提升运营决策的整体效用

2.4.3 如何从可盈利运营模式角度引导充电站优化运营决策

2.4.4 如何依据用户行为优化充电站运营决策

2.4.5 如何从资源综合运用角度制定充电站优化运营决策

2.5 本章小结

第3章 引入优化运营视角的充电站选址模型研究

3.1 相关理论与问题分析

3.1.1 充电站选址规划的相关理论

3.1.2 相关问题分析

3.2 充电站选址影响因素分析

3.2.1 充电服务需求的影响因素

3.2.2 充电站选址影响用户满意度的因素

3.3 电动汽车充电站选址模型构建

3.3.1 问题描假设

3.3.2 截取道路车流量的模型

3.3.3 路途不确定下的鲁棒优化选址模型

3.3.4 充电站负荷能力约束优化模型

3.4 本章小结

第4章 充电站运营系统优化决策模型群构建

4.1 引言

4.2 电动汽车用户充电决策行为模型

4.2.1 相关算法

4.2.2 模型空间状态分析

4.2.3 基于Q-Learning算法的用户充电行为决策模型

4.3 充电站电动汽车有序充电优化决策模型

4.3.1 充电站引导电动汽车有序充电控制原理

4.3.2 充电站引导电动汽车有序充电的决策模型

4.3.3 算例分析

4.4 充电站充放电与可再生能源发电优化模型

4.4.1 智能电网下充电站充放电的特征

4.4.2 可再生能源发电的特征

4.4.3 充电站的负荷响应对电网消纳风力发电能力影响模型

4.5 本章小结

第5章 可持续发展的充电站运营机制研究

5.1 充电站供需侧匹配模式

5.1.1 常见充电站供需调度模式

5.1.2 充电站供需调度匹配模式改进

5.2 充电站快速充电服务供需调度模式

5.2.1 充电站快速分层调度管理模式

5.2.2 充电站快速供需调度匹配运行模式

5.2.3 充电站快速充电供需匹配的支撑技术

5.3 供需侧匹配的政策激励机制

5.4 市场博弈下充电站运营机制研究

5.5 本章小结

第6章 充电站运营决策支持系统研究

6.1 系统研究意义和目的

6.2 系统需求分析和业务功能

6.2.1 系统需求分析

6.2.2 决策支持系统的业务功能

6.3 系统模块组成及设计

6.3.1 数据库模块设计

6.3.2 模型库模块设计

6.3.3 方法库模块设计

6.3.4 知识库模块设计

6.3.5 多媒体库模块设计

6.4 构建充电智能服务平台

6.4.1 业务平台

6.4.2 技术支撑平台

6.4.3 云服务支撑平台

6.4.4 数据采集

6.5 本章小结

第7章 研究成果与结论

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （6）经济转型背景下的中国智能电网运营优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电网发展运营管理研究

1.2.2 国内外关于智能电网的评价研究

1.2.3 电能交易(中长期、现货)市场机制

1.2.4 跨省跨区输配电定价及监管机制

1.3 主要研究内容、技术路线和创新点

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 研究技术路线

1.3.3 论文的主要创新点

1.4 本章小结

第2章 经济转型及智能电网运营管理相关理论

2.1 经济转型发展相关理论

2.2 智能电网发展相关理论

2.2.1 智能电网含义

2.2.2 智能电网发展相关理论

2.3 智能电网管理相关理论

2.3.1 电网评价相关理论

2.3.2 基于自适应动态规划法的电网优化

2.3.3 基于凸优化的电网优化研究理论

2.4 本章小结

第3章 中国智能电网企业运营绩效的组合评价研究

3.1 智能电网发展评价模型选择

3.1.1 基于网络层次分析法的综合评价过程

3.1.2 基于熵权法的综合评价过程

3.1.3 基于TOPSIS方法的综合评价模型

3.2 智能电网企业运营绩效评价指标体系构建

3.2.1 智能电网运营评价原则

3.2.2 运营绩效评估指标选取

3.2.2.1安全可靠指标

3.2.2.2 信息互动指标

3.2.2.3 高效智能指标

3.2.2.4 绿色环保指标

3.2.2.5 经济效益指标

3.3 基于ANP-熵权-TOPSIS组合评价法的评价结果

3.3.1 权重确定结果

3.3.2 26家省级智能电网公司运营效果比较

3.4 本章小结

第4章 经济转型对智能电网企业运营的新需求研究

4.1 分布式电源并网对电网企业运营产生的影响分析

4.1.1 分布式电源种类及发展特点

4.1.2 构建基于遗传算法的分布式电源网络架构规划模型

4.1.3 实证结果分析

4.2 网格化对城市电网智能化发展的影响分析

4.2.1 配电网供电网格化发展态势

4.2.2 考虑分布式电源的电网网格化发展规划研究

4.2.3 智能电网城市配电网网格化优化算例

4.3 本章小结

第5章 智能电网企业运营绩效提升路径优化的方向

5.1 基于企业内部资产管理效益分析的运营优化方向分析

5.1.1 智能电网企业资产管理效益评价指标体系选择

5.1.2 数据处理及说明

5.1.3 智能电网企业资产管理效益评价结果

5.2 满足用户交互性的智能电网企业运营提升方向

5.2.1 影响用户行为关键要素及作用机理

5.2.2 电动汽车用户行为关键要素

5.2.3 电动汽车充放电负荷模型

5.2.4 需求侧响应用户行为关键要素

5.2.5 需求侧响应负荷模型

5.2.6 算例分析

5.2.7 需求侧响应对负荷影响

5.3 本章小结

第6章 提升电网企业运营绩效水平优化

6.1 通过精准化规划、标准化建设与精益化运维提升智能电网资产效益

6.1.1 分布式电源网架优化提升电网运营水平

6.1.2 基于网格化建设提升智能电网企业运营效果

6.2 建设提升智能电网资产效率与投入产出效益

6.3 运维提升智能电网资产效率与投入产出效益

第7章 研究结论与展望

7.1 研究结论

7.2 未来研究展望

参考文献

致谢

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

作者简介

#### （7）气电耦合虚拟电厂运营优化及风险评价模型研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 虚拟电厂发展研究综述

1.2.2 虚拟电厂参与能源电力市场研究综述

1.2.3 虚拟电厂运营优化研究综述

1.2.4 虚拟电厂风险评价研究综述

1.3 论文主要研究内容及技术路线

1.3.1 论文主要研究内容

1.3.2 论文研究技术路线

1.4 论文研究主要成果和创新点

1.4.1 本文主要研究成果

1.4.2 本文主要创新点

第2章 气电耦合虚拟电厂相关理论基础

2.1 气电耦合虚拟电厂基础理论

2.1.1 气电虚拟电厂基本概念

2.1.2 气电虚拟电厂发展过程

2.1.3 气电虚拟电厂主要类型

2.2 气电耦合虚拟电厂运营特征

2.2.1 形态特征

2.2.2 结构特征

2.2.3 技术特征

2.2.4 应用特征

2.3 气电耦合虚拟电厂内外部运营优化规则

2.3.1 内外部主体构成

2.3.2 外部运营策略优化

2.3.3 内部协同运行模式

2.4 气电耦合虚拟电厂应用项目经验总结及启示

2.4.1 国外虚拟电厂应用项目

2.4.2 国内虚拟电厂应用项目

2.4.3 经验总结与启示

2.5 本章小结

第3章 计及多重不确定性的气电耦合虚拟电厂运营优化模型研究

3.1 引言

3.2 多重不确定性分析及运行架构

3.2.1 多重不确定性分析

3.2.2 多重不确定性设备参与气电耦合运行架构

3.3 计及多重不确定性的气电虚拟电厂多目标优化模型

3.3.1 目标函数

3.3.2 约束条件

3.3.3 不确定性处理

3.4 气电耦合虚拟电厂多目标运营优化求解方法

3.4.1 多目标优化模型求解

3.4.2 基于捕食搜索策略的遗传算法

3.4.3 设计优化模型求解流程

3.5 算例分析

3.5.1 基础数据

3.5.2 仿真结果分析

3.5.3 敏感性分析

3.5.4 收敛性分析

3.6 本章小结

第4章 计及电动汽车特性的气电耦合虚拟电厂运营优化模型研究

4.1 引言

4.2 气电虚拟电厂电动汽车运行特性及运行架构

4.2.1 电动汽车及耦合设备运营特性

4.2.2 电动汽车及耦合设备参与气电耦合运行架构

4.3 计及电动汽车特性的气电虚拟电厂运营优化模型

4.3.1 目标函数

4.3.2 约束条件

4.4 气电耦合虚拟电厂运营优化模型求解算法

4.4.1 典型粒子群优化算法

4.4.2 混沌优化算法

4.4.3 设计优化模型求解流程

4.5 算例分析

4.5.1 基础数据

4.5.2 场景设置

4.5.3 算例结果分析

4.5.4 敏感性分析

4.5.5 收敛性分析

4.6 本章小结

第5章 计及综合需求响应的气电耦合虚拟电厂运营优化模型研究

5.1 引言

5.2 虚拟电厂参与综合需求响应的交易机制与特性分析

5.2.1 虚拟电厂参与综合需求响应的交易机制

5.2.2 综合需求响应特性分析

5.3 计及综合需求响应的气电虚拟电厂运营优化模型

5.3.1 目标函数

5.3.2 约束条件

5.3.3 条件风险价值均值-方差模型

5.4 气电耦合虚拟电厂参与综合需求响应运营的求解算法

5.4.1 互利共生阶段

5.4.2 偏利共生阶段

5.4.3 寄生阶段

5.4.4 基于旋转学习策略的SOS改进

5.5 算例分析

5.5.1 基础数据

5.5.2 仿真结果分析

5.5.3 求解算法性能对比

5.6 本章小结

第6章 计及多角度特性下气电耦合虚拟电厂运营风险评价模型研究

6.1 引言

6.2 多角度特性下气电虚拟电厂运营风险分析

6.2.1 多重不确定特性产生风险分析

6.2.2 含电动汽车产生风险分析

6.2.3 综合需求响应产生风险分析

6.3 设计气电耦合虚拟电厂风险评价指标体系

6.3.1 风险评价指标选取原则

6.3.2 设计风险评价指标体系

6.3.3 风险评价指标的预处理

6.4 基于熵权法-序关系改进的云模型风险评价模型

6.4.1 熵权-序关系赋权法

6.4.2 云模型算法

6.4.3 设计风险评价计算流程

6.5 算例分析

6.5.1 场景设置

6.5.2 基于改进云模型风险评价的结果分析

6.5.3 基于传统模糊综合评价的结果分析

6.6 本章小结

第7章 研究成果和结论

7.1 本文主要结论

7.2 未来研究展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （8）分布式资源聚合虚拟电厂多维交易优化模型研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 虚拟电厂研究现状

1.2.2 电力市场发展现状

1.2.3 虚拟电厂市场交易研究现状

1.3 论文主要研究内容和创新点

1.3.1 论文主要研究内容

1.3.2 论文研究技术路线

1.3.3 论文主要创新点

第2章 虚拟电厂发展现状及功能分析

2.1 虚拟电厂概述

2.1.1 虚拟电厂理论基础

2.1.2 虚拟电厂的组成与结构

2.2 典型虚拟电厂项目总结

2.2.1 国外典型虚拟电厂项目

2.2.2 国内典型虚拟电厂项目

2.3 虚拟电厂类型与功能

2.3.1 需求响应虚拟电厂

2.3.2 供给侧虚拟电厂

2.3.3 混合资产虚拟电厂

2.3.4 虚拟电厂参与电力市场的交易路径分析

2.4 本章小结

第3章 考虑碳减排目标的虚拟电厂运行优化模型

3.1 引言

3.2 虚拟电厂构成单元建模

3.2.1 微型燃气轮机

3.2.2 风电机组

3.2.3 光伏机组

3.2.4 电转气设备

3.2.5 需求响应

3.2.6 储能系统

3.3 考虑电-气互转的虚拟电厂运行优化模型

3.3.1 考虑电-气互转的虚拟电厂多目标运行优化模型

3.3.2 约束条件

3.3.3 线性化处理

3.4 算例分析

3.4.1 基础数据

3.4.2 算例分析

3.5 本章小结

第4章 虚拟电厂电力中长期合约交易优化模型

4.1 引言

4.2 中长期电力市场特点

4.2.1 电力市场模式

4.2.2 中长期市场交易品种

4.2.3 中长期电力市场交易方式

4.3 虚拟电厂参与中长期电力市场交易优化分析

4.3.1 中长期市场交易合约机制

4.3.2 固定电价合约下虚拟电厂收益分析

4.3.3 差价合约下虚拟电厂收益分析

4.4 计及可再生能源衍生品的虚拟电厂中长期合约交易优化分析

4.4.1 可再生能源配额制及绿色证书机制影响量化分析

4.4.2 计及可再生能源衍生品的虚拟电厂中长期合约交易决策模型

4.4.3 算例分析

4.5 本章小结

第5章 虚拟电厂日前电力市场交易优化模型

5.1 引言

5.2 日前交易下虚拟电厂不确定性分析

5.2.1 虚拟电厂不确定性分析及建模

5.2.2 结合CVaR的日前市场不确定性综合模型

5.3 基于EEMD-CS-ELM及CVAR方法的虚拟电厂日前交易优化模型

5.3.1 虚拟电厂内部不确定性处理

5.3.2 计及CVaR的虚拟电厂日前交易优化模型

5.3.3 基于蚁群算法的多目标优化模型求解

5.4 算例分析

5.4.1 基于EEMD-CS-ELM的风光出力预测

5.4.2 虚拟电厂日前交易结果分析

5.4.3 不同置信水平对虚拟电厂日前交易优化结果的影响

5.5 本章小结

第6章 虚拟电厂日内-实时交易优化模型

6.1 引言

6.2 电力日内-实时市场概述

6.2.1 日前市场与日内市场关联分析

6.2.2 日前市场与实时市场关联分析

6.2.3 虚拟电厂日内市场交易博弈行为分析

6.3 虚拟电厂参与日前电力市场交易建模

6.3.1 虚拟电厂参与日前-时前-实时市场交易

6.3.2 虚拟电厂多阶段交易优化模型

6.3.3 基于人工鱼群算法的模型求解方法

6.4 算例分析

6.4.1 基础数据

6.4.2 情景设置

6.4.3 结果分析

6.5 本章小结

第7章 虚拟电厂参与辅助服务市场交易优化模型

7.1 引言

7.2 调峰辅助服务市场环境下虚拟电厂参与路径

7.2.1 调峰辅助服务市场概述

7.2.2 虚拟电厂参与辅助服务市场

7.2.3 虚拟电厂物理模型

7.3 虚拟电厂辅助服务交易优化模型

7.3.1 不考虑负荷不确定性下交易优化模型

7.3.2 计及负荷不确定性基于IGDT的交易优化模型

7.3.3 优化结果评价指标

7.4 模型求解算法

7.4.1 风光不确定性处理算法

7.4.2 基于PSO的多目标优化模型求解算法

7.5 算例分析

7.5.1 情景设置

7.5.2 基础数据

7.5.3 确定性优化模型结果分析

7.5.4 不确定性优化模型结果分析

7.6 本章小结

第8章 结论与展望

8.1 研究成果与结论

8.2 展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （9）高比例新能源电力系统灵活运行的市场机制设计研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 论文研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电力系统灵活性

1.2.2 提升灵活性的市场机制

1.2.3 电力市场机制设计及政策仿真方法

1.3 本文研究思路及主要工作

1.3.1 本文研究思路

1.3.2 本文主要工作

第2章 新能源发电灵活运行及收益分配模型

2.1 概述

2.2 CSP与风电联合参与市场模式

2.2.1 市场模式及结算机制

2.2.2 CSP与风电联合运行分析

2.3 数学模型

2.3.1 CSP与风电独立报价策略

2.3.2 CSP与风电联合报价策略

2.4 基于合作博弈论的收益分配机制

2.4.1 市场价值贡献率

2.4.2 收益分配机制

2.5 算例分析

2.5.1 算例设置

2.5.2 算例结果分析

2.6 本章小结

第3章 适应新能源电力系统灵活运行的平衡市场结算机制

3.1 概述

3.2 平衡市场设计框架

3.2.1 平衡市场运作模式

3.2.2 平衡市场结算机制关键要素

3.3 基于ABM的平衡市场结算模型

3.3.1 模型框架与假设

3.3.2 模型输入与场景设计

3.3.3 模型仿真流程

3.3.4 BRP市场行为决策算法

3.4 基于多属性决策的平衡市场评价模型

3.4.1 平衡市场运行评价指标体系

3.4.2 多属性决策模型

3.4.3 平衡市场评价模型流程

3.5 算例分析

3.5.1 算例设置

3.5.2 算例结果分析

3.6 本章小结

第4章 保障灵活性资源充裕性的容量补偿机制

4.1 概述

4.2 容量补偿机制必要性分析及分类

4.2.1 容量补偿机制必要性分析

4.2.2 容量补偿机制分类

4.3 考虑火电机组决策与市场运行交互的双层模型

4.3.1 基于容量补偿的上层火电企业行为决策模型

4.3.2 下层现货市场出清模型

4.3.3 双层模型求解

4.4 算例分析

4.4.1 算例设置

4.4.2 算例结果分析

4.5 本章小结

第5章 考虑灵活性资源优化运行的跨区平衡市场收益分配方法

5.1 概述

5.2 跨区平衡市场模式及效益分析

5.2.1 跨区平衡市场效益分析

5.2.2 跨区平衡市场模式

5.2.3 跨区交易的市场调节手段

5.3 跨区平衡市场数学模型

5.3.1 日前电能量市场出清模型

5.3.2 日前平衡服务容量出清模型

5.3.3 平衡市场出清模型

5.3.4 收益分配机制

5.4 算例分析

5.4.1 算例设置

5.4.2 算例结算分析

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

附录

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （10）与电力现货市场协同的输电定价理论与方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景与意义

1.2 国内外研究动态和面临的问题

1.2.1 我国输配电价机制的发展沿革

1.2.2 我国电力现货市场建设情况

1.2.3 电力现货市场价格形成机制

1.2.4 输电定价理论与方法的研究现状

1.2.5 与现货市场协同的输电定价理论与方法研究面临的问题与挑战

1.3 论文主要研究内容及框架

第2章 计及电力现货市场竞争公平与效率的输电定价机制量化评价方法

2.1 引言

2.2 输电价格对电现货市场竞争公平性的影响分析及量化评价指标设计

2.2.1 输电价格对电力现货市场竞争公平性的影响分析

2.2.2 输电价格对现货市场竞争公平性影响的量化评价指标设计

2.3 输电价格对现货市场竞争效率的影响分析及量化评价指标设计

2.3.1 输电价格对电力现货市场竞争效率的影响分析

2.3.2 输电价格对电力现货市场竞争效率影响的量化评价指标设计

2.4 现货市场机制下输电定价机制量化评价指标计算方法设计

2.4.1 计算方法概述

2.4.2 电源投资时序及选址预测模型

2.4.3 基于电力需求弹性系数的节点负荷增长模型

2.4.4 计及输电价格的电力现货市场生产成本仿真模型

2.4.5 长期指标的计算方法

2.5 实例分析

2.5.1 算例基础

2.5.2 输电价格对电力现货市场竞争公平性的影响分析

2.5.3 电量输电价对市场短期竞争效率的影响分析

2.5.4 系统阻塞情况与现货市场价格形成机制对输电价格机制选择的影响分析

2.6 本章小结

第3章 与电力现货市场协同的分区输电价格双层优化设计模型

3.1 引言

3.2 电价中的位置信号及电价机制分析

3.2.1 电价位置信号的含义及类别

3.2.2 提供位置信号的电力现货市场价格形成机制分析

3.2.3 提供位置信号的输配电价机制

3.2.4 电价信号及电价提供位置信号的特点分析

3.3 电能量现货市场价格与输电价格的协同作用分析

3.3.1 节点电价在促进现货市场公平竞争方面的适用性分析

3.3.2 节点边际电价与分区输电定价的协同作用分析

3.4 基于粒子群算法的分区输电价格双层优化设计模型

3.4.1 双层优化模型描述

3.4.2 基于粒子群算法的分区输电定价优化模型

3.4.3 基于长期边际成本定价的分区输电定价模型

3.5 算例分析

3.5.1 算例基础

3.5.2 仿真结果分析

3.6 本章小结

第4章 数据驱动的发电厂标杆接入价定价模型

4.1 引言

4.2 接入价回收模式及定价方式的选择

4.2.1 接入价回收模式的选择分析

4.2.2 接入价定价方式的选择分析

4.3 接入价定价的三维度因素设计

4.3.1 接入价核价标杆的选择

4.3.2 基于k均值聚类算法的发电厂标杆接入价定价模型

4.3.3 接入价回收年限的确定

4.4 实例分析

4.4.1 核价标杆的选择

4.4.2 回收年限的确定

4.5 本章小结

第5章 面向电力现货市场的专项工程两部制输电价格双层优化模型

5.1 引言

5.2 专项工程输电价格对电力现货市场交易的影响分析

5.2.1 经济学理论分析电量输电价格对现货市场交易的影响

5.2.2 现货市场竞价原理分析电量输电价格对现货市场交易的影响

5.3 专项输电工程两部制电价双层优化模型

5.3.1 双层优化模型描述

5.3.2 基于一维搜索算法的专项工程电量电价优化模型

5.3.3 计及电量输电价格的多时段电能量与备用联合经济调度模型

5.4 实例分析

5.4.1 算例基础

5.4.2 计算结果分析

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

### 四、加强区域电网建设 实现资源优化配置（论文参考文献）

- [1]高铁新能源微电网规划定容及调度优化研究[D]. 田立霞. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [2]新配额制下高比例可再生能源消纳优化研究[D]. 卜银河. 华北电力大学(北京), 2021

- [3]输电网项目视角下可再生能源消纳时空特征及驱动模型[D]. 杨蕙嘉. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [4]计及新能源的电力现货市场交易优化研究[D]. 王珂珂. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [5]智能电网下充电站优化运营模型及决策支持系统研究[D]. 刘燕. 华北电力大学(北京), 2021

- [6]经济转型背景下的中国智能电网运营优化研究[D]. 王永华. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [7]气电耦合虚拟电厂运营优化及风险评价模型研究[D]. 刘沆. 华北电力大学(北京), 2021

- [8]分布式资源聚合虚拟电厂多维交易优化模型研究[D]. 吴静. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [9]高比例新能源电力系统灵活运行的市场机制设计研究[D]. 武昭原. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [10]与电力现货市场协同的输电定价理论与方法研究[D]. 丛野. 华北电力大学(北京), 2021(01)

本文来源: https://www.45lw.cn/article/efa84c8f0d899cccd960691a.html